| Notat |
| --- |
| Til: | 0.Postmottak midt, 0.Postmottak sør, 0.Postmottak vest, 0.Postmottak nord, 0.Postmottak øst |
| Fra: | Veg- og trafikkavdelingen Trafikksikkerhetsseksjonen |
| Kopi: |  |

Tilstandsundersøkelse kap. 3/2006 - Bruk av piggdekk

1. Innledning

Tilstandsundersøkelse kap. 3/2006 - Bruk av piggdekk, ble gjennomført i uke 6 i 2006. Undersøkelsen ble gjennomført i alle regionene. Opplegg for undersøkelsen er vist i vedlegg til dette notat.

2. Bakgrunn

I NVVP 1998-2007 er det vedtatt at det skal gjennomføres en rekke tilstandsundersøkelser for å kartlegge utviklingen i en del parametre som påvirker sikkerheten og forurensing fra vegtrafikken. Bruken av piggdekk er vist å påvirke produksjonen av svevestøv som igjen kan føre til en økning av lunge- og luftveissykdommer. En interdepartemental gruppe fremla i desember 1996 en rapport med "Forslag til en politikk for redusert bruk av piggdekk". På dette grunnlaget har Stortinget bestemt at det skal innføres restriksjoner på bruken av piggdekk i de fire største byene i landet (Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim). Siden har Drammen også vedtatt å følge samme politikk. Det er vedtatt som mål at piggdekkbruken i disse byene ikke skal overstige 20 %. Oslo kommune har imidlertid vedtatt å sette målet til

10 % piggdekkbruk. Det er ikke noe uttrykt mål å redusere piggdekkbruken i øvrige deler av landet. Statens vegvesen ønsker imidlertid å ha en løpende oversikt over piggdekkbruken.

3. Metode

For å følge opp dette vedtaket og for å følge utviklingen i piggdekkbruk på landsbasis gjennomfører Statens vegvesen årlig registreringer av piggdekkbruken rundt i landet. Det gjennomføres rene tellinger i alle regionene og tellinger kombinert med intervjuer i de fem nevnte byene, samt Fredrikstad, Hamar, Kristiansand, Lillehammer, Sandnes, Sarpsborg, Stavanger, Tromsø og Ålesund. I dette notatet refereres resultatene fra tellingene rundt i landet. Resultatene fra byene er presentert i eget notat.

Den tellemetoden som er valgt er at det i hver region skal registreres minst 1 000 kjøretøy (lette og tunge) på en bensinstasjon. Det skal registreres på den eller de samme bensin-stasjonene hvert år. Dette gjøres for å sikre sammenlignbare resultater. Registreringene gjennomføres i løpet av februar måned.

Tellinger etter dette opplegget ble første gang gjennomført februar 1998.

4. Resultater fra undersøkelsen 2006

Totalt ble det registrert 6 744 lette og 975 tunge kjøretøy.

Tabellen nedenfor viser andel piggfrie kjøretøy i % fordelt på lette og tunge kjøretøy for hele landet.

Tabell 1 – Andel piggfrie kjøretøy (%)

| År | Andel piggfri lette | Andel piggfri tunge | Andel piggfri alle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1998 | 20,7 % | 57,1 % | 26,3 % |
| 1999 | 26,6 % | 54,8 % | 30,6 % |
| 2000 | 31,6 % | 56,3 % | 35,0 % |
| 2001 | 40,4 % | 65,3 % | 42,4 % |
| 2002 | 40,8 % | 71,6 % | 46,0 % |
| 2003 | 37,3 % | 53,4 % | 38,7 % |
| 2004 | 38,0 % | 55,7 % | 40,0 % |
| 2005 | 45,9 % | 70,1 % | 49,1 % |
| 2006 | 49,4% | 71,5% | 52,0 % |

Tabellen viser at andelen kjøretøy med piggfrie dekk har en økning på 2,9 prosentpoeng fra 2005 til 2006, fra 49,1 til 52,0 prosent. For lette kjøretøy har piggfriandelen økt med 3,5 prosentpoeng og for tunge kjøretøy har andelen økt med ca 1 prosentpoeng.  Endringene er signifikante.

Tabell 2 – Piggdekkandeler 2006 for hver region

For å se hvor stor del av trafikkarbeidet som foregår med piggfrie dekk, er regionsandelene vektet med regionenes andel av trafikkarbeidet i Norge.

Figurene 1, 2 og 3 viser piggfriandelen fordelt på regionene.

Figur 1 – Piggfriandel lette kjøretøy

Figur 2 - Piggfriandel tunge kjøretøy

Figur 3 - Piggfriandel alle kjøretøy

5. Måloppnåelse

Det er i de største byene satt et mål på 80 % piggfriandel. Det vises til eget notat når det gjelder denne undersøkelsen. Mål for landet forøvrig er ikke formulert.

# Text boxes

| Saksbehandler/innvalgsnr: |
| --- |
| Liv Marie Nygaard - 22073742 |
| Vår dato: | 19.04.2006 |
| Vår referanse: | 2003/00887-084 |