| Notat |
| --- |
| Til: | 0.Postmottak øst, 0.Postmottak sør, 0.Postmottak vest, 0.Postmottak midt, 0.Postmottak nord |
| Fra: |  |
| Kopi: |  |

Tilstandsundersøkelse kap 1/2009 - Bruk av bilbelter

1.	Innledning

Tilstandsundersøkelse kap. 1- Bruk av bilbelte, ble gjennomført i uke 13 og 14 i 2009, jf instruks for gjennomføring av undersøkelsen vedlegg 1. Undersøkelsen ble foretatt i alle fylkene.

Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

2.	Bakgrunn

Bruk av bilbelte ved en trafikkulykke reduserer sannsynligheten for personskader og er med på å gjøre skadene mindre alvorlige. I følge Trafikksikkerhetshåndboken vil bruk av bilbelte redusere sannsynligheten for å bli drept med 40-50% for fører og forsetepassasjerer og med ca 25 % for baksetepassasjerer. En får samme reduksjonstall når det gjelder virkningen på alvorlige skader. Når det gjelder virkningen på lette skader reduserer bilbeltebruk sannsynligheten med omkring 20-30%.

Transportøkonomisk institutt og senere Statens vegvesen har årlig siden august 1973

(unntatt 1989, 1992, 1994 og 1996) registrert bruk av bilbelte hos fører i personbiler og i

små varebiler. Fra 1995 har Vegdirektoratet, med hjelp fra trafikkstasjonene, foretatt

disse tellingene. Fra 1997 har Statens vegvesen også registrert bruk av bilbelte hos forsetepassasjerer. I perioden 1985 – 2005 ble det registrert bruk av bilbelte og barnesete blant baksetepassasjerer. Dette er ikke gjennomført i 2006 jf begrunnelse i punkt 3.

Det har fra 1971 vært påbudt å montere bilbelter i forsete på person- og varebiler i Norge.

I september 1975 ble det innført sanksjonsfritt påbud om bruk av bilbelte i forsete. I

oktober 1979 ble det innført gebyr på kr 200 for ikke å bruke bilbelte. Dette gebyret ble forhøyet i januar 1987 til kr 300,-, i januar 1994 til kr 500,-, i januar 2000 til kr 750,- og 1. juli 2009 til kr 1 500,-. Det er påbudt å bruke bilbelte når dette er montert, uansett biltype.

Påbud om montering av bilbelte i baksete ble innført for nyregistrerte personbiler fra og

med 1. januar 1984. Fra mars 1985 ble det også påbudt å bruke bilbelte i baksete i disse

personbilene. Påbudet gjaldt da bare passasjerer som var 15 år eller eldre. Fra og med

1. oktober 1988 ble påbudet om sikring også utvidet til å omfatte baksetepassasjerer

under 15 år, når sikringsutstyr er montert.

Gebyr for ikke å bruke bilbelte er i dag kr 1 500,-. Sjåføren er ansvarlig for passasjerer under 15 år. Barn fra 0 til og med 3 år skal sitte i sete der bilbelte er montert, bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet eller slikt utstyr i kombinasjon med ordinært bilbelte.

I reglene for sikring av barn i bil heter det bl.a:

a) I bil med sitteplasser bak fremre seterad skal passasjer som sitter i sete bak fremre seterad, bruke sitteplass hvor bilbelte er montert dersom slik sitteplass er ledig.

b) Der bilbelte er montert, skal barn lavere enn 150 cm bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet eller slikt utstyr i kombinasjon med ordinært bilbelte.

c) Der det ikke finnes godkjent barnesikringsutstyr, kan barn under 150 cm og over 135 cm bruke ordinært bilbelte.

d) Der bilbelte ikke er montert, skal barn yngre enn 3 år ikke transporteres, og barn som er 3 år eller eldre, men lavere enn 150 cm, skal ikke transporteres i fremre seterad.

e) Barn skal ikke transporteres i bakovervendt sikringsutstyr med kollisjonspute foran uten at kollisjonsputen er deaktivert manuelt eller automatisk.

Påbudet gjelder ikke når bilen står stille, under rygging, under kjøring i garasje, på parkeringsplass, bensinstasjon, verkstedsområde eller lignende område. En er også fritatt

under kjøring i lav hastighet der vedkommende med korte mellomrom må forlate sin

plass (dette gjelder postbud, renovasjon o.l.). Drosjesjåfører er også fritatt. Bruk av

bilbelte gjelder heller ikke dersom vedkommende har med legeerklæring som fritar ham fra å bruke bilbelte. Ledsagere ved øvelseskjøring og førerprøve i klassene C, D, CE og DE der ledsager i bilbelte ikke rekker fram til rattet er også unntatt.

Statens vegvesen har hjemmel til gebyrlegging gjennom “Forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen” når det gjelder brudd på regler for bruk av

bilbelte hos fører eller passasjerer.

3.	Metode

Det ble i forkant undersøkelsene for 2005 og 2006 gjort endringer i instruksen for utførelse av tilstandsundersøkelsen. Endringene gjelder først og fremst registrering av bilbeltebruk blant passasjerer.

Til og med 2004 ble bilbeltebruk blant passasjerer registrert ved at bilene ble stanset og bilbeltebruk blant passasjerer registrert, men det ble ikke ilagt gebyr ved manglende bruk i forbindelse med registreringene.

I 2005 ble registreringene gjennomført på samme måte som i 2004, med unntak av at det ble ilagt gebyr ved manglende bruk av bilbelte. Dette antas å være årsaken til at registrert bilbeltebruk blant passasjerer steg dramatisk fra 2004 til 2005 (jf. tabell 2). Resultatene fra 2005 er med andre ord ikke sammenliknbare med resultatene fra tidligere år.

Fra og med 2006 registreres kun bilbeltebruk blant forsetepassasjerer og førere. All registrering av bilbeltebruk skal foretas uten at bilene stanses, og det skal dermed heller ikke ilegges gebyr ved manglende bilbeltebruk i forbindelse med registreringene. Resultatene fra 2006 og 2007 antas å være brukbart godt sammenliknbare med resultatene fra 2004 og tidligere

Det ble i forkant av tilstandsundersøkelsen for 2006 utarbeidet en liste over faste tellepunkter  Dette innebærer at det fra og med 2006 ikke vil være noen endringer med hensyn til hvilke tellepunkter som benyttes. I hvert tellepunkt vil det bli telt i nøyaktig samme tidsintervall på dagen som i 2006, og det enkelte tellepunkt vil ha nøyaktig samme vekt som i 2006 ved utregning av resultat på regionalt og nasjonalt nivå.

Fra og med 2009 skal det også registreres hvor mange førere av tunge biler som bruker eller ikke bruker bilbelte.

4.	Tidligere undersøkelser

Tabell 1 viser utviklingen av bilbeltebruken for førere fra 1973 til 2008.

Tabell 1 - Bilbeltebruk for førere i perioden 1973 – 2008

| Bestemmelser | Telle- | År | I tettsteder | Utenfor tettsteder | På motorveg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ang. bilbeltebruk | periode |  |  |  |  |
| hos førere |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Antall registerte | % andel m/bilbelte | Antall registerte | % andel m/bilbelte | Antall registerte | % andel m/bilbelte |
|  | Sept. | 1973 |  | 13,1 |  | 35,0 |  |  |
| Sanksjonsfritt | Sept. | 1975 |  | 32,6 |  | 61,8 |  |  |
| Påbud | Sept. | 1976 |  | 28,0 |  | 61,7 |  |  |
|  | Sept. | 1977 |  | 28,3 |  | 61,8 |  |  |
|  | Nov. | 1978 |  | 32,9 |  | 65,2 |  |  |
|  | Sept. | 1979 |  | 46,1 |  | 78,9 |  |  |
| Gebyr kr 200 | Nov. | 1979 |  | 77,3 |  | 88,5 |  |  |
| (okt. 79) | Nov. | 1980 |  | 73,7 |  | 89,8 |  |  |
|  | Nov. | 1981 |  | 74,7 |  | 89,8 |  |  |
|  | Nov. | 1982 |  | 66,5 |  | 84,9 |  |  |
|  | Nov. | 1983 |  | 66,7 |  | 87,2 |  |  |
|  | Nov. | 1984 |  | 66,2 |  | 83,3 |  |  |
|  | Nov. | 1985 |  | 63,0 |  | 82,3 |  |  |
|  | Nov. | 1986 |  | 59,4 |  | 83,0 |  |  |
| Gebyr kr 300 | Nov. | 1987 |  | 61,6 |  | 84,3 |  |  |
| (jan. 87) | Nov. | 1988 |  | 65,0 |  | 84,2 |  |  |
|  | Nov. | 1990 |  | 67,3 |  | 91,1 |  |  |
|  | Nov. | 1991 |  | 67,0 |  | 84,9 |  |  |
|  | Nov. | 1993 |  | 73,7 |  | 85,0 |  |  |
| Gebyr kr 500 | Nov. | 1995 |  | 72,3 |  | 85,4 |  |  |
| (jan. 94) | Apr. | 1997 |  | 78,0 |  | 90,0 |  |  |
|  | Okt. Sept. Sept. | 1997 1998 1999 | 45 924 39 595 | 80,0 79,1 82,0 | 14 602 14 463 | 92,6 91,3 91,0 | 4 968 8 751 | 86,0 90,9 85,0 |
| Gebyr kr 750 (jan. 00) | Sept. Aug. Aug. Aug. April April April April April | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 | 41 336 40 247 61 986 42 395 96 069 69 873 90 363 90 077 95 343 | 77,5 81,6 84,3 84,2 84,3 86,8 86,6 89,4 89,6 | 20 432 29 197 36 074 30 749 39 885 49 629 58 382 61 226 66 392 | 91,5 94,0 91,5 94,2 91,4 91,8 93,5 93,7 94,5 | 4 336 15 569 5 200 6 970 11 600 9 013 14 202 18 205 18 984 | 91,0 91,8 85,1 91,4 87,6 88,5 89,4 89,2 92,1 |
| Gebyr kr 1 500 (juli 09) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabell 2 viser utviklingen av bilbeltebruken for passasjerer fra 1985 til 2008

Tabell 2 - Bilbeltebruken for passasjerer i perioden 1985 – 2008*

|  | Andel forsetepassasjerer som bruker bilbelte/barnestol (%) | Andel baksetepassasjerer som bruker bilbelte/barnestol (%) |
| --- | --- | --- |
|  | I tettbygd strøk | Utenfor tettbygd strøk | På motorveg | I tettbygd strøk | Utenfor tettbygd strøk | På motorveg |
| Februar 85 |  |  |  | 14 | 31 |  |
| September 85 |  |  |  | 34 | 34 |  |
| Februar 86 |  |  |  | 30 | 43 |  |
| September 86 |  |  |  | 38 | 49 |  |
| September 87 |  |  |  | 35 | 50 |  |
| September 88 |  |  |  | 60 | 65 |  |
| Mars 89 |  |  |  | 71 | 70 |  |
| September 90 |  |  |  | 68 | 72 |  |
| September 91 |  |  |  | 66 | 68 |  |
| September 92 |  |  |  | 68 | 72 |  |
| Oktober 93 |  |  |  | 62 | 78 |  |
| September 96 |  |  |  | 77 | 86 |  |
| April 97 |  |  |  | 75 | 80 |  |
| Oktober 97 |  |  |  | 71 | 85 |  |
| September 98 | 90 | 94 | 90 | 79 | 83 | 77 |
| September 99 | 92 | 93 | 85 | 82 | 82 | 72 |
| September 00 | 88 | 92 | 80 | 84 | 84 | 68 |
| August 01 | 89 | 95 | 87 | 79 | 85 | 83 |
| August 02 | 88 | 93 | 91 | 79 | 87 | 81 |
| August 03 | 89 | 94 | 90 | 79 | 87 | 77 |
| April 04 | 89 | 88 | 93 | 83 | 85 | 88 |
| April 05 | 93 | 96 | 89 | 91 | 95 | 80 |
| April 06 | 86 | 92 | 89 |  |  |  |
| April 07 | 90 | 93 | 91 |  |  |  |
| April 08 | 89 | 94 | 91 |  |  |  |

*Baksetepassasjerer inngår ikke i tilstandsundersøkelsen fra og med 2006

5.	Resultater fra bilbeltetellingene 2009

5.1	Bruk av bilbelte blant førere av lette kjøretøyer

Tabell 3 - Bilbeltebruk for førere av lette kjøretøyer i de ulike fylkene og samlet for hele landet våren 2009*

* Vektet for trafikkarbeid

Tabell 3 viser at ved vårens målinger var bilbeltebruken blant førere 90,5 i tettbygd strøk, 93,8 % utenfor tettbygd strøk og 92,7 % på motorveg. Registreringene er basert på observasjoner av 103.224 førere i tettbygd strøk, 71.287 utenfor tettbygd strøk og 19.044 på motorveg. Sammenligner en tallene fra 2008 med tellingene som ble gjennomført våren 2009 er det en liten økning i bruksprosenten blant førere i tettbygd strøk og på motorveg, mens det for førere utenfor tettbygd strøk er en liten nedgang.

Tabell 4 - Bilbeltebruk for førere av tunge kjøretøyer i de ulike fylkene og samlet for hele landet våren 2009*

* Vektet for trafikkarbeid

Tabell 4 viser at ved vårens målinger var bilbeltebruken blant førere av tunge kjøretøyer 52,8% utenfor tettbygd strøk og 25,3% på motorveg.  Registreringene er basert på observasjoner av 5.354 kjøretøyer utenfor tettbygd strøk og 162 kjøretøyer på motorveg.

  - Bruk av bilbelte blant forsetepassasjerer

Tabell 5 – Bilbeltebruk for forsetepassasjerer i de ulike fylkene og samlet for hele landet våren 2009*

Bilbeltebruken for forsetepassasjerer i tettbygd strøk har en liten økning med 0,7 prosentpoeng (fra 88,8 i 2008 til 89,5 i 2009), mens den for forsetepassasjerene utenfor tettbygdstrøk har gått ned med 1,1 prosentpoeng (fra 93,8 i 2008 til 92,7 i 2009). På motorveg har bruksprosenten økt med 0,7 prosentpoeng (fra 91,1 i 2008 til 91,8 i 2009).

Årets undersøkelse viser at bare 80,5 % av forsetepassasjerene i Oslo benytter bilbelte i tettsted når de er på biltur. I Vestfold benytter 97,1 % av passasjerene i tettsted og 97,4% av passasjerene utenfor tettbygd strøk bilbelte.

6. Måloppnåelse 2009

Tabell 6 – Tettbygd strøk

|  | Registrert tilstand i 2009 | Mål for tilstand i 2010 | Mål for tilstand i 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Førere | 90,5 | 90 % 1 | 93 % 1 |
| Forsetepassasjerer | 89,5 |  |  |

1 Målene gjelder samlet for førere og passasjerer

Tabell 7 – Utenfor tettbygd strøk

|  | Registrert tilstand i 2009 | Mål for tilstand i 2010 | Mål for tilstand i 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Førere | 93,8 | 94 % 1 | 97 % 1 |
| Forsetepassasjerer | 92,7 |  |  |

1 Målene gjelder samlet for førere og passasjerer

Målene for tilstand i 2010 er hentet fra Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2006-2009, og er gjengitt i St.prp nr 1 for 2006-budsjettet. I handlingsprogrammet er det lagt til grunn at ambisjonsnivået er noe ulikt fra region til region. Målene gjengitt i tabellene 6 og 7 er det som vil oppnås på nasjonalt nivå dersom hver region oppnår sine mål.

Målene for tilstand i 2016 er hentet fra ”Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg 2006-2009”.

Det er ikke fastsatt egne mål for bilbeltebruk på motorveg. Imidlertid er det nærliggende å ha som ambisjonsnivå at dette skal ligge på samme nivå som bilbeltebruk utenfor tettbygd strøk.

For førere innenfor tettbygd strøk er målet nådd, mens det for forsetepassasjerene fremdeles mangler litt før målsettingen er nådd. For førere utenfor tettbygd strøk ligger resultatet i 2009 nært opp til målsettingen for 2010, mens det for forsetepassasjerene fremdeles mangler litt før målsettingen er nådd

Bilbeltebruk blant baksetepassasjerer inngår ikke i denne tilstandsundersøkelsen fra og med 2007. Basert på tidligere tilstandsundersøkelser antas at bilbeltebruken blant baksete-passasjerer ligger 7 – 8 prosentpoeng lavere enn bilbeltebruken blant forsetepassasjerer.

7. 	Oppsummering

Bruksprosenten for førere i tettbygd strøk har nådd målsettingen, mens det for forsete-passasjerene fremdeles mangler litt før målsettingen er nådd. For førere utenfor tettbygd strøk er bruksprosenten den samme som i 2008, mens den for forsetepassasjerene fremdeles mangler litt før målsettingen er nådd. På motorveg har bruksprosenten sunket noe både blant førere og forsetepassasjerer.

For førere og forsetepassasjerer, både innenfor og utenfor tettbygd strøk, ligger resultatet i 2009 nært opp til målsettingen for 2010. Imidlertid er det ved fastsettelse av mål for 2010 tatt utgangspunkt i en gjennomsnittsbil, der også baksetepassasjerene er medregnet. Baksetepassasjerer inngår ikke i registreringene for 2007, men det er grunn til å anta at bilbeltebruken blant baksetepassasjerer fortsatt ligger en del lavere enn blant førere og forsetepassasjerer. Totalt sett ligger vi derfor fortsatt noe bak målene for 2010.

Tidligere undersøkelser viser at på de korteste turene (dvs. til barnehage og skole) er bruken av bilbelte vesentlig lavere enn på andre turer.

Bilbeltebruken blant førere av tunge kjøretøyer er registrert for første gang, og den er som ventet mye lavere enn for personbiler. Det er grunnen til at det framover satses spesielt på å øke bruken av bilbelte i tunge kjøretøyer.

1 vedlegg

# Text boxes

| Saksbehandler/innvalgsnr: |
| --- |
| Liv Marie Nygaard - 22073742 |
| Vår dato: | 08.07.2009 |
| Vår referanse: | 2009/008678-008 |