| Notat |
| --- |
| Til: | Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak midt, Postmottak nord, 30020.Veg- og trafikkavdeling |
| Fra: |  |
| Kopi: |  |

Tilstandsundersøkelse kap. 6/2008 - Tunge kjøretøyer (Tekniske og administrative forhold)

# Innledning

Denne undersøkelsen ble gjennomført ved at det ble sendt ut registreringsskjema til regionvegkontorene, der de ble bedt om å benytte skjemaene ved kontroll av tunge kjøretøyer. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2008, og omfattet alle Statens vegvesens regioner.

Undersøkelsen er gjennomført som stoppkontroller av tunge kjøretøy ved vegvesenets kontrollstasjoner, og utvalgsstørrelsen er på 3715 transportenheter for 2008.

Figur 1 Årlig antall transportenheter i undersøkelsen

Målet er for tiden 1000 kontrollerte transportenheter i hver region, unntatt i Region nord hvor måltallet er satt til 600 transportenheter. Årets resultat er noe svakere enn fjorårets, men er på det jevne med de seneste års kontrollandeler. Målet om 4600 kontrollerte transportenheter er imidlertid ikke oppnådd.

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 0,8 – 1,4 prosentpoeng for hovedgruppene (hovedfrekvensene). Feilmarginene for det oppsplittede tallmaterialet (undergruppene) er noe større.

Grafene i denne rapporten viser utviklingen av kontrollpunktene siden år 2003. På dette tidspunktet ble registreringsskjemaene som benyttes i tilstandsundersøkelsen noe endret i forhold til tidligere år. Konsekvensen av endringen var at resultatene kunne sammenlignes noenlunde direkte fra 2003 og utover. Det er dermed funnet hensiktsmessig å utelate tidligere års resultater i nærværende rapport. Om man ønsker tallmateriale fra lenger tilbake i tid, vises det til tidligere rapporter av ”Tilstandsundersøkelse kapittel 6 – Tunge kjøretøy (Tekniske og administrative forhold)”.

# Bakgrunn

Transport med tunge kjøretøy reguleres både med hensyn på trafikksikkerhet og konkurranselikhet. Selv etter innføring av årlig periodisk kontroll for tunge kjøretøy, (Rådsdirektiv 96/96/EF) anses det som nødvendig å følge opp bl.a. en del tekniske forhold hvor det kan forventes raske tilstandsendringer når kjøretøyet blir brukt. Rådsdirektiv 2000/30/EF om utekontroll av tunge nyttekjøretøy ble innført (10. august 2002) for å sikre at kjøretøyene i felleskapsområdet bedre skulle overholde de tekniske kravene som er satt ved årlig periodisk kjøretøykontroll. I TØI’s vurderinger av tekniske utekontroller for tunge kjøretøy konkluderes det med at den samfunnsøkonomiske nytten er ca. 5 ganger så stor som kostnaden (TØI-rapport 851/2006).

Vi er nå inne i en handlingsprogramperiode hvor Statens vegvesen har endret målstyringsparametrene for utekontrollen. Tiltakene og ressursbruken i utekontrollen blir nå styrt med hensyn på tilstand, og tilstandsundersøkelsene spiller i denne forbindelse en sentral rolle.

# Metode

I undersøkelsen kontrolleres bremser, vekter og dimensjoner, transportløyve, farlig gods og sikring av last.

Innsamling av data skjer ved hjelp av registrering av ulike forhold ved tunge kjøretøy. Kontrollene skjer på kontrollsteder som har tilgang på bremseprøver.

# Generelt om kontrollene

## Kontroller fordelt på region

Målet er at det skal kontrolleres 600 transportenheter i Region nord og 1000 transportenheter i de øvrige regionene. Region vest og Region sør har for 2008 passert dette kontrollmålet. Region midt er den regionen som i 2008 har kontrollert færrest transportenheter med 301 kontroller og er langt fra måltallet. Konsekvensen av dette er at den statistiske usikkerheten øker for Region midt.

Til sammen har regionene utført 81 % av de 4600 kontrollene som skal gjennomføres i 2008.

Figur 2 Antall kontrollerte transportenheter per region

## Vekting

For å kompensere for at det finnes systematiske forskjeller mellom resultatene i de ulike regionene, samt at antallet kontrollerte enheter varierer sterkt fra region til region, blir resultatene fra tilstandsundersøkelsen vektet i forhold til hvor mye trafikk det er i hver region. Slik vekting ble første gang foretatt ved tilstandsundersøkelsen i 2006. Fram til da har hver registrering talt likt ved beregning av det totale resultatet for landet. Dette har ført til at sammenligning av resultatene fra år til år har gitt noe usikkerhet, noe som er forbedret ved innføring av vekting.

Erfaringsmessig har godkjenningsandelen for Region øst på de fleste av kontrollpunktene vært lavere enn for de øvrige regionene. Konsekvensen av dette har vært at totalresultatet har framstått mer positivt enn hva som ville ha vært tilfelle hvis antallet kontroller i hver region hadde vært tilpasset mengden trafikk. Som alternativ til dette er det foretatt en vekting mellom de ulike regionenes resultater, og vektingen følger den enkelte regions andel av totalt trafikkarbeid (målt i kjøretøykm) blant tunge kjøretøy.

Følgende vekting mellom regionene blir benyttet ved beregning av totalresultatet for landet:

Region øst:	39 %

Region sør:	21 %

Region vest:	15 %

Region midt	15 %

Region nord:	10 %

Nedenfor er det vist to figurer, hvor den øverste illustrerer fordelingen regionene imellom av de 3715 kontrollene som ble foretatt i 2008, og hvor den nederste illustrerer fordelingen basert på regionenes vektingsprosenter. Vektingsprosentene er de samme i 2008 som for 2006 og 2007.

Figur 3 Kontrollandel per region for 2008

Figur 4 Trafikkarbeidet utført av tunge kjøretøy fordelt på de ulike regioner

## Kontroll fordelt på ukedager

I likhet med tidligere år er det foretatt flest kontroller på tirsdag, onsdag og torsdag og noen færre på mandag og fredag. Lørdag er, med en kontrollandel på 1 %, den dagen hvor det blir foretatt desidert færrest kontroller. Kontrollvirksomhet på søndag har økt med to prosentpoeng siden 2007 og er på sitt høyeste nivå siden 2003. Når det gjelder fordeling av kontroller på virkedager og helgedager er 89 % foretatt på virkedagene og 11 % på helgedagene.

Figur 5 Fordeling av kontroller på ukedager

## Kontrollfordeling på tidspunkt

Målet for kontrolltidspunkt er at 15 % av kontrollene skal foretas mellom klokken 00.00 og 06.00 fordelt over alle ukedagene. I forhold til 2007 ble det foretatt to prosentpoeng flere kontroller nattestid og 9 % av kontrollene ble gjennomført i dette tidsrommet i 2008. Dette er samme kontrollandel som i 2005 og 2006, men er fremdeles et lite stykke unna måltallet. Også tidsrommet 06.00-12.00 hadde en liten økning fra i fjor med ett prosentpoeng. De øvrige tidsrommene, 12.00-18.00 og 18.00-24.00, hadde en liten nedgang på to prosentpoeng i forhold til fjoråret. Flest kontroller (38 %) ble gjennomført i tidsperioden 12.00-18.00.

Figur 6 Fordeling av kontroller på tidspunkt

## Kjøretøy som omfattes av undersøkelsen

Trenden de seneste årene, se Figur 7, viser at andelen trekkvogn med semitrailer øker i omfang og i 2008 var 40 % av de kontrollerte kjøretøyene av denne typen. Motsatt trend ser vi for kjøretøytypen lastebil med påhengsvogn eller slepevogn > 7500 kg. De seneste årene har andelen av denne typen sunket fra 41 % i 2005 til 31 % i 2008. Andelen lastebiler med største totalvekt større enn 7 500 kg har de siste årene ligget stabilt i underkant av 30 %, og i 2008 er andelen 29 %.

Figur 7 Fordeling av kjøretøytyper

## Registreringsland

Andelen norskregistrerte kjøretøy ligger i 2008 på 82 %. Bortsett fra noen små variasjoner fra år til år, er totaltrenden at de norskregistrerte kjøretøyene har sunket i andel siden man startet med registrering i 1998 (vises ikke grafisk). Tilsvarende har de utenlandsregistrerte økt noe i andel siden 1998 og i 2008 er denne andelen 16 %, ett prosentpoeng bak fjoråret. Kjøretøy med kombinasjonen norsk/utenlandsk registrering har ligget stabilt på 2 % siden dette begynte å bli registrert i 2003.

Figur 8 Fordeling av kjøretøyenes registreringsland

## Transporttype

Siden 1998 har det hele tiden vært en liten økning i andelen kontrollerte kjøretøy som driver ervervsmessig transport, og dermed tilsvarende reduksjon i andelen kjøretøy som driver egentransport (vises ikke grafisk). For første gang siden slik registrering startet sank imidlertid andelen ervervsmessig transport med to prosentpoeng i 2007. Fordelingen mellom ervervsmessig transport og egentransport er i 2008 lik fjorårets og ligger på henholdsvis 90 % og 10 %.

Figur 9 Fordeling av type transport

# Resultater

## Tolking av resultater

Som nevnt innledningsvis startet man i 2006 med å vekte resultatene fra de ulike regionene ut fra regionvis andel trafikkarbeid (målt i kjøretøykm). Dette blir gjort for å kompensere for at det ikke blir utført kontroller i forhold til mengden trafikk i regionene, og dermed gir det et mer korrekt totalresultat for hele landet. Det vil derfor ikke være helt korrekt å vurdere resultatene fra 2006-2008 direkte mot resultatene fra tidligere års undersøkelser. I figurene er imidlertid resultatene fra 2006 til 2008 vist sammen med resultatene fra foregående år. Det gir et bilde på hvordan trenden har vært over tid.

Resultatene som er splittet opp på de ulike underemnene, som eksempelvis registreringsland, kjøretøytype, transporttype eller regionvise tall, er derimot ikke vektet og kan derfor gi et noe annet bilde i forhold til tallene som er vektet for hele landet. Det er verdt å ha med seg når en leser resultatene. Disse verdiene blir imidlertid ikke vist grafisk, men kun kommentert i teksten.

## Sikring av last

Godkjent lastsikring regnes som prosent av de kjøretøyene som har last som kan kontrolleres. I 2008 kunne 92 % av kontrollenhetene kontrolleres for last og av disse hadde 90 % godkjent lastsikring. Disse tallene er vektet.

Figur 10 Andel kjøretøy med godkjent lastsikring

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Ved å gå inn i bakgrunnstallene og sammenligner resultatene for norskregistrerte, utenlandsregistrerte og kombinasjonen norsk/utenlandsregistrerte kjøretøy, har sistnevnte gruppe den laveste andelen med godkjent lastsikring. De har 77 % godkjente mot 92 % godkjente av norskregistrerte kjøretøy. Utenlandsregistrerte kjøretøy har en godkjenningsandel på 86 % for sikring av last.

For ulike kjøretøytyper ligger lastebiler over 7500 kg og lastebiler med påhengsvogn eller slepevogn over 7500 kg jevnt med tanke på godkjent lastsikring, henholdsvis 93 % og 92 % i 2008. Trekkvogn med semitrailer ligger litt bak hvor 88 % ble godkjent.

Ser man på hvilken transporttype som bedrives ligger ervervsmessig transport og egentransport nesten helt likt i 2008 med godkjenningsandelene 91 % og 90 % godkjent lastsikring.

Av regionene er det Region øst og Region vest som har de laveste godkjenningsandelene med 88 % i 2008. Region midt har med 95 % den høyeste andelen kjøretøy med godkjent lastsikring. Det er knyttet noe usikkerhet til dette tallet da Region midt hadde få kontrollenheter med i årets tilstandsundersøkelse.

Fordelt over uken fordeler andelen kjøretøy med godkjent lastsikring seg mellom 85 % på lørdag og 94 % på mandag. Tidsrommet kontrollen blir utført på har mindre å si for resultatet. Godkjenningsandelene fordeler seg mellom 90 % og 91 % over hele døgnet.

## Vekter og dimensjoner

Andelen kjøretøy med godkjente vekter og dimensjoner har i flere år vært synkende, men i 2007 så vi en fin økning på dette punktet. 86 % av kontrollenhetene ble godkjent mot 78 % i 2006. Godkjenningsandelen for 2008 viser seg å være identisk med fjorårets.

Figur 11 Andel av ulike overskridelser og andel godkjente kjøretøy med bakgrunn i kontroll av vekter og dimensjoner

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Tidligere år har det vært brudd på lengdebestemmelsene som har ført til flest overtredelser. I 2007 gikk andelen markant tilbake og lå på 2 %, se Figur 11. I år har denne overtredelsen sunket med ytterligere ett prosentpoeng og kun 1 % av de kontrollerte transportenhetene hadde overskredet tillatt lengde for vognkombinasjon.

Overskridelse av tillatt totalvekt t.o.m. 10 % er feilen som forekom oftest i 2008 med en andel på 9 %. Denne prosentandelen er ett prosentpoeng høyere enn i fjor. 6 % overskred tillatt last på boggi/aksel/trippel med mer enn henholdsvis 200 kg, 400 kg og 600 kg, en prosentandel som er på stedet hvil. De av kjøretøyene som overskred tillatt totalvekt med mer enn 10 % utgjør en liten andel på 1 %. Siden det er mulig at man både kan ha overskridelser på vekt og lengde, summerer fordelingen seg derfor ikke nødvendigvis til 100 %.

Dersom tallmaterialet splittes opp i kjøretøytype, er det lastebiler med påhengsvogn eller slepevogn over 7500 kg som fikk færrest godkjent (84 %). Lastebilgruppen kom best ut med 92 % godkjente. Både norskregistrerte og utenlandsregistrerte kjøretøy har en godkjenningsandel på 88 % mot 91 % for kjøretøy med kombinert norsk/utenlandsk registrering. Kjøretøy som driver ervervsmessig transport eller egentransport ligger jevnt med henholdsvis 88 % og 87 % godkjent med hensyn til vekter og dimensjoner.

Ukedagen hvor færrest kjøretøy ble funnet godkjent, er lørdag med 66 %. Dette kan imidlertid være tilfeldig i og med at det kun ble foretatt 29 kontroller for vekter og dimensjoner på lørdager i 2008, og det statistiske grunnlaget er derfor for liten for at det kan trekkes noen konklusjoner basert på dette. For de øvrige ukedagene veksler andelen godkjente kjøretøy mellom 86 % og 90 % som må sies å være en jevn fordeling.

Ved å se på tidspunktet på døgnet hvor kontrollene ble gjennomført, finner man at flest

(90 %) ble godkjent mellom kl. 12.00 og kl. 06.00 mens tidsrommene 00.00-06.00 og 18.00-24.00 ga 86 % godkjente. For øvrig ble færre kontroller gjennomført i disse kontrollperiodene av døgnet.

Bryter man andelen kjøretøy med godkjente vekter og dimensjoner ned på regionnivå, kommer Region vest og Region nord best ut med 92 % godkjente kontrollenheter. Region midt er regionen hvor færrest ble godkjent i 2008 med andelen 79 %. Igjen kan dette tallet skyldes få kontrollenheter i denne regionen i år.

Av de 3715 kontrollerte transportenhetene ble 3698 kontrollert for vekter og dimensjoner i 2008.

## Bremser

Figur 12 illustrerer hvor stor andel av de kontrollerte kjøretøyene som har godkjente bremser, samt andelen av ulike bremsefeil. Som for vekter og dimensjoner kan hvert enkelt kjøretøy ha flere feil, slik at summen av fordelingene kan overstige 100 %.

Andelen godkjente kjøretøy etter utførte bremseprøver er 80 %. Det er en forbedring på fem prosentpoeng i forhold til 2007 og den største godkjenningsandelen siden 2004. Av de kontrollerte kjøretøyene har 12 % for lav bremsevirkning på tilhenger og 3 % har skjevhet på flere aksler. Dette er en nedgang på henholdsvis tre og ett prosentpoeng i forhold til i fjor. Det har også vært en nedgang i feilene ”for lav bremsevirkning på bil/trekkvogn” og ”skjevhet på én aksel” i forhold til 2007 og i 2008 er andelene på 4 % og 7 %. 7 % er det laveste tallet som er målt på dette punktet siden tilstandsundersøkelsene startet opp og viser en klar forbedring fra tidligere.

Tar man utgangspunkt i de ulike regionene er det Region vest som ligger høyest med 88 % godkjente kjøretøy mot Region midt som ligger lavest med 68 % godkjente kontrollenheter. Forskjellene mellom regionene er dermed større for bremser enn for vekter og dimensjoner. At Region midt kommer såpass lavt ut i år kan skyldes færre utførte kontroller.

Figur 12 Andel av ulike feil og andel godkjente kjøretøy med bakgrunn i kontroll av bremser

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Når tallmaterialet splittes opp, viser det seg at lastebil med påhengsvogn eller slepevogn

(78 % godkjent) og trekkvogn med semitrailer (80 % godkjent) har større feilprosent enn lastebil (92 % godkjent). Dette kan forklares med at for lav bremsevirkning på tilhenger er den dominerende feilen for de to førstnevnte kjøretøytypene. For øvrig er alle disse tallene forbedret i forhold til 2007.

84 % av de norskregistrerte kjøretøyene hadde godkjente bremser og kombinasjonen norsk/utenlandsk følger bak med 80 % godkjente kontrollenheter. 78 % av utenlandsregistrerte kjøretøy ble godkjent i henhold til de kontrollerte punkter etter bremsekontrollen, og dette er en forbedring på hele ti prosentpoeng i forhold til 2007. Også fra 2006 til 2007 økte denne andelen, da med åtte prosentpoeng.

Når det kommer til type transport som gjennomføres, får 88 % av kjøretøyene som driver egentransport godkjent bremseprøvene mot 82 % av de som driver ervervsmessig transport. Begge tallene er forbedringer fra 2007.

Av de 3715 kontrollerte transportenhetene ble 3664 kontrollert for bremser i 2008.

## Farlig gods – dokumenter og påkrevd utstyr

Av utvalget på 3715 transportenheter ble 3523 stk kontrollert for farlig gods. Kjøretøyandelen som transporterte farlig gods i 2008 var 5 %. Det viser seg at andelen transport av farlig gods holder seg meget stabil, men at vi aner en liten nedgang i år.

Mellom regionene varierer andelen som kjører farlig gods fra 2 % i Region nord til 6 % i Region øst. Det er liten variasjon mellom de ulike kjøretøytypene som frakter farlig gods. Trekkvogn med semitrailer er med 6 % den kjøretøytypen som har høyest andel transportenheter som transporterer farlig gods etterfulgt av lastebil med påhengsvogn/slepevogn (5 %) og lastebil > 7500 kg (4 %). Videre er kjøretøy med kombinasjon av norsk/utenlandsk registrering den registreringstypen hvor størst andel av kjøretøyene transporterer farlig gods (7 %) mot 5 % av norskregistrerte og 3 % av utenlandsregistrerte kjøretøyer.

5 % av transportenhetene som transporterer farlig gods kjører ervervsmessig transport. 3 % kjører egentransport.

Figur 13 Andel kjøretøy som transporterer farlig gods

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Ett av spørsmålene i undersøkelsen går ut på om føreren har med seg komplette og korrekte dokumenter relatert til det farlige godset som transporteres. Førerandelen som oppfyller dette kravet er 92 % for 2008. Dette er den minste andelen siden 2003 og er en nedgang på tre prosentpoeng fra 2007.

Figur 14 Andel førere med nødvendige dokumenter relatert til farlig gods

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Et annet spørsmål relatert til farlig gods er hvorvidt transportenheten medbringer godkjent/påkrevd brannslukkingsutstyr. Figur 15 viser andelen av kjøretøy som er utstyrt med brannslukkingsutstyr som er tilpasset det farlige godset som transporteres. For 2008 er det 88 % av transportenhetene som har godkjent brannslukkingsutstyr. Dette er den laveste andelen siden 2003 da brannslukkingsutstyr ble inntatt som et kontrollpunkt.

Figur 15 Andel av transportenhetene med nødvendig brannslukkingsutstyr relatert til farlig gods

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Førere som transporterer farlig gods skal kunne forevise ADR-kompetansebevis. I 2008 kunne 78 % av sjåførene forevise godkjent ADR-kompetansebevis. Dette er en reduksjon på seks prosentpoeng fra 2007, se Figur 16. For øvrig er det få transportenheter av dem som kontrolleres ved tilstandsundersøkelsen som frakter farlig gods, og det vil gi statistisk usikkerhet rundt tallene.

Figur 16 Andel førere med godkjent ADR-kompetansebevis

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Trekker man frem tall fra noen av underemnene, finner man at ved alle kontrollene av transport av farlig gods i Region nord og Region sør kunne føreren forevise gyldig ADR-kompetansebevis. Den laveste andelen finner vi i 2008 i Region øst hvor kun 54 % av de kontrollerte transportenhetene for farlig gods hadde påkrevd ADR-kompetansebevis.

Av kjøretøytypene er det lastebil > 7500 kg som kom best ut. 79 % av disse førerne hadde godkjent ADR-kompetansebevis. Trekkvogn med semitrailer kom dårligst ut med en godkjenningsandel på 75 %.

Færrest godkjente kompetansebevis finner vi i gruppen utenlandsregistrerte kjøretøy med

58 %. For norskregistrerte kjøretøy var andelen 79 % og registreringskombinasjonen norsk/utenlandsk 86 %.

## Løyvepliktig transport / egentransporterklæring / fellesskapstillatelse

Ved kontroll av godkjent transportløyve, egentransporterklæring eller fellesskapstillatelse, kan 97 % av de spurte førerne fremvise dette. Dette er en svak nedgang på ett prosentpoeng fra 2007. Vi finner sterke godkjenningsandeler på tvers av alle regionene med 99 % godkjente i Region nord og 97 % godkjente i regionene øst, vest og midt. I 2008 ble 3679 sjåfører forespurt om slike dokumenter.

Ved å bryte ned tallene mot standard bakgrunnsspørsmål i undersøkelsen finner vi færrest godkjente i gruppen med kjøretøy som driver egentransport (94 %) og for kjøretøytypen lastebil > 7500 kg (96 %). De resterende undergruppene varierer mellom 97 % og 98 % godkjent på dette spørsmålet.

Figur 17 Andel kjøretøy med godkjent transportløyve/egentransporterklæring/fellesskapstillatelse

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## Bruksforbud

Alvorlige brudd på hovedemnene som kontrolleres medfører bruksforbud. Dette gjelder først og fremst transportløyve. Eksempel på et tilfelle hvor det kan være aktuelt å nedlegge bruksforbud er hvis godset ikke fullt ut samsvarer med næringsvirksomheten, og det er grunnlag for å hevde at selskapet også driver løyvepliktig virksomhet.

I undersøkelsen er det ikke differensiert innenfor hvilke områder kjøretøyene har fått bruksforbud, men kun summert for hele tilstandsundersøkelsen. Det betyr at bruksforbudet vises som en summasjon av alle gruppene og speiler alle kjøretøyene som ble kontrollert. Figur 18 viser at ilagt bruksforbud er på samme nivå som i fjor. Det er kun årene 2006 til 2008 som er direkte sammenlignbare da disse tallene er vektet.

Figur 18 Andel kjøretøy som er ilagt bruksforbud

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Ved å se nærmere på tallene i de ulike undergruppene viser det seg at 18 % av norskregistrerte kjøretøy ble ilagt bruksforbud. For utenlandsregistrerte var tallet 26 %, mens for registreringskombinasjonen norsk/utenlandsk fikk hele 32 % bruksforbud. Det høye tallet kan forklares med at kun 88 transportenheter i undersøkelsen hadde denne registreringskombinasjonen og det er knyttet større statistisk usikkerhet til resultatet.

Trekkvogn med semitrailer er kjøretøytypen som hyppigst ble ilagt bruksforbud (23 %) mot 14 % for lastebil. Lastebil med påhengsvogn eller slepevogn hadde en andel på 21 %. For kjøretøy som driver egentransport og ervervsmessig transport fikk henholdsvis 17 % og 20 % bruksforbud.

# Mål

Tabellen nedenfor viser hvilke mål som gjelder for de ulike hovedemnene. Disse angir målsettingen for hvor stor andel av de enkelte forhold som skal være i forskriftsmessig stand.

Tabell 1 Mål for hvor stor andel av kontrollenhetene som bør være godkjent

| Emne | Mål |
| --- | --- |
| Vekter og dimensjoner | Minst 95 % skal ha godkjent totalvekt (mindre enn 10 % overlast) |
| Transport av farlig gods | Minst 90 % skal ha gyldig kompetansebevis |
| Sikring av last | Minst 95 % skal ha godkjent sikring av last |
| Transportløyve | Minst 99 % skal ha godkjent løyve/egentransporterklæring |
| Bremser | Minst 90 % skal ha godkjente bremser |
| Bruksforbud | Ingen skal få bruksforbud |

# Måloppnåelse

## Sikring av last

Det er fastsatt et mål om at 95 % av de kontrollerte kjøretøyene skal ha godkjent lastsikring.  I 2008 hadde 90 % av de kontrollerte transportenhetene godkjent lastsikring. Figur 19 viser resultatene over tid og vi ser at nivået har ligget omtrent på samme nivå siden 2003. Årets godkjenningsandel er imidlertid nærmere måltallet enn noen gang tidligere.

Figur 19 Måloppnåelse for sikring av last

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## Vekter og dimensjoner

Som for emnet sikring av last, er målet for vekter og dimensjoner satt til 95 % godkjente. Når det gjelder resultatet for andelen kjøretøy med godkjente vekter og dimensjoner regnes også kjøretøy med overlast inntil 10 % som godkjent i denne sammenhengen.

Figur 20 illustrerer godkjenningsresultatene for denne kategorien i forhold til måltallet hvor både prosenttallet for antall godkjente og antall med overlast inntil 10 % er tatt med. Resultatet i 2006 viste seg å være det svakeste på lang tid og endte ni prosentpoeng unna målet. For 2007 var resultatet forbedret betraktelig og endte på 94 %.

I år ble hele 95 % av de kontrollerte transportenhetene godkjent under kontrollpunktet vekter og dimensjoner og måltallet er for første gang nådd siden tilstandsundersøkelsene startet i 1998 (ikke vist grafisk).

Figur 20 Måloppnåelse for vekter og dimensjoner

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## Bremser

Figur 21 illustrerer hvordan resultatene av bremsekontrollene har utviklet seg over tid. Målet om at 90 % skal ha godkjente bremser har vært det samme siden 1998 (ikke vist grafisk). Årets resultat, med vekting, endte på 80 % – ti prosentpoeng unna måltallet.

Årets resultat er en forbedring på fem prosentpoeng fra 2007 og er det året, sammen med 2004, man har kommet nærmest måltallet om 90 % godkjente.

Figur 21 Måloppnåelse for bremser

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## ADR-kompetansebevis

Når det gjelder ADR-kompetansebevis, er målet at minimum 90 % av de kontrollerte sjåførene fremviser dette. I lang tid ble dette målet oversteget med god margin, men fikk et kraftig fall i 2005. I 2006 og 2007 steg godkjenningsandelen for dette emnet i positiv retning. I år har vi derimot fått en liten nedgang og 78 % av de spurte sjåførene kunne fremvise gyldig/godkjent kompetansebevis i 2008. Det er tolv prosentpoeng under målsettingen, og seks prosentpoeng svakere enn resultatet for 2007.

Figur 22 Måloppnåelse for ADR-kompetansebevis

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## Godkjent transportløyve / egentransporterklæring / fellesskapstillatelse

Under tilstandsundersøkelsen 2008 hadde 97 % av førerne godkjent transportløyve, egentransporterklæring eller fellesskapstillatelse. Resultatene fra kontrollene av godkjent transportløyve, egentransporterklæring eller fellesskapstillatelse har siden 1998 (ikke vist grafisk) vært svært gode og har ligget stabilt på 98 % og 99 % godkjente. I år har derimot godkjenningsandelen sunket med ett prosentpoeng.

Fram til 2002 var måloppnåelsen høyere enn målet, derfor ble måltallet i 2003 oppjustert fra 96 % til 99 % godkjente. I 2003 og 2004 var det full måloppnåelse mens vi årene etter har ligget ett prosentpoeng bak målet. For 2008 registrerer vi altså at vi er to prosentpoeng unna full måloppnåelse.

Figur 23 Måloppnåelse for godkjent transportløyve/egentransporterklæring/fellesskapstillatelse

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## Bruksforbud

Tilstandsmålet når det gjelder bruksforbud er at ingen skal bli ilagt dette. Som det går fram av figuren nedenfor er det et stykke vei til dette målet blir innfridd. Etter vekting av regionenes resultater blir andelen bruksforbud av kontrollerte kjøretøy 22 % for 2008, det samme tallet som for 2007.

Totalt ble 3697 transportenheter kontrollert på dette punktet i 2008.

Figur 24 Måloppnåelse for andel bruksforbud

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

# Sluttkommentar

Tilstandsundersøkelsen for 2008 viser at ett av hovedemnene har nådd full måloppnåelse. Det gjelder kontrollpunktet vekter og dimensjoner. Fra å være det kontrollpunktet som var lengst fra målet i 2006 er målet altså innfridd i 2008.

Hakk i hel finner vi emnet godkjent transportløyve, egentransporterklæring og fellesskapstillatelse som i år er ett prosentpoeng unna målet om 99 % godkjente. Dette kontrollpunktet har gjennom flere år med tilstandsundersøkelser holdt seg godt inntil, og også over, den satte målsetningen.

Lengst fra målet finner vi emnene bruksforbud (22 %) og ADR-kompetansebevis (12 %).

Bruksforbud på 22 % er et høyt tall og meget langt fra målsetningen om at ingen skal bli ilagt dette. Da bruksforbudet ikke er differensiert på de ulike emnene, er det vanskelig å si nøyaktig hva som utløser bruksforbudet. Det er imidlertid sannsynlig at det er brudd på emnene lastsikring, bremser og vekter og dimensjoner som utgjør den største prosentandelen av bruksforbudet i tillegg til enkelte administrative forhold. Resultatet for kontrollpunktet ADR-kompetansebevis viser at vi er lenger fra full måloppnåelse i år enn i fjor. En viss usikkerhet er knyttet til resultatene fordi antall kontroller/observasjoner på dette punktet er lavere i forhold til de andre kontrollpunktene. Brudd på dette kontrollpunktet vil dermed gi større utslag på resultatene. Det er derfor vanskelig å si om variasjonen i resultatene skyldes faktisk endring i atferd eller en tilfeldig/naturlig svingning.

I 2008 ble 3715 transportenheter kontrollert. Målet er satt til 4600 kontrollerte enheter – 1000 transportenheter i hver region unntatt Region nord hvor tallet er satt til 600. Kontrollene skal fordeles etter denne nøkkelen over uke og døgn:

| Tid på døgnet | Mandag-fredag | Lørdag-søndag |
| --- | --- | --- |
| 0600-2400 | 70 % | 15 % |
| 0000-0600 | 15 % |

Det gjenstår enda noe for å oppnå kontrollmålene for helg og natt. Kun 9 % av kontrollene i 2008 ble foretatt nattestid og 11 % ble foretatt i helgen. To regioner oversteg måltallet i år; Region sør med 21 kontrollenheter og Region vest med 151 kontrollenheter. Lengst fra målet var Region midt med sine 301 kontroller. Denne kontrollandelen skyldes blant annet at en kontrollstasjon har vært ute av drift. Det lave tallet bidrar til noe større statistisk usikkerhet omkring resultatene. Årene fra 2006 til 2008 er vektet med hensyn til regionvis ulik mengde trafikkarbeid og er derfor direkte sammenlignbare. Sett under ett er resultatene fra 2008 bedre enn fjoråret. Ved de fleste målepunkter er resultatene forbedret eller på stedet hvil. Måloppnåelse for bremser er forbedret med fem prosentpoeng fra i fjor og måloppnåelse for godkjent lastsikring er forbedret med tre prosentpoeng. Unntaket er ADR-komptansebevis som har en tilbakegang på seks prosentpoeng og godkjent transportløyve, egentransporterklæring og fellesskapstillatelse som har gått ett prosentpoeng tilbake.

# Text boxes

| Saksbehandler/innvalgsnr: |
| --- |
| Jannicke Sjøvold - 22073380 |
| Vår dato: | 20.01.2009 |
| Vår referanse: | 2003/000887-122 |