| Notat |
| --- |
| Til: | 0.Postmottak øst, 0.Postmottak sør, 0.Postmottak vest, 0.Postmottak midt, 0.Postmottak nord |
| Fra: | Trafikant- og kjøretøyavdelingen |
| Kopi: |  |

Tilstandsundersøkelse kap. 6/2011 - Tunge kjøretøy

- Innledning

Undersøkelsen ble gjennomført ved at det ble sendt ut registreringsskjema til regionvegkontorene, der de ble bedt om å benytte skjemaene ved kontroll av tunge kjøretøyer. Undersøkelsen ble gjennomført sommeren 2011, og omfatter alle Statens vegvesens regioner.

Undersøkelsen er gjennomført som stoppkontroller av tunge kjøretøy ved vegvesenets kontrollstasjoner, og utvalgsstørrelsen er på 4190 transportenheter for 2011.

Figur 1 Årlig antall transportenheter i undersøkelsen

Målet er for tiden 1000 kontrollerte transportenheter i hver region, unntatt i Region nord hvor måltallet er satt til 600 transportenheter. Årets resultat er sterkt i forhold til tidligere år, målet om 4600 kontrollerte transportenheter er imidlertid ikke oppnådd.

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 0,8 – 1,4 prosentpoeng for hovedgruppene (hovedfrekvensene). Feilmarginene for det oppsplittede tallmaterialet (undergruppene) er noe større.

Grafene i denne rapporten viser utviklingen av kontrollpunktene siden år 2003.

Om man ønsker tallmateriale fra lenger tilbake i tid, vises det til tidligere rapporter av ”Tilstandsundersøkelse kapittel 6 – Tunge kjøretøy (Tekniske og administrative forhold)”.

- Bakgrunn

Ved utekontroller kontrolleres kjøretøy og førere i forhold til gjeldende lover og forskrifter. Utekontroll av kjøretøy gjøres først og fremst for å bedre trafikksikkerheten, sikre like konkurransevilkår i transportbransjen og sikre førernes arbeidsmiljø. Selv etter innføring av årlig periodisk kontroll for tunge kjøretøy, (Rådsdirektiv 96/96/EF, senere erstattet av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/40/EF) anses det som nødvendig å følge opp bl.a. en del tekniske forhold hvor det kan forventes raske tilstandsendringer når kjøretøyet blir brukt. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/30/EF om tekniske veikontroller av nyttekjøretøy ble innført (10. august 2002) for å sikre at kjøretøyene i felleskapsområdet bedre skulle overholde de tekniske kravene som er satt ved årlig periodisk kjøretøykontroll. Transportøkonomisk institutt (TØI) konkluderer i sin vurdering av tekniske utekontroller for tunge kjøretøy med at den samfunnsøkonomiske nytten er ca. 5 ganger så stor som kostnaden (TØI-rapport 851/2006).

Vi er nå inne i en handlingsprogramperiode hvor Statens vegvesen har endret målstyringsparametrene for utekontrollen. Tiltakene og ressursbruken i utekontrollen blir nå styrt på bakgrunn av tilstand, og tilstandsundersøkelsene spiller derfor en sentral rolle.

- Metode

I undersøkelsen kontrolleres bremser, vekter og dimensjoner, transportløyve, farlig gods og sikring av last.

Innsamling av data skjer ved hjelp av registrering av ulike forhold ved tunge kjøretøy. Kontrollene skjer på kontrollsteder som har tilgang på bremseprøver. Kontrollene bør også gjennomføres på kontrollsteder som ligger ved eller i nærheten av hovedveg, slik at tungtransporten ikke blir unødig forsinket.

- Generelt om kontrollene

  - Kontroller fordelt på region

Målet er at det skal kontrolleres 600 transportenheter i Region nord og 1000 transportenheter i de øvrige regionene. Region nord, vest og øst har nådd måltallene for 2011, Region sør er den regionen som i 2011 er lengst unna måltallet med sine 646 kontrollerte transportenheter.

Til sammen har regionene utført 91 % av de 4600 kontrollene som var målet for 2011.

Figur 2 Antall kontrollerte transportenheter per region

## 4.2 Vekting

For å kompensere for at det finnes systematiske forskjeller mellom resultatene i de ulike regionene, samt at antallet kontrollerte enheter varierer fra region til region, blir resultatene fra tilstandsundersøkelsen vektet i forhold til hvor mye trafikk det er i hver region. Slik vekting ble første gang foretatt ved tilstandsundersøkelsen i 2006. Fram til da har hver registrering talt likt ved beregning av det totale resultatet for landet. Dette har ført til at sammenligning av resultatene fra år til år har gitt noe usikkerhet, noe som er forbedret ved innføring av vekting.

Erfaringsmessig har godkjenningsandelen for Region øst på de fleste av kontrollpunktene vært lavere enn for de øvrige regionene. Konsekvensen av dette har vært at totalresultatet har framstått mer positivt enn hva som ville ha vært tilfelle hvis antallet kontroller i hver region hadde vært tilpasset mengden trafikk. Som alternativ til dette er det foretatt en vekting mellom de ulike regionenes resultater, og vektingen følger den enkelte regions andel av totalt trafikkarbeid (målt i kjøretøykm) blant tunge kjøretøy. Følgende vekting mellom regionene blir benyttet ved beregning av totalresultatet for landet:

Region øst:	39 %

Region sør:	21 %

Region vest:	15 %

Region midt	15 %

Region nord:	10 %

Nedenfor er det vist to figurer, hvor den øverste illustrerer fordelingen regionene imellom av de 4190 kontrollene som ble foretatt i 2011, og hvor den nederste illustrerer fordelingen basert på regionenes vektingsprosenter. Vektingsprosentene i 2011 er de samme som er benyttet siden 2006.

Figur 3 Kontrollandel per region for 2011

Figur 4 Trafikkarbeidet utført av tunge kjøretøy fordelt på de ulike regioner

4.3 Kontroll fordelt på ukedager

I likhet med tidligere år er det foretatt flest kontroller på tirsdag, onsdag og torsdag og noen færre på mandag og fredag. Lørdag er, med en kontrollandel på 2 %, den dagen hvor det blir foretatt desidert færrest kontroller. Kontrollandel på søndag er i år på 8 %.

Når det gjelder fordeling av kontroller på virkedager og helgedager er 90 % foretatt på virkedagene og 10 % på helgedagene. Kontrollandel for helgedagene har økt med 2 prosentpoeng sammenlignet med 2010, men målet om en kontrollandel på 15 % for helgedagene er likevel ikke oppnådd.

Figur 5 Fordeling av kontroll på ukedager

Kontroll fordelt på ukedager regionvis 2011:

Figur 6 viser ved hvilke ukedager regionene har utført kontrollene.

Region øst hadde en kontrollandel i helg på 16 %, og var dermed den eneste regionen som nådde målet om kontrollandel på minimum 15 % på helgedager.

Figur 6 Kontroller fordelt på ukedager regionvis

4.4 Kontrollfordeling på tidspunkt

Et av målene for kontrolltidspunkt er at 15 % av kontrollene skal foretas mellom klokken 00.00 og 06.00 fordelt over alle ukedagene. I forhold til 2010 var andelen kontroller utført på nattestid 00.00 – 06.00 den samme i 2011, og 9 % av kontrollene ble gjennomført i dette tidsrommet i 2011. Dette er før øvrig også samme kontrollandel som i 2005, 2006 og 2008, men likevel et stykke unna måltallet. Tidsrommet 06.00-12.00 hadde også samme kontrollandel som fjoråret.

Tidsrommet 12.00-18.00 hadde en nedgang på 1 prosentpoeng fra 2010, og tidsrommet 18.00-24.00 hadde en oppgang på 2 prosentpoeng fra 2010. Flest kontroller (36 %) ble gjennomført i tidsperioden 12.00-18.00.

Figur 7 Fordeling av kontroller på tidspunkt

Kontrollfordeling på tidspunkt regionvis 2011:

Figur 8 viser hvilke tidspunkt regionene har utført kontrollene.

Region øst hadde en kontrollandel nattestid 00.00 – 06.00 på 16 %, og var dermed den eneste regionen som nådde målet om kontrollandel på minimum 15 % nattestid.

Figur 8 Kontrollfordeling på tidspunkt regionvis

4.5 Kjøretøy som omfattes av undersøkelsen

Tilstandsundersøkelsen viser utviklingen av fordeling av kjøretøytyper de seneste årene. Andelen trekkvogn med semitrailer har økt i omfang siden 2004 og er i år på 46 %, dette er 5 prosentpoeng høyere enn 2010. Motsatt trend ser vi for kjøretøytypen lastebil med påhengsvogn eller slepevogn over 7500 kg. De seneste årene har andelen av denne typen sunket fra 41 % i 2005 til 29 % i 2011, for øvrig et prosentpoeng lavere enn i 2010. Andelen lastebiler med største totalvekt større enn 7 500 kg har de senere årene ligget stabilt, men årets resultat på 25 % innebærer at andelen har sunket 4 prosentpoeng i forhold til 2010.

Figur 9 Fordeling av kjøretøytyper

4.6 Registreringsland

For 2011 er andelen norskregistrerte kjøretøy på 75 %, 4 prosentpoeng under fjorårets resultat på 79 %. Bortsett fra noen små variasjoner fra år til år, er totaltrenden at de norskregistrerte kjøretøyene har sunket i andel siden man startet med registrering i 1998 (vises ikke grafisk). Tilsvarende har de utenlandsregistrerte kjøretøyene økt noe i andel siden 1998, og i 2011 er denne andelen 23 %. Kjøretøy med kombinasjonen norsk/utenlandsk registrering har ligget stabilt på 2 % siden dette begynte å bli registrert i 2003, et resultat på 1 % for denne gruppen i 2011.

Figur 10 Fordeling av kjøretøyenes registreringsland

4.7 Transporttype

Siden 1998 har det hele tiden vært en liten økning i andelen kontrollerte kjøretøy som driver ervervsmessig transport, og dermed tilsvarende reduksjon i andelen kjøretøy som driver egentransport (vises ikke grafisk). For første gang siden slik registrering startet sank imidlertid andelen ervervsmessig transport med to prosentpoeng til 90 % i 2007. Fordelingen mellom ervervsmessig transport og egentransport har siden ligget stabilt på henholdsvis 90 % og 10 %.

Figur 11 Fordeling av type transport

- Resultater

5.1 Tolkning av resultater

Som nevnt innledningsvis startet man i 2006 med å vekte resultatene fra de ulike regionene ut fra regionenes andel av det totale trafikkarbeidet (målt i kjøretøykm). Dette blir gjort for å kompensere for at det ikke blir utført kontroller i forhold til mengden trafikk i regionene, og dermed gir det et mer korrekt totalresultat for hele landet. Det vil derfor ikke være helt korrekt å sammenligne resultatene fra 2006-2011 direkte med resultatene fra tidligere års undersøkelser. I figurene er imidlertid resultatene fra 2006 til 2011 vist sammen med resultatene fra foregående år. Det gir likevel et bilde på hvordan trenden har vært over tid.

Resultatene som er splittet opp på de ulike underemnene, som eksempelvis registreringsland, kjøretøytype, transporttype eller regionvise tall, er derimot ikke vektet og kan derfor gi et noe annet bilde i forhold til tallene som er vektet for hele landet. Det er verdt å ha med seg når en leser resultatene. Disse verdiene blir imidlertid ikke vist grafisk, men kun kommentert i teksten gjennom dette kapitlet.

5.2 Sikring av last

Godkjent lastsikring oppgis i prosentandel av de kjøretøyene som har last som kan kontrolleres. I 2011 kunne 91 % av kontrollenhetene kontrolleres for last og av disse hadde 90 % godkjent lastsikring. Disse tallene er vektet.

Figur 12 Andel kjøretøy med godkjent lastsikring

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Ved å sammenligne resultatene for norskregistrerte, utenlandsregistrerte og kombinasjonen norsk/utenlandsregistrerte kjøretøy viser det seg at utenlandsregistrerte kjøretøy har den laveste andelen med godkjent lastsikring. I denne gruppen har 84 % godkjent lastsikring mot 93 % godkjente av norskregistrerte kjøretøy. Kombinasjonen norsk/utenlandskregistrerte kjøretøy har en godkjenningsandel på 96 % for sikring av last.

I 2011 er det liten differanse mellom de ulike kjøretøytypene som er kontrollert i tilstandsundersøkelsen. I gruppen lastebiler over 7500 kg ble 94 % godkjent, lastebiler med påhengsvogn eller slepevogn over 7500 kg ble 91 % godkjent, mens for trekkvogn med semitrailer ble 89 % godkjent.

Ser man på hvilken transporttype som bedrives ligger ervervsmessig transport og egentransport helt likt i 2011 med godkjenningsandel på 91 %.

Fordelt over uken er andelen kjøretøy med godkjent lastsikring relativt jevn i 2011 med variasjoner mellom 89 % på mandag og 95 % på lørdag. Jevn fordeling finner vi også gjennom tidsrommene kontrollene er blitt utført. Godkjenningsandelene fordeler seg mellom 90 % og 92 % over hele døgnet.

Regionvis godkjenningsandel for sikring av last 2011:

Av regionene er det Region øst som har den laveste godkjenningsandelen med 83 %. Region vest har med 95 % den høyeste andelen kjøretøy med godkjent lastsikring. Region sør hadde en godkjenningsandel på 94 %, og Region midt og region nord ligger tett etter med godkjenningsandeler på 93 %.

Figur 13 Godkjenningsandel sikring av last regionvis

5.3 Vekter og dimensjoner

Andelen kjøretøy med godkjente vekter og dimensjoner var i flere år synkende, men i 2007 så vi en fin økning på dette punktet. 86 % av kontrollenhetene ble godkjent mot 78 % i 2006. Godkjenningsandelen er for 2011 på 88 %, som tilsvarer resultatet fra i fjor.

Figur 14 Andel av ulike overskridelser og andel godkjente kjøretøy med bakgrunn i kontroll av vekter og dimensjoner

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Tidligere år har det vært brudd på lengdebestemmelsene som har ført til flest overtredelser. I 2007 gikk andelen markant tilbake og lå på 2 %, noe som kan forklares med at tillatte lengder ble økt fra 1. januar 2007. I 2008 sank denne overtredelsen ytterligere med ett prosentpoeng og kun 1 % av de kontrollerte transportenhetene hadde overskredet tillatt lengde for vogntogkombinasjon. Dette har siden ligget stabilt, og i 2011 finner vi igjen at kun 1 % har overskredet lengdebestemmelsene.

Overskridelse av tillatt totalvekt t.o.m. 10 % er feilen som forekom oftest i 2011 med en andel på 7 %, dette er for øvrig samme andelen som for fjoråret.  Overskridelse av tillatt last på boggi/aksel/trippel med mer enn henholdsvis 200 kg, 400 kg og 600 kg hadde en andel på 6 %, også dette samme resultat som for fjoråret. De av kjøretøyene som overskred tillatt totalvekt med mer enn 10 % utgjør en relativt liten andel på 1 %, dette er et prosentpoeng lavere enn i 2010. Siden det er mulig at samme kjøretøy både kan ha overskridelser på vekt og lengde, summerer fordelingen seg derfor ikke nødvendigvis til 100 %.

Dersom tallmaterialet splittes opp i kjøretøytype, er det lastebiler med påhengsvogn eller slepevogn over 7500 kg som fikk færrest godkjent (83 %). Gruppene lastebiler og trekkvogn med semitrailer hadde begge godkjenningsandeler på 91 %. Kjøretøy med kombinert norsk/utenlandsk registrering, og utenlandsk registrerte kjøretøy, har i 2011 høyest godkjenningsandel ved kontrollpunktet vekter og dimensjoner på 92 % mot 87 % for norskregistrerte kjøretøy. Kjøretøy som driver egentransport ligger noe lavere enn kjøretøy som driver ervervsmessig transport, med godkjenningsandeler på henholdsvis 88 % og 89 % for vekter og dimensjoner.

Godkjenningsandelene for vekter og dimensjoner varierer noe mellom ukedagene med

85 % godkjente på fredag, og 90 % godkjente tirsdag. Ved å se på tidspunktet på døgnet hvor kontrollene ble gjennomført, finner man at flest (90 %) ble godkjent mellom kl. 00.00 og kl. 06.00 mens tidsrommet 06.00-12.00 og 12.00-18.00 ga 88 % godkjente.

Regionvis godkjenningsandel vekter og dimensjoner 2011:

Av regionene er det Region midt som har den laveste godkjenningsandelen for vekter og dimensjoner med 84 %. Region vest har med 94 % den høyeste godkjenningsandelen. Region sør hadde en godkjenningsandel på 89 %, og Region øst og Region nord ligger tett etter med godkjenningsandeler på 87 %.

Figur 15 Godkjenningsandel vekter og dimensjoner regionvis

5.4 Bremser

Figur 16 illustrerer hvor stor andel av de kontrollerte kjøretøyene som hadde godkjente bremser, samt andelen av ulike bremsefeil. Som for vekter og dimensjoner kan hvert enkelt kjøretøy ha flere feil, slik at summen av fordelingene kan overstige 100 %.

Andelen godkjente kjøretøy etter utførte bremseprøver er 80 %. Det er en nedgang på fire prosentpoeng i forhold til fjoråret, for øvrig samme resultat som i 2008. Av de kontrollerte kjøretøyene har 10 % for lav bremsevirkning på tilhenger, dette er ett prosentpoeng høyere enn i 2010. 3 % har skjevhet på flere aksler, også dette ett prosentpoeng høyere enn i fjor. Det er registrert samme andel kjøretøy med ”for lav bremsevirkning på bil/trekkvogn” i forhold til 2010. Feilen ”skjevhet på én aksel” ligger på 9 % som er to prosentpoeng høyere enn fjoråret.

Figur 16 Andel av ulike feil og andel godkjente kjøretøy med bakgrunn i kontroll av bremser

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Når tallmaterialet splittes opp, viser det seg at lastebil med påhengsvogn eller slepevogn

(77 % godkjent) og trekkvogn med semitrailer (76 % godkjent) har større feilprosent enn lastebil over 7500 kg (91 % godkjent). Dette kan forklares med at for lav bremsevirkning på tilhenger er den dominerende feilen for de to førstnevnte kjøretøytypene.

73 % av utenlandsregistrerte kjøretøy ble godkjent i henhold til de kontrollerte punkter etter bremsekontrollen. Dette er fem prosentpoeng lavere godkjenningsandel sammenlignet med fjoråret men likevel fem prosentpoeng høyere godkjenningsandel enn i år 2007. For både gruppen kombinert norsk/utenlandsk registrering og gruppen norskregistrerte kjøretøy ble 82 % av kontrollenhetene godkjent med hensyn til bremser.

Når det kommer til type transport som gjennomføres, får 87 % av kjøretøyene som driver egentransport godkjent bremseprøvene, en nedgang på ett prosentpoeng fra 2010. Også de som driver ervervsmessig transport hadde en nedgang i godkjenningsandel, en nedgang på seks prosentpoeng fra 2010 og 79 % av disse fikk godkjent bremseprøve.

Av de 4190 kontrollerte transportenhetene ble alle kontrollert for bremser i 2011.

Regionvis godkjenningsandel bremser 2011:

Tar man utgangspunkt i de ulike regionene er det Region sør som ligger høyest med 87 % godkjente kontrollenheter, etterfulgt av Region nord (83 %), Region vest (82 %), Region midt (78 %). Region øst ligger lavest med 74 % godkjente.

Figur 17 Godkjenningsandel bremser regionvis

## 5.5 Farlig gods – dokumenter og påkrevd utstyr

Av utvalget på 4190 transportenheter ble 3907 stk kontrollert for farlig gods. Kjøretøyandelen som transporterte farlig gods i 2011 var 4 %. Figur 18 viser at andelen transport av farlig gods holder seg meget stabil fra år til år.

Mellom regionene varierer andelen som kjører farlig gods fra 2 % i Region nord til 7 % i Region sør. Det er liten variasjon mellom de ulike kjøretøytypene som frakter farlig gods. Trekkvogn med semitrailer er med 5 % den kjøretøytypen som har høyest andel transportenheter som transporterer farlig gods, etterfulgt av lastebil med påhengsvogn/slepevogn med 3 % og lastebil over 7500 kg (2 %). Videre er kjøretøy med kombinert norsk/utenlandsk registrering (7 %) og norskregistrerte kjøretøy (4 %) de registreringstypene hvor størst andel av kjøretøyene transporterer farlig gods i 2011, mot 3 % av utenlandsregistrerte kjøretøy.

Av transportenhetene som transporterer farlig gods, er 4 % av transportarbeidet ervervsmessig transport og 2 % egentransport.

Det viser seg at andelen transportenheter med farlig gods er jevnt fordelt både over døgnet og over uken (andeler mellom 3 % og 5 %), i 2011.

Figur 18 Andel kjøretøy som transporterer farlig gods

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Ett av spørsmålene i undersøkelsen går ut på om føreren har med seg komplette og korrekte dokumenter relatert til det farlige godset som transporteres. Førerandelen som oppfyller dette kravet er 96 % for 2011, en nedgang på tre prosentpoeng i forhold til 2010.

Figur 19 Andel førere med nødvendige dokumenter relatert til farlig gods

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Førere av utenlandsregistrerte kjøretøy kunne i 97 % av tilfellene forevise de etterspurte dokumentene, mens for norskregistrerte kjøretøy var andelen 96 % i 2011. Registreringskombinasjonen norsk/utenlandsk hadde for dette spørsmålet bare 3 førere som ble forespurt dokumentene i 2011, statistikken for denne kategorien tas derfor ikke med.

Det var forskjell i godkjenningsandelen blant førere som kjørte ervervsmessig transport

(96 %) og egentransport (100 %). Hvilken type kjøretøy som fraktet det farlige godset ga også liten variasjon; mellom 96 % og 100 % av førerne hadde komplette og korrekte dokumenter.

Regionvis godkjenningsandel dokumenter 2011:

I Region vest og Region midt kunne 100 % av førerne fremvise komplette dokumenter, etterfulgt av Region sør (98 %) og Region øst (95 %). Den laveste andelen blant regionene hadde Region nord, med 80 %.

Figur 20 Godkjenningsandel dokumenter regionvis

Et annet spørsmål relatert til farlig gods er hvorvidt transportenheten medbringer godkjent/påkrevd brannslukkingsutstyr relatert til det farlige godset som transporteres.

Figur 15 viser andelen av kjøretøy som er utstyrt med brannslukkingsutstyr som er tilpasset det farlige godset som transporteres. For 2011 viser undersøkelsen at 92 % av transportenhetene hadde godkjent/påkrevd brannslukningsutstyr, og dette er en fremgang på 2 prosentpoeng fra 2010.

Figur 21 Andel av transportenhetene med nødvendig brannslukkingsutstyr relatert til farlig gods

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Regionvis godkjenningsandel brannslukkingsutstyr 2011:

I Region vest ble 100 % av transportenhetene godkjent på dette punktet, etterfulgt av Region sør (92 %), og Region øst og nord (begge 91 %). Den laveste andelen blant regionene (90 %) var i 2011 i Region midt.

Figur 22 Godkjenningsandel brannslukkingsutstyr regionvis

Førere som transporterer farlig gods skal kunne forevise ADR-kompetansebevis. I 2011 kunne 83 % av sjåførene forevise godkjent ADR-kompetansebevis. Dette er en fremgang på 2 prosentpoeng fra 2010, likevel 9 prosentpoeng lavere enn i 2009 (se figur 16) hvor 92 % av førerne kunne forevise kompetansebevis.

Totalt sett er det få transportenheter av dem som ble kontrollert ved tilstandsundersøkelsen som fraktet farlig gods. Andelen feil og mangler blant transportenhetene vil dermed gi større prosentvise variasjoner enn hvis det statistiske utvalget var større. I 2011 ble 170 førere spurt om ADR-kompetansebevis.

Figur 23 Andel førere med godkjent ADR-kompetansebevis

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Trekker man frem tall fra noen av underemnene, finner man at kjøretøytypen lastebil med påhengsvogn/slepevogn kom svakest ut, 80 % av disse førerne hadde godkjent ADR-kompetansebevis. For kjøretøytypen trekkvogn med semitrailer hadde 82 % godkjent ADR-kompetansebevis, mens andelen for lastebil over 7500 kg var 96 %.

For norskregistrerte kjøretøy var andelen 89 %, mot 62 % for utenlandsregistrerte kjøretøy. Registreringskombinasjonen norsk/utenlandsk hadde for dette spørsmålet bare 3 førere som ble forespurt om ADR-kompetansebevis i 2011, og statistikken for denne kategorien tas derfor ikke med.

Regionvis godkjenningsandel ADR kompetansebevis 2011:

Ved 93 % av kontrollene av transport av farlig gods i Region sør kunne føreren forevise gyldig ADR-kompetansebevis. Den laveste andelen finner vi i Region øst hvor 76 % av de kontrollerte transportenhetene for farlig gods hadde påkrevd ADR-kompetansebevis.

Resultater for øvrige regioner: Region nord 90 %, vest 83 %, og midt 81 %.

Figur 24 Godkjenningsandel ADR kompetansebevis regionvis

5.6 Løyvepliktig transport / egentransporterklæring / fellesskapstillatelse

Ved kontroll av godkjent transportløyve, egentransporterklæring eller fellesskapstillatelse, kan 98 % av de spurte førerne fremvise dette. Dette er samme andel som i 2010 og på nivå med tidligere år. I 2011 ble 4098 sjåfører forespurt om slike dokumenter.

Ved å bryte ned tallene mot standard bakgrunnsspørsmål i undersøkelsen finner vi sterke godkjenningsandeler med resultater mellom 97 % og 100 % for alle spørsmål.

Figur 17 Andel kjøretøy med godkjent transportløyve/egentransporterklæring/fellesskapstillatelse

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## Regionvis godkjenningsandel transport/egentransporterklæring/fellesskapstillatelse 2011:

Vi finner sterke godkjenningsandeler på tvers av alle regionene med 99 % godkjente i Region vest, og 98 % i resten av regionene.

Figur 24 Godkjenningsandel transportløyve/egentransporterklæring/fellesskapstillatelse regionvis

## 5.7 Bruksforbud

Alvorlige brudd på hovedemnene som kontrolleres medfører bruksforbud. Dette gjelder først og fremst transportløyve. Eksempel på et tilfelle hvor det kan være aktuelt å nedlegge bruksforbud er hvis godset ikke fullt ut samsvarer med næringsvirksomheten, og det er grunnlag for å hevde at selskapet også driver løyvepliktig virksomhet.

I undersøkelsen er det ikke differensiert innenfor hvilke områder kjøretøyene har fått bruksforbud, men kun summert for hele tilstandsundersøkelsen. Det betyr at bruksforbudet vises som en summasjon av alle gruppene og speiler alle kjøretøyene som ble kontrollert. Figuren på neste side viser at andelen bruksforbud er noe høyere enn i fjor. I 2011 ble 25 % av transportenhetene registrert med bruksforbud.

Figur 25 Andel kjøretøy som er ilagt bruksforbud

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Ved å se nærmere på tallene i de ulike undergruppene viser det seg at 29 % av utenlandsk registrerte kjøretøy ble ilagt bruksforbud. Av de norskregistrerte kjøretøyene ble 20 % ilagt bruksforbud. For kjøretøyene med kombinert norsk/utenlandsk registrering var andelen som ble ilagt bruksforbud 16 %.

Trekkvogn med semitrailer (24 %) og lastebil med påhengsvogn eller slepevogn (24 %) var kjøretøytypene som hyppigst ble ilagt bruksforbud, mot 16 % for lastebil over 7500 kg. For kjøretøy som driver egentransport og ervervsmessig transport fikk henholdsvis 17 % og 22 % bruksforbud.

Regionvis andel ilagte bruksforbud 2011:

Andelen som ble ilagt bruksforbud varierte noe mellom regionene. Høyest andel hadde Region øst med 30 %, etterfulgt av Region sør (27 %), midt (22 %), nord (19 %). Den laveste andelen ilagte bruksforbud i 2011 finnes i Region vest, med sine 13 %.

Figur 26 Andel kjøretøy som er ilagt bruksforbud regionvis

6 Mål

Tabellen nedenfor viser hvilke mål som gjelder for de ulike hovedemnene. Disse angir målsettingen for hvor stor andel av de enkelte forhold som skal være i forskriftsmessig stand.

Tabell 1 Mål for hvor stor andel av kontrollenhetene som bør være godkjent

| Emne | Mål |
| --- | --- |
| Vekter og dimensjoner | Minst 95 % skal ha godkjent totalvekt (mindre enn 10 % overlast) |
| Transport av farlig gods | Minst 90 % skal ha gyldig kompetansebevis |
| Sikring av last | Minst 95 % skal ha godkjent sikring av last |
| Transportløyve | Minst 99 % skal ha godkjent løyve/egentransporterklæring |
| Bremser | Minst 90 % skal ha godkjente bremser |
| Bruksforbud | Ingen skal få bruksforbud |

# 7 Måloppnåelse

## 7.1 Sikring av last

Det er fastsatt et mål om at 95 % av de kontrollerte kjøretøyene skal ha godkjent lastsikring.  I 2011 hadde 90 % av de kontrollerte transportenhetene godkjent lastsikring. Figur 27 viser resultatene over tid og vi ser at nivået er ett prosentpoeng lavere enn 2010, imidlertid likevel et relativt bra resultat sammenlignet med tidligere år. Måltallet er imidlertid ikke nådd.

Figur 27 Måloppnåelse for sikring av last

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## 7.2 Vekter og dimensjoner

Som for emnet sikring av last, er målet for vekter og dimensjoner satt til en godkjenningsandel på 95 %. Når det gjelder resultatet for andelen kjøretøy med godkjente vekter og dimensjoner regnes også kjøretøy med overlast inntil 10 % som godkjent i denne sammenhengen.

Figur 28 illustrerer godkjenningsresultatene for denne kategorien i forhold til måltallet hvor både prosenttallet for antall godkjente og antall med overlast inntil 10 % er tatt med. Resultatet i 2006 viste seg å være det svakeste på lang tid og endte ni prosentpoeng unna målet. For 2007 var resultatet forbedret betraktelig og endte på 94 %. I 2008, 2009, 2010 og 2011 ble hele 95 % (7 % + 88 % i 2011, se Figur 11) av de kontrollerte transportenhetene godkjent under kontrollpunktet vekter og dimensjoner og måltallet er dermed nådd for fjerde året på rad.

Figur 28 Måloppnåelse for vekter og dimensjoner

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## 7.3 Bremser

Figur 29 illustrerer hvordan resultatene av bremsekontrollene har utviklet seg over tid. Målet om at 90 % skal ha godkjente bremser har vært det samme siden 1998 (ikke vist grafisk). Årets resultat, med vekting, endte på 80 % – ti prosentpoeng unna måltallet.

Årets resultat er en nedgang på fire prosentpoeng fra 2010 og er det laveste registrerte resultatet siden 2008, imidlertid et relativt godt resultat sammenlignet med tidligere år.

Figur 29 Måloppnåelse for bremser

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## 7.4 ADR-kompetansebevis

Når det gjelder ADR-kompetansebevis, er målet at minimum 90 % av de kontrollerte sjåførene fremviser dette. I lang tid ble dette målet nådd med god margin, men godkjenningsandelen falt kraftig i 2005. I 2006 og 2007 steg godkjenningsandelen for dette emnet i positiv retning, mens 2008 igjen ga en nedgang. I år 2009 ble derimot måltallet passert med to prosentpoeng. Resultatet for 2010 var 81 %, en nedgang på 11 prosentpoeng fra 2009. For 2011 er resultatet 83 %, en fremgang på to prosentpoeng sammenlignet med fjoråret. Kun 170 førere kontrollert på dette punktet i 2011, og den prosentvise variasjonen kan derfor være større enn den ville vært om utvalget var større.

Figur 30 Måloppnåelse for ADR-kompetansebevis

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## 7.5 Godkjent transportløyve / egentransporterklæring / fellesskapstillatelse

Ved tilstandsundersøkelsen 2011 kunne 98 % av førerne fremvise godkjent transportløyve, egentransporterklæring eller fellesskapstillatelse. Resultatene fra kontrollene av godkjent transportløyve, egentransporterklæring eller fellesskapstillatelse har siden 1998 (ikke vist grafisk) vært svært gode og har ligget stabilt på 98 % og 99 % godkjente, bortsett fra 2008 hvor godkjenningsandelen var 97 %.

Fram til 2002 var måloppnåelsen høyere enn målet, derfor ble måltallet i 2003 oppjustert fra 96 % til 99 % godkjente. I 2003 og 2004 var det full måloppnåelse mens vi årene etter har ligget litt bak målet. For 2011 registrerer vi at vi i likhet med fjoråret er ett prosentpoeng unna full måloppnåelse.

Figur 31 Måloppnåelse for godkjent transportløyve/egentransporterklæring/fellesskapstillatelse

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## 7.6 Bruksforbud

Tilstandsmålet når det gjelder bruksforbud er at ingen skal bli ilagt dette. Som det går fram av figuren nedenfor er det et stykke vei til dette målet blir innfridd. Etter vekting av regionenes resultater blir andelen bruksforbud av kontrollerte kjøretøy 25 % for 2011, ett prosentpoeng høyere enn i fjor.

Totalt ble 4169 transportenheter kontrollert på dette punktet i 2011.

Figur 32 Måloppnåelse for andel bruksforbud

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

# 8 Sluttkommentar

Tilstandsundersøkelsen 2011 viser totalt sett resultater på det jevne sammenlignet med 2010. Måloppnåelsen for kontrollpunktet vekter og dimensjoner er nådd fjerde året på rad.

Resultatet for kontrollpunktet bremser er for 2011 80 %, en nedgang på fire prosentpoeng fra 2010. Resultatet er likevel relativt godt sammenlignet med tidligere år (før 2009). Måloppnåelse er ti prosentpoeng unna for dette punktet.

Godkjent transportløyve, egentransporterklæring og fellesskapstillatelse er i år ett prosentpoeng unna målet om 99 % godkjente og på samme nivå som i 2009 og 2010. Dette kontrollpunktet har gjennom flere år med tilstandsundersøkelser holdt seg godt inntil, og også over, den satte målsetningen.

Under kontrollpunktet godkjent lastsikring får 90 % av transportenhetene godkjent. Årets resultat er fem prosentpoeng unna måltallet, og et prosentpoeng lavere enn i 2010. Imidlertid er det et godt resultat sammenlignet med tidligere år.

Måloppnåelsen for ADR-kompetansebevis ble ikke nådd i 2011, men hadde en fremgang på to prosentpoeng i forhold til 2010. Årets resultat på 83 % godkjente transportenheter er syv prosentpoeng unna måltallet. Det var en kraftig nedgang i godkjenningsandel (11 prosentpoeng) på dette punktet fra 2009 til 2010. Imidlertid ble kun 170 sjåfører kontrollert på dette punktet, og det er grunn til å anta at den prosentvise variasjonen derfor kan være større enn den ville ha vært hvis utvalget var større.

Lengst fra målet finner vi emnet bruksforbud. Bruksforbud på 25 % er et høyt tall og meget langt fra målsetningen om at ingen skal bli ilagt dette, samt en økning på fire prosentpoeng fra 2010. Da bruksforbudet ikke er differensiert på de ulike emnene, er det vanskelig å si nøyaktig hva som utløser bruksforbudet. Det er imidlertid sannsynlig at det er brudd på emnene lastsikring, bremser og vekter og dimensjoner som utgjør den største prosentandelen av bruksforbud i tillegg til enkelte administrative forhold.

I 2011 ble 4190 transportenheter kontrollert. Målet er satt til 4600 kontrollerte enheter – 1000 transportenheter i hver region unntatt Region nord hvor tallet er satt til 600. Kontrollene skal fordeles etter denne nøkkelen over uke og døgn:

| Tid på døgnet | Mandag-fredag | Lørdag-søndag |
| --- | --- | --- |
| 0600-2400 | 70 % | 15 % |
| 0000-0600 | 15 % |

Det gjenstår noe for å oppnå kontrollmålene for helg og natt. 9 % av kontrollene ble foretatt nattestid i 2011. Region øst nådde imidlertid måltallet på dette punktet og 16 % av kontrollene ble her utført på nattestid. 10 % av kontrollene ble utført i helgene, men Region øst nådde måltallet også for dette punktet og hadde en kontrollandel på 16 % lørdag-søndag. Region øst, vest og nord oversteg måltallet for antall utførte stoppkontroller i 2011. Lengst fra målet var Region sør med sine 646 kontroller. Årene fra 2006 til 2011 er vektet med hensyn til regionvis ulik mengde trafikkarbeid og er derfor direkte sammenlignbare. Ved de fleste målepunkter er det kun mindre variasjoner de senere år.

# Text boxes

| Saksbehandler/innvalgsnr: |
| --- |
| Leif Magne Halvorsen - 22073672 |
| Vår dato: | 22.06.2012 |
| Vår referanse: | 2010/004462-041 |