| Notat |
| --- |
| Til: | 0.Postmottak øst, 0.Postmottak vest, 0.Postmottak sør, 0.Postmottak midt, 0.Postmottak nord |
| Fra: |  |
| Kopi: |  |

Tilstandsundersøkelse kap. 7/2006 - Teknisk stand på kjøretøyparken

# 1.0	Innledning

Tilstandsundersøkelse nr. 7/2006 om teknisk stand på kjøretøyparken baserer seg på data fra alle periodiske kjøretøykontroller gjennomført i Norge i 2006. Til sammen ble 1 121 518 kjøretøy kontrollert i 2006, hvorav 1 013 354 (90,4 %) var lette kjøretøy (tillatt totalvekt til og med 3 500 kg), 47 239 (4,2 %) var mellomtunge kjøretøy (tillatt totalvekt mellom 3 501 og 7 500 kg), og 60 925 (5,4 %) var tunge kjøretøy (tillatt totalvekt over 7 500 kg).

Figur 1 Andel av det totale antall kontroller for hver kjøretøykategori i 2006

# 2.0	Bakgrunn

Alle norskregistrerte biler med tillatt totalvekt 3 500 kg eller mindre skal, med visse unntak, inn til periodisk kjøretøykontroll fire år etter førstegangsregistrering og deretter annethvert år. For biler og tilhengere med tillatt totalvekt over 3 500 kg, samt kjøretøy registrert for 10 personer eller flere, drosjer og ambulanser gjennomføres det kontroller ett år etter førstegangsregistrering og deretter årlig.

Kontrollordningen er hjemlet i forskrift om periodisk kontroll og utekontroll av kjøretøy, og er et resultat av EØS-avtalen. Den ble innført i 1994/95 for tunge kjøretøy og i 1998 for lette kjøretøy. Ved kontrollene blir feil og mangler ved kjøretøyene som kan ha innvirkning på sikkerhet og miljø registrert. Resultatene fra kontrollene blir elektronisk innrapportert til Vegdirektoratet. Dette materialet gir mulighet til å utarbeide statistikk som gir en oversikt over den tekniske tilstanden på kjøretøyparken. Dette kan også gi en viss indikasjon på om periodisk kontroll gir den ønskede effekten på tilstanden, og om ytterligere tiltak bør iverksettes.

# 3.0	Metode

Alle resultater fra de periodiske kontrollene blir lagret elektronisk i en sentral database i Vegdirektoratet. Tilstandsundersøkelsen baserer seg på data hentet ut fra denne databasen. Programmet Oracle Discoverer og programmeringsspråket SQL ble brukt til å hente ut data fra databasen.

Kjøretøy som er inne til periodisk kontroll blir vurdert på bakgrunn av bestemte kontrollpunkter. Antall kontrollpunkter varierer avhengig av kjøretøygruppe og er fordelt på følgende hovedgrupper:

| 0. | Identitet |
| --- | --- |
| 1. | Bremseanlegg |
| 2. | Styring |
| 3. | Sikt |
| 4. | Lys/refleks/elektrisk |
| 5. | Aksler/hjuloppheng/fjærer/støtdempere/hjul/dekk (hjul/hjuloppheng) |
| 6. | Bærende konstruksjon/karosseri/påbygg |
| 7. | Annet utstyr |
| 8. | Miljø |
| 9. | Forevises trafikkstasjon |

På hvert av punktene blir det påført en av følgende markeringer:

| –: | Kontrollpunktet er ikke aktuelt for vedkommende kjøretøy. |
| --- | --- |
| 0: | Kontrollert og funnet i orden. |
| 1: | Feil/mangel som skal rettes, men uten at utført retting behøver å kontrolleres. |
| 2: | Feil/mangel som skal rettes, og hvor utført retting skal kontrolleres av godkjent kontrollorgan. |
| 3: | Feil/mangel som tilsier kjøreforbud og hvor utført retting skal kontrolleres av godkjent kontrollorgan. |
| 4: | På kontrolltidspunktet ikke mulig å måle på grunn av klimatiske forhold. |

Som ”godkjent” på kontrollen gjelder at ingen kontrollpunkt har markeringene 2 eller 3. Tilstandsmålene er derfor satt opp som minimum andel kjøretøy uten markeringene 2 eller 3 på de forskjellige hovedgruppene. Ved tilstandsundersøkelsen er det undersøkt hvor stor andel av de kontrollerte kjøretøyene som totalt ikke hadde markeringene 2 eller 3 på noen kontrollpunkter ved første gangs kontroll, og hvor stor andel som ikke hadde markeringene 2 eller 3 på kontrollpunkter under de forskjellige hovedgruppene.

Kjøretøyene er i denne undersøkelsen fordelt på tre grupper:

Lette kjøretøy, med tillatt totalvekt inntil 3 500 kg.

Mellomtunge kjøretøy, med tillatt totalvekt 3 501 – 7 500 kg.

Tunge kjøretøy, med tillatt totalvekt over 7 500 kg.

Denne grupperingen ble innført i 2002. Før den tid ble kjøretøyene delt inn i personbiler (inkl. kombinertbiler og minibusser), varebiler, og tunge kjøretøy (med tillatt totalvekt over 3 500 kg). Endringen innebærer altså at varebiler og personbiler ikke lenger skilles i undersøkelsen. Dette vil imidlertid ha liten betydning i praksis, da resultatene for de to gruppene i tidligere undersøkelser har vært tilnærmet like. De tunge kjøretøyene deles nå inn i ”mellomtunge” og tunge kjøretøy. Dette gjør det mulig å skille mellom kjøretøy som gjerne blir brukt til distribusjonskjøring etc. (de mellomtunge) og de virkelig tunge kjøretøyene. Gruppen ”mellomtunge kjøretøy” består i hovedsak av mindre lastebiler, busser registrert for mindre enn 17 personer og kombinertbiler.

# 4.0	Resultater

## 4.1	Markedsandeler og kontrollfordeling mellom kjøretøygrupper

Totalt ble det foretatt 1 121 518 førstegangs periodiske kjøretøykontroller i landet i 2006. Tabell 1 viser at kun 1,6 % av disse var det Statens vegvesen som stod for. NAFs teststasjoner foretok 8,9 %, og de andre kontrollorganene besørget de resterende 89,6 % av kontrollene. Dermed synker Statens vegvesens markedsandel med 2,3 prosentpoeng i forhold til 2005 og det er de private verkstedene som overtar størsteparten av trafikkstasjonenes andel (1,9 prosentpoeng). NAFs teststasjoner øker sin andel med 0,4 prosentpoeng.

Tabell 1 Antall kontroller fordelt på kontrollorgan.

| Kontrollorgan | Antall kontroller | Andel |
| --- | --- | --- |
| Statens vegvesens trafikkstasjoner | 17 795 | 1,6 % |
| NAFs teststasjoner | 99 334 | 8,9 % |
| Andre kontrollorgan | 1 004 389 | 89,6 % |
| Sum | 1 121 518 | 100,1 % |

Som det går fram av tabell 2 var 76,6 % av de kontrollerte kjøretøyene personbiler, 9,7 % var varebiler og 13,7 % var registrert på andre kjøretøykoder. Den største endringen i forhold til 2005 var at andelen personbiler øker med 0,9 prosentpoeng. Dette utgjør en økning på 43 564 biler. Varebil var med en reduksjon i kjøretøyandelen på 0,3 % den kjøretøygruppen som minsket sin andel mest, men det ble likevel kontrollert flere varebiler enn i 2005. De øvrige kjøretøygruppenes andel var enten lik med 2005, eller opptil 0,2 prosentpoeng mindre.

Tabell 2 Antall kjøretøy inne til periodisk kontroll i 2006, fordelt på kjøretøygruppe.

| Kjøretøygruppe | Antall kjøretøy | Andel |
| --- | --- | --- |
| Personbil | 858 933 | 76,6 % |
| Buss | 26 414 | 2,4 % |
| Kombinertbil | 42 515 | 3,8 % |
| Varebil | 108 574 | 9,7 % |
| Lastebil/trekkbil | 68 355 | 6,1 % |
| Påhengsvogn/slepvogn/semitrailer | 16 039 | 1,4 % |
| Motorredskap | 688 | 0,1 % |
| Totalt | 1 121 518 | 100,1 % |

## 4.2	Lette kjøretøy

Av de 1 013 354 lette kjøretøyene (≤ 3 500 kg) som var inne til kontroll ble 51,0 % godkjent ved førstegangs kontroll. Det vil si at de ikke hadde markeringene 2 eller 3 på noen av kontrollpunktene. I forhold til 2005 sank godkjenningsandelen med 1,3 prosentpoeng. Det vil si at godkjenningsandelen for lette kjøretøy har sunket med til sammen 2,5 prosentpoeng de siste to årene.

I tabell 3 er det vist godkjenningsandelene for de ulike kjøretøygruppene blant lette kjøretøy. Personbil hadde med en godkjenningsandel på 51,0 % en nedgang på 1,6 prosentpoeng i forhold til 2005. Kombinertbil hadde den største nedgangen i godkjenningsandel (2,8 prosentpoeng) mens lastebil/trekkbil og motorredskap hadde en økning på henholdsvis 3,3 prosentpoeng og 42,8 prosentpoeng. Det må tas i betraktning at det kun ble kontrollert 7 motorredskap karakterisert som lette kjøretøy.

Tabell 3 Antall kontroller og godkjenningsandeler for lette kjøretøy (inntil 3500 kg), fordelt på kjøretøygruppe.

| Kjøretøygruppe | Antall kjøretøy | Godkjenningsandel |
| --- | --- | --- |
| Personbil | 857 220 | 51,0 % |
| Buss | 14 193 | 46,0 % |
| Kombinertbil | 33 046 | 39,5 % |
| Varebil | 108 538 | 51,5 % |
| Lastebil/trekkbil | 349 | 43,0 % |
| Påhengsvogn/slepvogn/semitrailer | 1 | 100,0 % |
| Motorredskap | 7 | 71,4 % |
| Totalt | 1 013 354 | 51,0 % |

Tabell 4 viser godkjenningsandelen for de ulike hovedgruppene som kontrollpunktene er inndelt i. Pilene illustrerer hvorvidt resultatet er en nedgang eller en oppgang i forhold til det foregående året.

Av tabellen går det fram at bremser hadde den laveste andelen med kun 70,3 % og gruppen annet utstyr hadde den høyeste andelen med 98,3 %. Andre grupper som hadde relativt lav godkjenningsandel var hjul/hjuloppheng med 75,0 % og lys/refleks/el. utstyr med 84,1 %. Styring, sikt, karosseri/påbygg og miljø var grupper som alle hadde en godkjenningsandel på over 90 %, men som likevel ikke nådde målene for andel kjøretøy i tilfredsstillende stand.

Sammenlignet med 2005 hadde gruppene karosseri/påbygg og styring en svak økning. For sikt, annet utstyr og miljø var situasjonen uendret. De resterende gruppene hadde en nedgang i andel godkjente kjøretøy, og størst var nedgangen for bremser. Her har andelen sunket fra 71,3 % til 70,3 %.

Tabell 4 Godkjenningsandeler for de enkelte hovedgruppene - lette kjøretøy med tillatt totalvekt inntil 3 500 kg. *Tallene for 2000 og 2001 i tabellen gjelder personbiler, som utgjør hovedbestanden av de lette kjøretøyene.

|  | Godkjenningsandeler (%) |
| --- | --- |
| Hovedgruppe | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001* | 2000* |
| Bremser | 70,3 ( | 71,3 ( | 72,6 ( | 73,2 ( | 73,5 | 72,9 | 72,2 |
| Styring | 90,8 ( | 90,7 – | 90,7 ( | 90,6 ( | 91,1 | 90,6 | 90,2 |
| Sikt | 96,6 – | 96,6 ( | 96,8 ( | 96,7 – | 96,7 | 96,6 | 96,0 |
| Lys/refleks/el.utstyr | 84,1 ( | 84,9 ( | 85,5 ( | 85,6 ( | 86,0 | 85,3 | 83,8 |
| Hjul/hjuloppheng | 75,0 ( | 75,8 ( | 76,4 ( | 76,9 ( | 78,1 | 78,4 | 78,1 |
| Karosseri/påbygg/… | 92,0 ( | 91,7 ( | 91,1 ( | 90,4 ( | 89,9 | 89,2 | 88,2 |
| Annet utstyr | 98,3 – | 98,3 – | 98,3 ( | 98,2 ( | 98,1 | 97,8 | 97,6 |
| Miljø | 91,6 – | 91,6 ( | 91,5 ( | 91,0 ( | 90,6 | 89,4 | 88,2 |

## 4.3	Mellomtunge kjøretøy

Det ble i 2006 foretatt 47 239 periodiske kontroller på mellomtunge kjøretøy (> 3 500 kg og ≤ 7 500 kg). Dette resulterte i at 47,9 % av kjøretøyene ble godkjent ved førstegangs kontroll mot 49,8 % i 2005.

Tabell 5 viser godkjenningsandelen til de ulike kjøretøygruppene. I forhold til 2005 har varebil en nedgang på hele 21,6 prosentpoeng, men det ble kontrollert bare 35 kjøretøy innenfor denne gruppen. Kombinertbil har som for lette kjøretøy en stor nedgang og går fra en godkjenningsandel på 51,3 % til 48,7 %. Den eneste kjøretøygruppen med en økning i godkjenningsandelen er påhengsvogn/slepvogn/semitrailer. Andelen godkjente kjøretøy går her opp fra 47,2 % i 2005 til 50,0 % i 2006.

Tabell 5 Antall kontroller og godkjenningsandel for mellomtunge kjøretøy (over 3500 kg og inntil 7500 kg), fordelt på kjøretøygruppe.

| Kjøretøygruppe | Antall kjøretøy | Godkjenningsandel |
| --- | --- | --- |
| Personbil | 1 680 | 44,2 % |
| Buss | 3 821 | 39,0 % |
| Kombinertbil | 9 137 | 48,7 % |
| Varebil | 35 | 48,6 % |
| Lastebil/trekkbil | 32 281 | 48,9 % |
| Påhengsvogn/slepvogn/semitrailer | 172 | 50,0 % |
| Motorredskap | 110 | 42,7 % |
| Totalt | 47 239 | 47,9 % |

For de mellomtunge kjøretøyene var det hovedgruppen sikt som kom best ut av kontrollene med en godkjenningsandel på 96, 1 %. Dette er likevel en nedgang på 0,2 prosentpoeng målt mot 2005. Etter at det for fire av gruppene var en positiv tendens i 2005, viser tallene for 2006 en nedgang i forhold til 2005 for alle hovedgruppene unntatt styring og annet uststyr. Med en nedgang på 1,7 prosentpoeng var bremser den gruppen som hadde størst nedgang. Annet utstyr hadde imidlertid en økning på 1 prosentpoeng. Resultatene for mellomtunge kjøretøy er vist i tabell 6.

Tabell 6 Godkjenningsandeler for de enkelte hovedgruppene - mellomtunge kjøretøy med tillatt totalvekt 3 501 – 7 500 kg. *Tallene for 2001 i tabellen gjelder alle tunge kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg, og er derfor ikke direkte sammenlignbare.

|  | Godkjenningsandeler (%) |
| --- | --- |
| Hovedgruppe | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001* |
| Bremser | 70,2 ( | 71,9 ( | 73,2 ( | 73,4 ( | 74,3 | 64,8 |
| Styring | 88,5 – | 88,5 ( | 88,0 ( | 88,6 ( | 89,2 | 90,7 |
| Sikt | 96,1 ( | 96,3 – | 96,3 ( | 96,2 – | 96,2 | 95,6 |
| Lys/refleks/el.utstyr | 78,4 ( | 80,2 ( | 80,3 ( | 81,2 ( | 82,3 | 80,5 |
| Hjul/hjuloppheng | 77,8 ( | 78,6 ( | 78,2 ( | 79,4 ( | 80,5 | 74,5 |
| Karosseri/påbygg/… | 88,3 ( | 88,6 – | 88,6 ( | 88,5 ( | 88,4 | 80,6 |
| Annet utstyr | 93,9 ( | 92,9 ( | 89,6 ( | 90,3 ( | 90,7 | 86,5 |
| Miljø | 94,4 ( | 94,7 ( | 94,6 – | 94,6 ( | 94,2 | 93,6 |

## 4.4	Tunge kjøretøy

60 925 tunge kjøretøy var inne til periodisk kontroll i løpet av 2006. Av disse ble kun 31,0 % godkjent ved førstegangs kontroll. Dette var en nedgang på 2,1 prosentpoeng i forhold til 2005.

Kjøretøygruppenes godkjenningsandeler kommer fram av tabell 7. Kategorien tunge kjøretøy består for det meste av busser, lastebiler/trekkbiler og tilhengere.  Lastebil/trekkbil og påhengsvogn/slepvogn/semitrailer er med 30,5 % de to kjøretøygruppene med lavest godkjenningsandel. Deres andel sank med i overkant av 2 prosentpoeng i forhold til 2005. Buss hadde en nedgang på 0,9 prosentpoeng. Det ble for øvrig kontrollert én varebil som ble underkjent, hvilket resulterer i en godkjenningsandel på 0.

Tabell 7 Antall kontroller og godkjenningsandel for tunge kjøretøy (over 7500 kg), fordelt på kjøretøygruppe.

| Kjøretøygruppe | Antall kjøretøy | Godkjenningsandel |
| --- | --- | --- |
| Personbil | 33 | 39,4 % |
| Buss | 8 397 | 32,8 % |
| Kombinertbil | 332 | 36,7 % |
| Varebil | 1 | 0,0 % |
| Lastebil/trekkbil | 35 725 | 30,5 % |
| Påhengsvogn/slepvogn/semitrailer | 15 866 | 30,5 % |
| Motorredskap | 571 | 49,6 % |
| Totalt | 60 925 | 31,0 % |

Som for de mellomtunge kjøretøyene var det sikt som hadde den høyeste godkjenningsandelen av hovedgruppene med 94,3 %. Bremser utmerket seg i negativ forstand med en andel på 52,7 %. For øvrig hadde alle gruppene unntatt annet utstyr og styring et negativt resultat i forhold til 2005. Den største nedgangen hadde karosseri/påbygg/bærende konstruksjon som gikk fra 72,6 % til 70,3 %. Annet utstyrs positive utvikling fra 2005 fortsetter derimot, og gikk fra 86,3 % til 86,6 % godkjente kjøretøy. Disse resultatene er illustrert i tabell 8.

Tabell 8 Godkjenningsandeler for de enkelte hovedgruppene - tunge kjøretøy med tillatt totalvekt over 7 500 kg. *Tallene for 2000 og 2001 i tabellen gjelder alle tunge kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg, og er derfor ikke direkte sammenlignbare.

|  | Godkjenningsandeler (%) |
| --- | --- |
| Hovedgruppe | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001* | 2000* |
| Bremser | 52,7 ( | 54,2 ( | 55,0 ( | 55,9 ( | 57,5 | 64,8 | 58,1 |
| Styring | 91,6 – | 91,6 ( | 91,7 ( | 91,6 ( | 91,5 | 90,7 | 91,8 |
| Sikt | 94,3 ( | 94,5 ( | 94,9 ( | 95,3 ( | 95,0 | 95,6 | 95,0 |
| Lys/refleks/el.utstyr | 73,5 ( | 75,7 ( | 77,0 ( | 77,6 ( | 78,0 | 80,5 | 79,4 |
| Hjul/hjuloppheng | 68,5 ( | 69,3 ( | 69,5 ( | 70,0 ( | 69,7 | 74,5 | 70,1 |
| Karosseri/påbygg/… | 70,3 ( | 72,6 ( | 73,7 ( | 74,0 ( | 74,8 | 80,6 | 76,0 |
| Annet utstyr | 86,6 ( | 86,3 ( | 81,5 ( | 82,6 ( | 83,5 | 86,5 | 84,6 |
| Miljø | 92,4 ( | 93,3 ( | 93,6 ( | 93,5 ( | 93,6 | 93,6 | 92,9 |

# 5.0	Mål

For de tre kjøretøyklassene er det fastsatt mål for andelen godkjente kjøretøy under de ulike kontrollhovedgruppene. Et godkjent kjøretøy er definert som et kjøretøy som ikke har feil av type 2 eller 3 ved den periodiske kontrollen. Måltallene som er vist i tabell 9 ble justert ut i fra at kjøretøyklassene ble endret i 2002, men har siden vært de samme.

Tabell 9 Måltall

| Hovedgruppe | Lette minimum godkjent | Mellomtunge minimum godkjent | Tunge minimum godkjent |
| --- | --- | --- | --- |
| Bremser | 78 % | 74 % | 70 % |
| Styring | 92 % | 92 % | 92 % |
| Sikt | 98 % | 98 % | 98 % |
| Lys/refleks/el.utstyr | 90 % | 90 % | 90 % |
| Hjul/hjuloppheng | 80 % | 80 % | 80 % |
| Karosseri/påbygg/… | 94 % | 86 % | 84 % |
| Annet utstyr | 99 % | 95 % | 90 % |
| Miljø | 92 % | 98 % | 98 % |

# 6.0	Måloppnåelse

## 6.1	Grafisk framstilling

I de etterfølgende figurene er resultatene for 2006 sammenlignet med målene ved at de er implementert i søylediagram for lette, mellomtunge og tunge kjøretøy. Dette er gjort for å illustrere i hvor stor grad målene ble nådd.

## 6.2	Lette kjøretøy

Figur 2 viser at målene for lette kjøretøy ikke ble nådd for noen av hovedgruppene. Størst avstand mellom resultat og mål var det for bremseanlegg som hadde et avvik på 7,7 prosentpoeng. Andre grupper med store avvik var lys/refleks/elektrisk hvor godkjenningsandelen var 84,1 % og målet 90,0 %, og aksler/fjærer/hjul hvor resultatet var 75,0 % og målet 80,0 %. De gruppene med minst avstand mellom resultat og mål var annet utstyr og miljø hvor avvikene var på henholdsvis 0,7 og 0,4 prosentpoeng.

Figur 2 Måloppnåelse for lette kjøretøy

## 6.3	Mellomtunge kjøretøy

For de mellomtunge kjøretøyene var gruppen karosseri/påbygg/bærende konstruksjon den eneste gruppen som nådde sitt fastsatte mål. Her var resultatet 88,3 % og målet 86,0 %. De resterende gruppene oppnådde alle resultater som var under tilstandsmålene. Størst var avviket for lys/refleks/elektrisk hvor det skilte 11,6 prosentpoeng mellom resultatet på 78,4 % og målet på 90,0 %. For bremseanlegg, styring og miljø var det også relativt store avvik mellom faktisk godkjenningsandel og mål. For de øvrige hovedgruppene var det kun mindre avvik. Forholdet mellom resultat og måltall for de ulike gruppene er illustrert i figur 3.

Figur 3 Måloppnåelse for mellomtunge kjøretøy

## 6.4	Tunge kjøretøy

I likhet med lette kjøretøy var det for tunge kjøretøy ingen av hovedgruppene som oppnådde et resultat som svarte til måltallet. Med unntak av hovedgruppene styring, sikt og annet utstyr var det betydelige forskjeller mellom resultat og mål. Gruppene bremseanlegg (resultat 52,7 %, mål 70 %) og lys/refleks/elektrisk (resultat 73,5 %, mål 90,0 %) hadde begge et avvik på over 15 prosentpoeng. Resultatet for styring var imidlertid kun 0,4 prosentpoeng fra det fastsatte målet. Figur 4 illustrerer måloppnåelsen for tunge kjøretøy.

Figur 4 Måloppnåelse for tunge kjøretøy

# 7.0	Sluttkommentar

Sammenlignet med resultatene fra tidligere års tilstandsundersøkelser var det for mellomtunge og tunge kjøretøy en negativ utvikling på de fleste av kontrollpunktene. Hvis det sammenlignes med resultatene fra 2002, da inndelingen i lette, mellomtunge og tunge kjøretøy ble innført, kommer det fram at det for tunge kjøretøy har vært en nedgang på ca. 5 prosentpoeng på områdene bremser og lys/refleks/elektrisk utstyr.

For mellomtunge kjøretøy har endringene vært noe mindre, men det er de samme områdene som har størst negativ utvikling. For begge kjøretøyklassene har det imidlertid vært en økning i godkjenningsandelen for annet utstyr på ca. 3 prosentpoeng. Mellomtunge kjøretøy var for øvrig den eneste kjøretøyklassen som med karosseri/påbygg/bærende konstruksjon hadde en hovedgruppe som nådde det fastsatte målet.

Lette kjøretøy skiller seg fra de andre to kjøretøyklassene ved at tre av de åtte hovedgruppene har hatt positiv utvikling i forhold til 2002-resultatet. Dette omfatter karosseri/påbygg/bærende konstruksjon, annet utstyr og miljø.

Alle kjøretøyklassene sett under ett hadde hver hovedgruppe et gjennomsnittlig negativt avvik mellom resultat og måltall på 5,0 prosentpoeng. I forhold til 2005 er dette en økning i avvik på 0,3 prosentpoeng.

# Text boxes

| Saksbehandler/innvalgsnr: |
| --- |
| Haakon Dragset - 22073538 |
| Vår dato: | 05.03.2007 |
| Vår referanse: | 2003/000887-100 |