| Notat |
| --- |
| Til: | Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord |
| Fra: |  |
| Kopi: |  |

Tilstandsundersøkelse kap. 7/2007 - Teknisk stand på kjøretøyparken

# 1.0	Innledning

Tilstandsundersøkelse nr. 7/2007 om teknisk stand på kjøretøyparken baserer seg på data fra alle periodiske kjøretøykontroller gjennomført i Norge i 2007. Til sammen ble 1 105 490 kjøretøy kontrollert i 2007, hvorav 996 270 (90,1 %) var lette kjøretøy (tillatt totalvekt til og med 3 500 kg), 46 429 (4,2 %) var mellomtunge kjøretøy (tillatt totalvekt mellom 3 501 og

7 500 kg), og 62 791 (5,7 %) var tunge kjøretøy (tillatt totalvekt over 7 500 kg).

Figur 1 Andel av det totale antall kontroller for hver kjøretøykategori i 2007

# 2.0	Bakgrunn

Alle norsk registrerte biler med tillatt totalvekt 3 500 kg eller mindre skal, med visse unntak, inn til periodisk kjøretøykontroll fire år etter førstegangsregistrering og deretter annethvert år. For biler og tilhengere med tillatt totalvekt over 3 500 kg, samt kjøretøy registrert for 10 personer eller flere, drosjer og ambulanser gjennomføres det kontroller ett år etter førstegangsregistrering og deretter årlig.

Kontrollordningen er hjemlet i forskrift om periodisk kontroll og utekontroll av kjøretøy, og er et resultat av EØS-avtalen. Den ble innført i 1994/95 for tunge kjøretøy og i 1998 for lette kjøretøy. Ved kontrollene blir feil og mangler ved kjøretøyene som kan ha innvirkning på sikkerhet og miljø registrert. Resultatene fra kontrollene blir elektronisk innrapportert til Vegdirektoratet. Dette materialet gir mulighet til å utarbeide statistikk som gir en oversikt over den tekniske tilstanden på kjøretøyparken. Dette kan også gi en viss indikasjon på om periodisk kontroll gir den ønskede effekten på tilstanden, og om ytterligere tiltak bør iverksettes.

# 3.0	Metode

Alle resultater fra de periodiske kontrollene blir lagret elektronisk i en sentral database i Vegdirektoratet. Tilstandsundersøkelsen baserer seg på data hentet ut fra denne databasen. Programmet Oracle Discoverer og programmeringsspråket SQL ble brukt til å hente ut data fra databasen.

Kjøretøy som er inne til periodisk kontroll blir vurdert på bakgrunn av bestemte kontrollpunkter. Antall kontrollpunkter varierer avhengig av kjøretøygruppe og er fordelt på følgende hovedgrupper:

| 0. | Identitet |
| --- | --- |
| 1. | Bremseanlegg |
| 2. | Styring |
| 3. | Sikt |
| 4. | Lys/refleks/elektrisk |
| 5. | Aksler/hjuloppheng/fjærer/støtdempere/hjul/dekk (hjul/hjuloppheng) |
| 6. | Bærende konstruksjon/karosseri/påbygg |
| 7. | Annet utstyr |
| 8. | Miljø |
| 9. | Forevises trafikkstasjon |

På hvert av punktene blir det påført en av følgende markeringer:

| –: | Kontrollpunktet er ikke aktuelt for vedkommende kjøretøy. |
| --- | --- |
| 0: | Kontrollert og funnet i orden. |
| 1: | Feil/mangel som skal rettes, men uten at utført retting behøver å kontrolleres. |
| 2: | Feil/mangel som skal rettes, og hvor utført retting skal kontrolleres av godkjent kontrollorgan. |
| 3: | Feil/mangel som tilsier kjøreforbud og hvor utført retting skal kontrolleres av godkjent kontrollorgan. |
| 4: | På kontrolltidspunktet ikke mulig å måle på grunn av klimatiske forhold. |

Som ”godkjent” på kontrollen gjelder at ingen kontrollpunkt har markeringene 2 eller 3. Tilstandsmålene er derfor satt opp som minimum andel kjøretøy uten markeringene 2 eller 3 på de forskjellige hovedgruppene. Ved tilstandsundersøkelsen er det undersøkt hvor stor andel av de kontrollerte kjøretøyene som totalt ikke hadde markeringene 2 eller 3 på noen kontrollpunkter ved første gangs kontroll, og hvor stor andel som ikke hadde markeringene 2 eller 3 på kontrollpunkter under de forskjellige hovedgruppene.

Kjøretøyene er i denne undersøkelsen fordelt på tre grupper:

Lette kjøretøy, med tillatt totalvekt inntil 3 500 kg.

Mellomtunge kjøretøy, med tillatt totalvekt 3 501 – 7 500 kg.

Tunge kjøretøy, med tillatt totalvekt over 7 500 kg.

Denne grupperingen ble innført i 2002. Før den tid ble kjøretøyene delt inn i personbiler (inkl. kombinertbiler og minibusser), varebiler, og tunge kjøretøy (med tillatt totalvekt over 3 500 kg). Endringen innebærer altså at varebiler og personbiler ikke lenger skilles i undersøkelsen. Dette vil imidlertid ha liten betydning i praksis, da resultatene for de to gruppene i tidligere undersøkelser har vært tilnærmet like. De tunge kjøretøyene deles nå inn i ”mellomtunge” og tunge kjøretøy. Dette gjør det mulig å skille mellom kjøretøy som gjerne blir brukt til distribusjonskjøring etc. (de mellomtunge) og de virkelig tunge kjøretøyene. Gruppen ”mellomtunge kjøretøy” består i hovedsak av mindre lastebiler, busser registrert for mindre enn 17 personer og kombinertbiler.

# 4.0	Resultater

## 4.1	Markedsandeler og kontrollfordeling mellom kjøretøygrupper

Totalt ble det foretatt 1 105 490 periodiske kjøretøykontroller i landet i 2007. Tabell 1 viser at kun 1,1 % av disse kontrollene var det Statens vegvesen som stod for. NAFs teststasjoner foretok 8,7 %, mens de andre kontrollorganene besørget de resterende 90,2 % av kontrollene. Dermed synker markedsandelen til Statens vegvesen med 0,5 prosentpoeng og NAF sin markedsandel med 0,2 prosentpoeng i forhold til 2006, mens de andre kontrollorganene har økt tilsvarende.

Tabell 1 Antall kontroller fordelt på kontrollorgan.

| Kontrollorgan | Antall kontroller | Andel |
| --- | --- | --- |
| Statens vegvesens trafikkstasjoner | 12 695 | 1,1 % |
| NAFs teststasjoner | 95 898 | 8,7 % |
| Andre kontrollorgan | 996 897 | 90,2 % |
| Sum | 1 105 490 | 100 % |

Som det går fram av tabell 2 var 76,3 % av de kontrollerte kjøretøyene personbiler, 10,4 % var varebiler og 13,3 % var registrert på andre kjøretøykoder. Den største endringen i forhold til 2006 var at andel varebiler økte med 0,7 prosentpoeng, noe som utgjør en økt kontroll på varebiler med til sammen 6573 biler. Kombinertbil minker med 0,5 prosentpoeng som utgjør en reduksjon på 6233 kontrollerte biler. Personbiler minker med 0,3 prosentpoeng og reduseres derfor mest i antall dvs. en reduksjon på 15 782 biler, siden markesandelen på denne kjøretøygruppen er størst.

Buss og motorredskap har minsket sin kontrollandel med opptil 0,2 prosentpoeng. De øvrige kjøretøygruppenes andel, dvs. lastebil/trekkbil og påhengsvogn/slepvogn/semitrailer har økt sin andel med opptil 0,2 prosentpoeng.

Tabell 2 Antall kjøretøy inne til periodisk kontroll i 2007, fordelt på kjøretøygruppe.

| Kjøretøygruppe | Antall kjøretøy | Andel |
| --- | --- | --- |
| Personbil | 843 151 | 76,27 % |
| Buss | 24 534 | 2,22 % |
| Kombinertbil | 36 282 | 3,28 % |
| Varebil | 115 147 | 10,42 % |
| Lastebil/trekkbil | 69 311 | 6,27 % |
| Påhengsvogn/slepvogn/semitrailer | 16 405 | 1,48 % |
| Motorredskap | 660 | 0,06 % |
| Totalt | 1 105 490 | 100,00 % |

## 4.2	Lette kjøretøy

Av de 996 270 lette kjøretøyene (≤ 3 500 kg) som var inne til kontroll ble 51,2 % godkjent ved førstegangs kontroll. Det vil si at de ikke hadde markeringene 2 eller 3 på noen av kontrollpunktene. I forhold til 2006 økte godkjenningsandelen minimalt, dvs. med 0,2 prosentpoeng. I 2005 og 2004 var godkjenningsandelen på henholdsvis 52,3 % og 53,5 %, som viser at godkjenningsandelen på denne kjøretøygruppen har sunket med til sammen 2,5 prosentpoeng de foregående årene.

I tabell 3 er det vist godkjenningsandelene for de ulike kjøretøygruppene blant lette kjøretøy.

Personbil hadde en godkjenningsandel på 51,8 % dvs. en oppgang på 0,8 prosentpoeng i forhold til 2006. Påhengsvogn/slepvogn/semitrailer og motorredskap hadde den største nedgangen i godkjenningsandel dvs. en reduksjon på 50,0 prosentpoeng og 35,0 prosentpoeng. Det må tas i betraktning at det kun ble kontrollert 2 påhengsvogn/slepvogn/semitrailer (tilhengere) og kun 11 motorredskap karakterisert som lette kjøretøy. Lastebil/trekkbil hadde en reduksjon på 3,5 prosentpoeng.

Den eneste kjøretøygruppen som har økt sin godkjenningsandel i forhold til 2006 er personbiler, noe som utgjør at den totale godkjenningsandelen øker med 0,2 prosentpoeng. Årsaken til dette er at det blir kontrollert flere personbiler i året i forhold til de andre kjøretøygruppene.

Tabell 3 Antall kontroller og godkjenningsandeler for lette kjøretøy (inntil 3500 kg), fordelt på kjøretøygruppe.

| Kjøretøygruppe | Antall kjøretøy | Godkjenningsandel |
| --- | --- | --- |
| Personbil | 841 321 | 51,75 % |
| Buss | 11 989 | 44,97 % |
| Kombinertbil | 27 535 | 37,88 % |
| Varebil | 115 098 | 50,94 % |
| Lastebil/trekkbil | 314 | 39,49 % |
| Påhengsvogn/slepvogn/semitrailer | 2 | 50,00 % |
| Motorredskap | 11 | 36,36 % |
| Totalt | 996 270 | 51,18 % |

Tabell 4 viser godkjenningsandelen for de ulike hovedgruppene som kontrollpunktene er inndelt i. Pilene illustrerer hvorvidt resultatet er en nedgang eller en oppgang i forhold til det foregående året.

Av tabell 4 går det fram at bremser hadde den laveste andelen med kun 70,0 % og gruppen annet utstyr hadde den høyeste andelen med 98,4 %. Andre grupper som hadde relativt lav godkjenningsandel var hjul/hjuloppheng med 75,2 % og lys/refleks/el. utstyr med 83,9 %. Styring, sikt, karosseri/påbygg og annet utstyr var grupper som alle hadde en godkjenningsandel på over 90 %, men som likevel ikke nådde de fastsatte målene for andel kjøretøy i tilfredsstillende stand (måltallene er vist i tabell 9). Miljø har derimot nådd måletallene med 0,1 prosentpoeng over det angitte måltallet, og er dermed den eneste gruppen som har nådd disse målene for kjøretøykategorien lette kjøretøy.

Sammenlignet med resultatet fra 2006 hadde de fleste av gruppene, unntatt bremser, sikt og lys/refleks/el.utstyr, en svak økning. For sikt var situasjonen uendret. Den største nedgangen hadde bremser, hvor godkjenningsandelen har sunket fra 70,3 % til 70,0 %. Dette tilsier en reduksjon på 3,2 prosentpoeng de siste fem årene.

Tabell 4 Godkjenningsandeler for de enkelte hovedgruppene - lette kjøretøy med tillatt totalvekt inntil 3 500 kg. Tallene for 2001* i tabellen gjelder personbiler, som utgjør hovedbestanden av de lette kjøretøyene.

|  | Godkjenningsandeler (%) |
| --- | --- |
| Hovedgruppe | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001* |
| Bremser | 70,0  | 70,3  | 71,3  | 72,6  | 73,2  | 73,5 | 72,9 |
| Styring | 91,0  | 90,8  | 90,7 – | 90,7  | 90,6  | 91,1 | 90,6 |
| Sikt | 96,6 – | 96,6 – | 96,6  | 96,8  | 96,7 – | 96,7 | 96,6 |
| Lys/refleks/el.utstyr | 83,9  | 84,1  | 84,9  | 85,5  | 85,6  | 86,0 | 85,3 |
| Hjul/hjuloppheng | 75,2  | 75,0  | 75,8  | 76,4  | 76,9  | 78,1 | 78,4 |
| Karosseri/påbygg/… | 92,7  | 92,0  | 91,7  | 91,1  | 90,4  | 89,2 | 89,2 |
| Annet utstyr | 98,4  | 98,3 – | 98,3 – | 98,3  | 98,2  | 98,1 | 97,8 |
| Miljø | 92,1  | 91,6 – | 91,6  | 91,5  | 91,0  | 90,6 | 89,4 |

## 4.3	Mellomtunge kjøretøy

Det ble i 2007 foretatt 46 429 periodiske kontroller på mellomtunge kjøretøy (> 3 500 kg og ≤ 7 500 kg). Dette resulterte i at 46,7 % av kjøretøyene ble godkjent ved førstegangs kontroll mot 47,9 % i 2006.

Tabell 5 viser godkjenningsandelen til de ulike kjøretøygruppene. I forhold til 2006 har varebil en oppgang på hele 18,1 prosentpoeng, men det må taes i betraktning at det kun ble kontrollert 45 kjøretøyer innenfor denne gruppen. Kombinertbil har som for lette kjøretøy en nedgang og går fra en godkjenningsandel på 48,7 % til 45,4 %. Personbil, buss og varebil er de kjøretøygruppene som har en økning i godkjenningsandel i forhold til 2006. De resterende kjøretøygruppen har en reduksjon på opptil 3,3 prosentpoeng.

Tabell 5 Antall kontroller og godkjenningsandel for mellomtunge kjøretøy (over 3500 kg og inntil 7500 kg), fordelt på kjøretøygruppe.

| Kjøretøygruppe | Antall kjøretøy | Godkjenningsandel |
| --- | --- | --- |
| Personbil | 1791 | 44,39 % |
| Buss | 3 926 | 39,61 % |
| Kombinertbil | 8 424 | 45,41 % |
| Varebil | 45 | 66,67 % |
| Lastebil/trekkbil | 32 010 | 48,06 % |
| Påhengsvogn/slepvogn/semitrailer | 127 | 49,61 % |
| Motorredskap | 106 | 41,51 % |
| Totalt | 46 429 | 46,73 % |

For de mellomtunge kjøretøyene var det hovedgruppen sikt som kom best ut med en godkjenningsandel på 96,1 %, dvs. det samme resultatet som året før. Dette er likevel en nedgang på 0,2 prosentpoeng målt mot 2005. Bremser hadde en nedgang på 1,1 prosentpoeng og var den gruppen som hadde størst nedgang blant de ulike hovedgruppene. Annet utstyr hadde derimot den største økning på 0,7 prosentpoeng. Den andre gruppen som hadde økt godkjenningsandelen sin i forhold til 2006 var miljø. Her var det en økning på 0,2 prosentpoeng. Resultatene er vist i tabell 6.

Tabell 6 Godkjenningsandeler for de enkelte hovedgruppene - mellomtunge kjøretøy med tillatt totalvekt 3 501 – 7 500 kg. Tallene for 2001* i tabellen gjelder alle tunge kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg, og er derfor ikke direkte sammenlignbare.

|  | Godkjenningsandeler (%) |
| --- | --- |
| Hovedgruppe | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001* |
| Bremser | 69,1  | 70,2  | 71,9  | 73,2  | 73,4  | 74,3 | 64,8 |
| Styring | 88,5 – | 88,5 – | 88,5  | 88,0  | 88,6  | 89,2 | 90,7 |
| Sikt | 96,1 – | 96,1  | 96,3 – | 96,3  | 96,2 – | 96,2 | 95,6 |
| Lys/refleks/el.utstyr | 78,2  | 78,4  | 80,2  | 80,3  | 81,2  | 82,3 | 80,5 |
| Hjul/hjuloppheng | 77,8 – | 77,8  | 78,6  | 78,2  | 79,4  | 80,5 | 74,5 |
| Karosseri/påbygg/… | 87,9  | 88,3  | 88,6 – | 88,6  | 88,5  | 88,4 | 80,6 |
| Annet utstyr | 94,6  | 93,9  | 92,9  | 89,6  | 90,3  | 90,7 | 86,5 |
| Miljø | 94,6  | 94,4  | 94,7  | 94,6 – | 94,6  | 94,2 | 93,6 |

## 4.4	Tunge kjøretøy

62 791 tunge kjøretøy var inne til periodisk kjøretøykontroll i løpet av 2007. Av disse ble kun 30,5 % godkjent ved førstegangs kontroll. Dette var en nedgang på 0,5 prosentpoeng i forhold til 2006. Godkjenningsandelene på de ulike kjøretøygruppene er vist i tabell 7.

Kategorien tunge kjøretøy består for det meste av busser, lastebiler/trekkbiler og påhengsvogn/slepvogn/semitrailer (tilhengere). Disse kjøretøyene har en godkjenningsandel på rundt 30 %, og er derfor de tre kjøretøygruppene med lavest godkjenningsandel. Det ble for øvrig kontrollert fire varebiler, hvor tre av disse ble underkjent, hvilket resulterer i en godkjenningsandel på 25 %. Buss og lastebil/trekkbil sin godkjenningsandel sank i forhold til 2006, mens kjøretøykategorien tilhengere økte sin andel med 0,4 prosentpoeng. Buss hadde den største nedgangen med hele 2,7 prosentpoeng, mens varebiler og personbiler hadde den største økningen på henholdsvis 25,0 prosentpoeng og 1,6 prosentpoeng. Årsaken til at godkjenningsandelen på varebiler har steget med 25,0 % er at det kun ble kontrollert 1 varebil i 2006 som ble underkjent.

Tabell 7 Antall kontroller og godkjenningsandel for tunge kjøretøy (over 7500 kg), fordelt på kjøretøygruppe.

| Kjøretøygruppe | Antall kjøretøy | Godkjenningsandel |
| --- | --- | --- |
| Personbil | 39 | 41,03 % |
| Buss | 8 619 | 30,12 % |
| Kombinertbil | 323 | 37,77 % |
| Varebil | 4 | 25,00 % |
| Lastebil/trekkbil | 36 987 | 30,08 % |
| Påhengsvogn/slepvogn/semitrailer | 16 276 | 30,92 % |
| Motorredskap | 543 | 48,07 % |
| Totalt | 62 791 | 30,50 % |

Som for de mellomtunge kjøretøyene var det sikt som hadde den høyeste godkjenningsandelen av hovedgruppene med 93,9 %, men godkjenningsandelen sank derimot med 0,4 prosentpoeng i forhold til 2006. Annet utstyr hadde den største økning i godkjenningsandel med hele 1,1 prosentpoeng, i tillegg hadde hjul/hjuloppheng et positivt resultat med en økning på 0,5 prosentpoeng. Alle de andre gruppene hadde et negativt resultat i forhold til 2006, med unntak av bremser som hadde likt resultat som året før. Den største nedgangen hadde karosseri/påbygg/bærende konstruksjon og lys/refleks/el.utstyr som ble redusert med en godkjenningsandel på 0,6 prosentpoeng. Resultatene er vist i tabell 8.

Tabell 8 Godkjenningsandeler for de enkelte hovedgruppene - tunge kjøretøy med tillatt totalvekt over 7 500 kg. Tallene for 2001* i tabellen gjelder alle tunge kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg, og er derfor ikke direkte sammenlignbare.

|  | Godkjenningsandeler (%) |
| --- | --- |
| Hovedgruppe | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001* |
| Bremser | 52,7 – | 52,7  | 54,2  | 55,0  | 55,9  | 57,5 | 64,8 |
| Styring | 91,5  | 91,6 – | 91,6  | 91,7  | 91,6  | 91,5 | 90,7 |
| Sikt | 93,9  | 94,3  | 94,5  | 94,9  | 95,3  | 95,0 | 95,6 |
| Lys/refleks/el.utstyr | 72,9  | 73,5  | 75,7  | 77,0  | 77,6  | 78,0 | 80,5 |
| Hjul/hjuloppheng | 69,0  | 68,5  | 69,3  | 69,5  | 70,0  | 69,7 | 74,5 |
| Karosseri/påbygg/… | 69,7  | 70,3  | 72,6  | 73,7  | 74,0  | 74,8 | 80,6 |
| Annet utstyr | 87,7  | 86,6  | 86,3  | 81,5  | 82,6  | 83,5 | 86,5 |
| Miljø | 91,9  | 92,4  | 93,3  | 93,6  | 93,5  | 93,6 | 93,6 |

# 5.0	Mål

For de tre kjøretøyklassene er det fastsatt mål for andelen godkjente kjøretøy under de ulike kontrollhovedgruppene. Et godkjent kjøretøy er definert som et kjøretøy som ikke har feil av type 2 eller 3 ved den periodiske kontrollen. Måltallene som er vist i tabell 9 ble justert ut i fra at kjøretøyklassene ble endret i 2002, men har siden vært de samme.

Tabell 9 Måltall

| Hovedgruppe | Lette minimum godkjent | Mellomtunge minimum godkjent | Tunge minimum godkjent |
| --- | --- | --- | --- |
| Bremser | 78 % | 74 % | 70 % |
| Styring | 92 % | 92 % | 92 % |
| Sikt | 98 % | 98 % | 98 % |
| Lys/refleks/el.utstyr | 90 % | 90 % | 90 % |
| Hjul/hjuloppheng | 80 % | 80 % | 80 % |
| Karosseri/påbygg/… | 94 % | 86 % | 84 % |
| Annet utstyr | 99 % | 95 % | 90 % |
| Miljø | 92 % | 98 % | 98 % |

# 6.0	Måloppnåelse

## 6.1	Grafisk framstilling

I de etterfølgende figurene er resultatene for 2007 sammenlignet med målene ved at de er implementert i søylediagram for lette, mellomtunge og tunge kjøretøy. Dette er gjort for å illustrere i hvor stor grad målene ble nådd.

## 6.2	Lette kjøretøy

Figur 2 viser at målene for lette kjøretøy ikke ble nådd for de fleste av hovedgruppene. Miljø nådde måltallet med 0,1 prosentpoeng over det fastsatte målet. Størst avstand mellom resultat og mål var det for bremseanlegg som hadde et avvik på 8,0 prosentpoeng. Andre grupper med store avvik var lys/refleks/el.utstyr hvor godkjenningsandelen var 83,9 % og målet 90,0 %, og aksler/fjærer/hjul hvor resultatet var 75,2 % og målet 80,0 %. Den gruppen med minst avstand mellom resultat og mål var annet utstyr hvor avviket var på 0,6 prosentpoeng.

Figur 2 Måloppnåelse for lette kjøretøy

## 6.3	Mellomtunge kjøretøy

For de mellomtunge kjøretøyene var hovedgruppen karosseri/påbygg/bærende konstruksjon den eneste gruppen som nådde sitt fastsatte mål. Her var resultatet 87,9 % og målet 86,0 %. I 2006 var resultatet det samme, dvs. at denne gruppen var den eneste hovedgruppen som oppnådde det forventede målet. De resterende gruppene oppnådde alle resultater som var under tilstandsmålene. Størst var avviket for lys/refleks/el.utstyr hvor det skilte 11,8 prosentpoeng mellom resultatet på 78,2 % og målet på 90,0 %. For bremseanlegg og styring var det også relativt store avvik mellom faktisk godkjenningsandel og ønsket mål. For de øvrige hovedgruppene var det kun mindre avvik. Forholdet mellom resultat og måltall for de ulike gruppene er illustrert i figur 3.

Figur 3 Måloppnåelse for mellomtunge kjøretøy

## 6.4	Tunge kjøretøy

For de tunge kjøretøyene var det ingen av hovedgruppene som oppnådde et resultat som svarte til måltallet. Forholdet mellom resultat og måltall for de fleste av gruppene gir i tillegg et større avvik for de tunge kjøretøyene i forhold til de andre kjøretøykategoriene. Unntak er for hovedgruppene styring og annet utstyr, hvor det var betydelige mindre avvik mellom resultat og mål. Resultatet for styring var imidlertid kun 0,5 prosentpoeng fra det fastsatte målet. Gruppene bremseanlegg (resultat 52,7 %, mål 70 %) og lys/refleks/el.utstyr (resultat 72,9 %, mål 90,0 %) hadde begge et avvik på over 17 prosentpoeng. Figur 4 illustrerer måloppnåelsen for tunge kjøretøy.

Figur 4 Måloppnåelse for tunge kjøretøy

# 7.0	Sluttkommentar

Sammenlignet med resultatene fra tidligere års tilstandsundersøkelser var det for mellomtunge og tunge kjøretøy en negativ utvikling på mange av kontrollpunktene. Hvis det sammenlignes med resultatene fra 2002, da inndelingen i lette, mellomtunge og tunge kjøretøy ble innført, kommer det fram at det for tunge kjøretøy har vært en nedgang på ca. 5 prosentpoeng på områdene bremser, lys/refleks/elektrisk utstyr og karosseri/påbygg/bærende konstruksjon. For de tunge kjøretøyene var det kun annet utstyr som hadde et positivt resultat i forhold til 2002, men ingen av hovedgruppene oppnådde et resultat som svarte til måltallet. Avviket mellom resultat og måltall for de tunge kjøretøyene var i tillegg mye større enn for de andre kjøretøykategoriene.

For mellomtunge kjøretøy var det bremser og lys/refleks/el.utstyr som har den største nedgangen i forhold til resultatet i 2002. Her var det en reduksjon på 5,2 prosentpoeng og 4,1 prosentpoeng. For begge kjøretøyklassene har det imidlertid vært en økning i godkjenningsandelen for annet utstyr på ca. 4 prosentpoeng. I tillegg hadde de mellomtunge kjøretøyene en positiv økning med 0,4 prosentpoeng på hovedgruppen miljø. Karosseri/påbygg/bærende konstruksjon var den eneste hovedgruppen av de mellomtunge kjøretøyene som oppnådde et resultat som svarte til måltallet.

Lette kjøretøy skiller seg fra de andre to kjøretøyklassene ved at tre av de åtte hovedgruppene har hatt positiv utvikling i forhold til resultatet i 2002. Dette omfatter karosseri/påbygg/bærende konstruksjon, annet utstyr og miljø. Resultatet er det samme som i 2006. I tillegg nådde hovedgruppe miljø det fastsatte målet for de lette kjøretøyene.

# Text boxes

| Saksbehandler/innvalgsnr: |
| --- |
| Lisbet Elvaker - 22073857 |
| Vår dato: | 22.04.2008 |
| Vår referanse: | 2003/000887-112 |