| Notat |
| --- |
| Til: | Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord |
| Fra: |  |
| Kopi: |  |

Tilstandsundersøkelse kap.7/2008 - Teknisk stand på kjøretøyparken

# 1.0	Innledning

Tilstandsundersøkelse nr. 7/2008 om teknisk stand på kjøretøyparken baserer seg på data fra alle periodiske kjøretøykontroller gjennomført i Norge i 2008. Til sammen ble 1 180 632 kjøretøy kontrollert i 2008, hvorav 1 070 171 (90,6 %) var lette kjøretøy (tillatt totalvekt til og med 3 500 kg), 44 407 (3,8 %) var mellomtunge kjøretøy (tillatt totalvekt mellom 3 501 kg og 7 500 kg), og 66 054 (5,6 %) var tunge kjøretøy (tillatt totalvekt over 7 500 kg).

Figur 1 Andel av det totale antall kontroller for hver kjøretøykategori i 2008.

# 2.0	Bakgrunn

Alle norsk registrerte biler med tillatt totalvekt 3 500 kg eller mindre skal, med visse unntak, inn til periodisk kjøretøykontroll fire år etter førstegangsregistrering og deretter annethvert år. For biler og tilhengere med tillatt totalvekt over 3 500 kg, samt kjøretøy registrert for 10 personer eller flere, drosjer og ambulanser gjennomføres det kontroller ett år etter førstegangsregistrering og deretter årlig.

Kontrollordningen er hjemlet i forskrift om periodisk kontroll og utekontroll av kjøretøy, og er et resultat av EØS-avtalen. Den ble innført i 1994/95 for tunge kjøretøy og i 1998 for lette kjøretøy. Ved kontrollene blir feil og mangler ved kjøretøyene som kan ha innvirkning på sikkerhet og miljø registrert. Resultatene fra kontrollene blir elektronisk innrapportert til Vegdirektoratet. Dette materialet gir mulighet til å utarbeide statistikk som gir en oversikt over den tekniske tilstanden på kjøretøyparken. Dette kan også gi en viss indikasjon på om periodisk kontroll gir den ønskede effekten på tilstanden, og om ytterligere tiltak bør iverksettes.

# 3.0	Metode

Alle resultater fra de periodiske kontrollene blir lagret elektronisk i en sentral database i Vegdirektoratet. Tilstandsundersøkelsen baserer seg på data hentet ut fra denne databasen. Programmet Oracle Discoverer og programmeringsspråket SQL ble brukt til å hente ut data fra databasen.

Kjøretøy som er inne til periodisk kontroll blir vurdert på bakgrunn av bestemte kontrollpunkter. Antall kontrollpunkter varierer avhengig av kjøretøygruppe og er fordelt på følgende hovedgrupper:

| 0. | Identitet |
| --- | --- |
| 1. | Bremseanlegg |
| 2. | Styring |
| 3. | Sikt |
| 4. | Lys/refleks/elektrisk |
| 5. | Aksler/hjuloppheng/fjærer/støtdempere/hjul/dekk (hjul/hjuloppheng) |
| 6. | Bærende konstruksjon/karosseri/påbygg |
| 7. | Annet utstyr |
| 8. | Miljø |
| 9. | Forevises trafikkstasjon |

På hvert av punktene blir det påført en av følgende markeringer:

| –: | Kontrollpunktet er ikke aktuelt for vedkommende kjøretøy. |
| --- | --- |
| 0: | Kontrollert og funnet i orden. |
| 1: | Feil/mangel som skal rettes, men uten at utført retting behøver å kontrolleres. |
| 2: | Feil/mangel som skal rettes, og hvor utført retting skal kontrolleres av godkjent kontrollorgan. |
| 3: | Feil/mangel som tilsier kjøreforbud og hvor utført retting skal kontrolleres av godkjent kontrollorgan. |
| 4: | På kontrolltidspunktet ikke mulig å måle på grunn av klimatiske forhold. |

Som ”godkjent” på kontrollen gjelder at ingen kontrollpunkt har markeringene 2 eller 3. Tilstandsmålene er derfor satt opp som minimum andel kjøretøy uten markeringene 2 eller 3 på de forskjellige hovedgruppene. Ved tilstandsundersøkelsen er det undersøkt hvor stor andel av de kontrollerte kjøretøyene som totalt ikke hadde markeringene 2 eller 3 på noen kontrollpunkter ved første gangs kontroll, og hvor stor andel som ikke hadde markeringene 2 eller 3 på kontrollpunkter under de forskjellige hovedgruppene.

Kjøretøyene er i denne undersøkelsen fordelt på tre grupper:

Lette kjøretøy, med tillatt totalvekt inntil 3 500 kg.

Mellomtunge kjøretøy, med tillatt totalvekt 3 501 – 7 500 kg.

Tunge kjøretøy, med tillatt totalvekt over 7 500 kg.

Denne grupperingen ble innført i 2002. Før den tid ble kjøretøyene delt inn i personbiler (inkl. kombinertbiler og minibusser), varebiler, og tunge kjøretøy (med tillatt totalvekt over

3 500 kg). Endringen innebærer altså at varebiler og personbiler ikke lenger skilles i undersøkelsen. Dette vil imidlertid ha liten betydning i praksis, da resultatene for de to gruppene i tidligere undersøkelser har vært tilnærmet like. De tunge kjøretøyene deles nå inn i mellomtunge og tunge kjøretøy. Dette gjør det mulig å skille mellom kjøretøy som gjerne blir brukt til distribusjonskjøring etc. (de mellomtunge) og de virkelig tunge kjøretøyene. Gruppen ”mellomtunge kjøretøy” består i hovedsak av mindre lastebiler, busser registrert for mindre enn 17 personer og kombinertbiler.

# 4.0	Resultater

## 4.1	Markedsandeler og kontrollfordeling mellom kjøretøygrupper

Totalt ble det foretatt 1 180 632 periodiske kjøretøykontroller i landet i 2008. Tabell 1 viser at kun 0,8 % av disse kontrollene var det Statens vegvesen som stod for. NAFs teststasjoner foretok 9,1 % av de periodiske kjøretøykontrollene, mens de andre kontrollorganene besørget de resterende 90,2 % av kontrollene. Kontrollandelen av periodisk kjøretøykontroll hos Statens vegvesen har i lang tid vært nedadgående. Dette er noe av bakgrunnen for at Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å avvikle tilbudet med periodisk kjøretøykontroll ved de 47 trafikkstasjonene til Statens vegvesen. Dato for avviklingen er per d.d. ennå ikke fastsatt.

Markedsandelen til Statens vegvesen sank med 0,3 prosentpoeng i forhold til 2007, og året før sank markedsandelen med 0,5 prosentpoeng. NAF sin markedsandel økte med 0,4 prosentpoeng, mens de andre kontrollorganene har i 2008 lik kontrollandel som i 2007.

Tabell 1 Antall kontroller fordelt på kontrollorgan.

| Kontrollorgan | Antall kontroller | Andel |
| --- | --- | --- |
| Statens vegvesen trafikkstasjoner | 8989 | 0,8 % |
| NAFs teststasjoner | 107 050 | 9,1 % |
| Andre kontrollorgan | 1 064 593 | 90,2 % |
| Sum | 1 180 632 | 100,1 % |

Som det går fram av tabell 2 var 77,3 % av de kontrollerte kjøretøyene personbiler, 10,4 % var varebiler og 12,3 % var registrert på andre kjøretøykoder. Den største endringen i forhold til 2007 var at andel personbiler økte med ett prosentpoeng. Antall kontroller på personbiler økte med til sammen 69 157 biler. Kontrollandel for kombinertbil reduseres med 0,4 prosentpoeng; en reduksjon på 1929 kontrollerte biler. Andelen for lastebil/trekkbil minker også med 0,4 prosentpoeng, men det blir likevel kontrollert flere biler i denne kjøretøykategorien i 2008 enn i 2007. Dette forklares med totalt flere kontrollerte kjøretøy i 2008 enn i 2007. Buss har minsket sin kontrollandel med 0,3 prosentpoeng, mens de øvrige kjøretøygruppenes andeler er tilsvarende 2007-tall.

Tabell 2 Antall kjøretøy inne til periodisk kontroll i 2008, fordelt på kjøretøygruppe.

| Kjøretøygruppe | Antall kjøretøy | Andel |
| --- | --- | --- |
| Personbil | 912 308 | 77,3 % |
| Buss | 22 530 | 1,9 % |
| Kombinertbil | 34 353 | 2,9 % |
| Varebil | 123 272 | 10,4 % |
| Lastebil/trekkbil | 69 522 | 5,9 % |
| Påhengsvogn/slepvogn/semitrailer | 18 023 | 1,5 % |
| Motorredskap | 624 | 0,1 % |
| Totalt | 1 180 632 | 100,0 % |

## 4.2	Lette kjøretøy

Av de 1 070 171 lette kjøretøyene (≤ 3 500 kg) som var inne til kontroll i 2008 ble 51,6 % godkjent ved førstegangs kontroll. Det vil si at de ikke hadde markeringene 2 eller 3 på noen av kontrollpunktene. I forhold til 2007 økte godkjenningsandelen for denne gruppen noe, dvs. med 0,4 prosentpoeng. I 2006 og 2005 var godkjenningsandelen for lette kjøretøy på henholdsvis 51,0 % og 52,3 %.

I tabell 3 er det vist godkjenningsandelene for de ulike kjøretøygruppene blant lette kjøretøy.

Personbil hadde en godkjenningsandel på 52,1 %, dvs. en økning på 0,3 prosentpoeng i forhold til 2007. Også varebil hadde en økning i sin godkjenningsandel med 0,6 prosentpoeng. Lastebil/trekkbil hadde en reduksjon på 2,1 prosentpoeng, buss en reduksjon på 1,7 prosentpoeng og kombinertbil en reduksjon på 0,8 prosentpoeng.

Gruppen påhengsvogn/slepvogn/semitrailer hadde den største økningen i godkjenningsandel med 25,0 prosentpoeng, mens motorredskap hadde størst reduksjon med 19,7 prosentpoeng. Det må tas i betraktning at det kun ble kontrollert 4 påhengsvogn/slepvogn/semitrailer og kun 6 motorredskap karakterisert som lette kjøretøy. Endringer i antall godkjente i disse kjøretøygruppene slår derfor sterkt ut når prosentandelen utregnes.

Tabell 3 Antall kontroller og godkjenningsandeler for lette kjøretøy (inntil 3500 kg), fordelt på kjøretøygruppe.

| Kjøretøygruppe | Antall kjøretøy | Godkjenningsandel |
| --- | --- | --- |
| Personbil | 910 261 | 52,1 % |
| Buss | 10 026 | 43,3 % |
| Kombinertbil | 26 382 | 37,1 % |
| Varebil | 123 230 | 51,5 % |
| Lastebil/trekkbil | 262 | 37,4 % |
| Påhengsvogn/slepvogn/semitrailer | 4 | 75,0 % |
| Motorredskap | 6 | 16,7 % |
| Totalt | 1 070 171 | 51,6 % |

Tabell 4 viser godkjenningsandelen for de ulike hovedgruppene som kontrollpunktene ved periodisk kjøretøykontroll er inndelt i. Pilene illustrerer hvorvidt resultatet er en nedgang eller en oppgang i forhold til det foregående året. Det som karakteriserer godkjenningsandelene for 2008 er at alle verdiene har økt eller er på samme nivå som i 2007. Dette er første året man kan påpeke at pilene kun viser seg i positiv retning. Det fremgår av tabellen under at kontrollpunktet bremser har den laveste godkjenningsandelen med 70,1 %. Bremser har hatt lav godkjenningsandel også tidligere år, men hadde en svak økning på 0,1 prosentpoeng i 2008 i forhold til 2007. Ser man på trenden over tid, har godkjenningsandelen for bremser totalt sett vært nedadgående siden 2002. Tabell 4 Godkjenningsandeler for de enkelte hovedgruppene - lette kjøretøy med tillatt totalvekt inntil 3 500 kg. Godkjenningsandeler (%) Hovedgruppe 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Bremser 70,1  70,0  70,3  71,3  72,6  73,2  73,5 Styring 91,1  91,0  90,8  90,7 – 90,7  90,6  91,1 Sikt 96,6 – 96,6 – 96,6 – 96,6  96,8  96,7 – 96,7 Lys/refleks/el.utstyr 84,0  83,9  84,1  84,9  85,5  85,6  86 Hjul/hjuloppheng 75,3  75,2  75,0  75,8  76,4  76,9  78,1 Karosseri/påbygg/… 93,2  92,7  92,0  91,7  91,1  90,4  89,2 Annet utstyr 98,4 – 98,4  98,3 – 98,3 – 98,3  98,2  98,1 Miljø 92,6  92,1  91,6 – 91,6  91,5  91,0  90,6 Andre grupper som har relativt lav godkjenningsandel er hjul/hjuloppheng med 75,3 % og lys/refleks/el. utstyr med 84,0 %. Begge gruppene økte imidlertid sine godkjenningsandeler med 0,1 prosentpoeng i 2008. De resterende kontrollpunktene har alle en godkjenningsandel på over 90 %. Størst økning i godkjenningsandeler hadde gruppene karosseri/påbygg og miljø, begge med 0,5 prosentpoeng.

## 4.3	Mellomtunge kjøretøy

Det ble i 2008 foretatt 44 407 periodiske kontroller på mellomtunge kjøretøy (> 3 500 kg og

≤ 7 500 kg). 46,6 % av kjøretøyene i denne gruppen ble godkjent ved førstegangs kontroll mot 46,7 % i 2007 og 47,9 % i 2006.

Tabell 5 viser godkjenningsandelen til de ulike kjøretøygruppene i kategorien mellomtunge kjøretøy. I forhold til 2007 har varebil en oppgang i sin godkjenningsandel på hele 14,9 prosentpoeng, men det må tas i betraktning at det kun ble kontrollert 38 kjøretøyer innenfor denne gruppen. Motorredskap har en økning på 4,9 prosentpoeng, mens gruppen personbil har en økning i sin godkjenningsandel med 2,2 prosentpoeng.

De øvrige kjøretøygruppene har en nedgang i forhold til året før. Reduksjonen varierer mellom 0,1 og 1,9 prosentpoeng.

Tabell 5 Antall kontroller og godkjenningsandel for mellomtunge kjøretøy (over 3500 kg og inntil 7500 kg), fordelt på kjøretøygruppe.

| Kjøretøygruppe | Antall kjøretøy | Godkjenningsandel |
| --- | --- | --- |
| Personbil | 1 999 | 46,6 % |
| Buss | 3 968 | 38,6 % |
| Kombinertbil | 7 677 | 45,3 % |
| Varebil | 38 | 81,6 % |
| Lastebil/trekkbil | 30 496 | 46,2 % |
| Påhengsvogn/slepvogn/semitrailer | 129 | 48,1 % |
| Motorredskap | 100 | 45,0 % |
| Totalt | 44 407 | 45,4 % |

For de mellomtunge kjøretøyene har fem av kontrollpunktene hatt en økning i sine godkjenningsandeler mens de andre tre hovedgruppene av kontrollpunkter har hatt en reduksjon. Dette er illustrert med piler i tabell 6. Som for lette kjøretøy er det kontrollpunktet bremser som har lavest godkjenningsandel også for mellomtunge kjøretøy; her med 68,7 %. Det er en reduksjon på 0,6 prosentpoeng i forhold til 2007. Igjen viser trenden at godkjenningsdelen for dette kontrollpunktet har sunket siden 2002. De andre hovedgruppene som har en nedgang i godkjenningsandelen i 2008 er hjul/hjuloppheng og annet utstyr.

Hovedgruppen lys/refleks/el. utstyr har hatt størst økning i sin godkjenningsandel i 2008 med 0,7 prosentpoeng mens gruppen karosseri/påbygg økte med 0,5 prosentpoeng. Gruppene styring, sikt og miljø har økt med henholdsvis 0,4, 0,1 og 0,1 prosentpoeng. Sikt er for øvrig det kontrollpunktet som kom best ut med en godkjenningsandel på 96,2 %. Resultatene og trendene er vist i tabellen nedenfor.

Tabell 6 Godkjenningsandeler for de enkelte hovedgruppene - mellomtunge kjøretøy med tillatt totalvekt 3 501 – 7 500 kg.

|  | Godkjenningsandeler (%) |
| --- | --- |
| Hovedgruppe | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| Bremser | 68,7  | 69,1  | 70,2  | 71,9  | 73,2  | 73,4  | 74,3 |
| Styring | 88,9  | 88,5 – | 88,5 – | 88,5  | 88,0  | 88,6  | 89,2 |
| Sikt | 96,2  | 96,1 – | 96,1  | 96,3 – | 96,3  | 96,2 – | 96,2 |
| Lys/refleks/el.utstyr | 78,9  | 78,2  | 78,4  | 80,2  | 80,3  | 81,2  | 82,3 |
| Hjul/hjuloppheng | 77,4  | 77,8 – | 77,8  | 78,6  | 78,2  | 79,4  | 80,5 |
| Karosseri/påbygg/… | 88,4  | 87,9  | 88,3  | 88,6 – | 88,6  | 88,5  | 88,4 |
| Annet utstyr | 91,8  | 94,6  | 93,9  | 92,9  | 89,6  | 90,3  | 90,7 |
| Miljø | 94,7  | 94,6  | 94,4  | 94,7  | 94,6 – | 94,6  | 94,2 |

## 4.4	Tunge kjøretøy

66 054 tunge kjøretøy var inne til periodisk kjøretøykontroll i løpet av 2008. Av disse ble

32,0 % godkjent ved førstegangs kontroll. Dette er en økning på 1,5 prosentpoeng i forhold til 2007. I 2006 var godkjenningsandelen for tunge kjøretøy på 31,0 %. Godkjenningsandelene på de ulike kjøretøygruppene er for øvrig vist i tabell 7.

Kategorien tunge kjøretøy består for det meste av busser, lastebiler/trekkbiler og påhengsvogn/slepvogn/semitrailer (tilhengere). Det er også disse tre kjøretøygruppene som har lavest godkjenningsandel i 2008: Buss med 31,1 %, lastebil/trekkbil med 31,8 % etterfulgt av påhengsvogn/slepvogn/semitrailer med 32,2 %. Disse tallene forteller imidlertid om 1,0, 1,7 og 1,3 prosentpoeng økning fra året før.

I gruppen personbil ble 54,2 % funnet godkjent ved førstegangs kontroll og gruppen varebil har godkjenningsandel på 50,0 %. Dette er en økning på henholdsvis 13,2 og 25,0 prosentpoeng i forhold til 2007. I begge disse gruppene er det for øvrig få kjøretøy som er kontrollert, og dette gjenspeiles når prosentene regnes ut.

Gruppene kombinertbil og motorredskap hadde en økning på henholdsvis 1,0 og 0,2 prosentpoeng. Det vil si at alle kjøretøygruppene i kategorien tunge kjøretøy hadde økning i sine godkjenningsandeler i 2008 i forhold til 2007.

Tabell 7 Antall kontroller og godkjenningsandel for tunge kjøretøy (over 7500 kg), fordelt på kjøretøygruppe.

| Kjøretøygruppe | Antall kjøretøy | Godkjenningsandel |
| --- | --- | --- |
| Personbil | 48 | 54,2 % |
| Buss | 8 536 | 31,1 % |
| Kombinertbil | 294 | 38,8 % |
| Varebil | 4 | 50,0 % |
| Lastebil/trekkbil | 38 764 | 31,8 % |
| Påhengsvogn/slepvogn/semitrailer | 17 890 | 32,2 % |
| Motorredskap | 518 | 48,3 % |
| Totalt | 66 054 | 32,0 % |

Som for kategorien lette kjøretøy er det kun økning eller tilsvarende verdier som karakteriserer godkjenningsandelene for de ulike hovedgruppene av kontrollpunkter ved periodisk kjøretøykontroll av tunge kjøretøy i 2008. Det er bare hovedgruppen sikt som har en godkjenningsandel på tilsvarende nivå, de resterende hovedgruppene opplever en økning i sine godkjenningsandeler fra 2007.

Nok en gang finner vi den laveste godkjenningsandelen ved kontrollpunktet bremser. For tunge kjøretøy er godkjenningsdelen i 2008 på 54,8 %; 2,1 prosentpoeng økning fra året før. Som for kjøretøykategoriene lette og mellomtunge finner vi at trenden knyttet til godkjenningsandel for bremser har vært nedadgående siden 2002, med unntak for 2008. Trenden for hovedgruppen lys/refleks/el. utstyr har også totalt sett vært nedadgående siden 2002.

Som for de mellomtunge kjøretøyene er det sikt som har den høyeste godkjenningsandelen av hovedgruppene med 93,9 %, en godkjenningsandel tilsvarende 2007-nivå. Gruppen annet utstyr hadde den største økningen i godkjenningsandel med 2,2 prosentpoeng etterfulgt av den nevnte gruppen bremser med 2,1 prosentpoeng, gruppen lys/refleks/el. utstyr med 1,7 prosentpoeng og hjul/hjuloppheng med 1,6 prosentpoeng. De resterende gruppene hadde økninger mellom 0,1 og 0,6 prosentpoeng. Resultatene er vist i tabell 8.

Tabell 8 Godkjenningsandeler for de enkelte hovedgruppene - tunge kjøretøy med tillatt totalvekt over 7 500 kg.

|  | Godkjenningsandeler (%) |
| --- | --- |
| Hovedgruppe | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| Bremser | 54,8  | 52,7 – | 52,7  | 54,2  | 55,0  | 55,9  | 57,5 |
| Styring | 92,1  | 91,5  | 91,6 – | 91,6  | 91,7  | 91,6  | 91,5 |
| Sikt | 93,9 – | 93,9  | 94,3  | 94,5  | 94,9  | 95,3  | 95 |
| Lys/refleks/el.utstyr | 74,6  | 72,9  | 73,5  | 75,7  | 77,0  | 77,6  | 78 |
| Hjul/hjuloppheng | 70,6  | 69,0  | 68,5  | 69,3  | 69,5  | 70,0  | 69,7 |
| Karosseri/påbygg/… | 69,8  | 69,7  | 70,3  | 72,6  | 73,7  | 74,0  | 74,8 |
| Annet utstyr | 89,9  | 87,7  | 86,6  | 86,3  | 81,5  | 82,6  | 83,5 |
| Miljø | 92,4  | 91,9  | 92,4  | 93,3  | 93,6  | 93,5  | 93,6 |

# 5.0	Mål

For de tre kjøretøykategoriene er det fastsatt mål for andelen godkjente kjøretøy under de ulike kontrollhovedgruppene. Et godkjent kjøretøy er definert som et kjøretøy som ikke har feil av type 2 eller 3 ved den periodiske kontrollen. Måltallene for de tre kjøretøykategoriene, som er vist i tabell 9, har vært de samme siden 2002.

Tabell 9 Måltall

| Hovedgruppe | Lette minimum godkjent | Mellomtunge minimum godkjent | Tunge minimum godkjent |
| --- | --- | --- | --- |
| Bremser | 78 % | 74 % | 70 % |
| Styring | 92 % | 92 % | 92 % |
| Sikt | 98 % | 98 % | 98 % |
| Lys/refleks/el.utstyr | 90 % | 90 % | 90 % |
| Hjul/hjuloppheng | 80 % | 80 % | 80 % |
| Karosseri/påbygg/… | 94 % | 86 % | 84 % |
| Annet utstyr | 99 % | 95 % | 90 % |
| Miljø | 92 % | 98 % | 98 % |

# 6.0	Måloppnåelse

## 6.1	Grafisk framstilling

I de etterfølgende figurene er resultatene for 2008 sammenlignet med måltallene ved at de er implementert i søylediagram for lette, mellomtunge og tunge kjøretøy. Dette er gjort for å illustrere i hvor stor grad målene ble nådd i året som gikk.

## 6.2	Lette kjøretøy

Figur 2 viser at målene for lette kjøretøy ikke ble nådd for de aller fleste av hovedgruppene. Miljø nådde målet med 0,6 prosentpoeng over det fastsatte måltallet.

Størst avstand mellom resultat og mål var det for bremseanlegg som hadde et avvik på 7,9 prosentpoeng. Andre grupper med store avvik var lys/refleks/el. utstyr hvor godkjenningsandelen var 84,0 % og måltallet 90,0 %, og aksler/fjærer/hjul hvor resultatet var 75,3 % og målet 80,0 %.

Den gruppen med minst avstand mellom resultat og mål var punkt 7 annet utstyr hvor avviket var på 0,6 prosentpoeng.

Figur 2 Måloppnåelse for lette kjøretøy

## 6.3	Mellomtunge kjøretøy

For de mellomtunge kjøretøyene var hovedgruppen karosseri/påbygg/bærende konstruksjon den eneste gruppen som passerte det fastsatte måltallet. Her var resultatet 88,4 % og måltallet 86,0 %. I 2006 og 2007 var resultatet det samme, dvs. at denne gruppen var den eneste hovedgruppen som oppnådde det satte måltallet.

De resterende gruppene oppnådde alle resultater som var under tilstandsmålene. Størst var avviket for lys/refleks/el. utstyr hvor det skilte 11,1 prosentpoeng mellom resultatet på 78,9 % og tilstandsmålet på 90,0 %. For hovedgruppene bremseanlegg, styring og miljø var det relativt store avvik mellom faktisk godkjenningsandel og ønsket mål, henholdsvis 5,3, 3,1 og 3,3 prosentpoeng. For de øvrige hovedgruppene var det mindre avvik.

Forholdet mellom resultat og måltall for de ulike gruppene er illustrert i figur 3.

Figur 3 Måloppnåelse for mellomtunge kjøretøy

## 6.4	Tunge kjøretøy

For de fleste kontrollhovedgruppene for tunge kjøretøy var resultatene generelt sett et godt stykke fra det oppsatte måltallet. Unntaket er kontrollpunkt 2 - styring hvor resultatet passerte tilstandsmålet med 0,1 prosentpoeng. Hovedgruppen annet ustyr lå tett opptil måltallet; kun 0,1 prosentpoeng bak. Forholdet mellom resultat og måltall ved de 8 kontrollhovedgruppene gir et større avvik for de tunge kjøretøyene i forhold til de andre kjøretøykategoriene. Gruppene lys/refleks/el.utstyr (resultat 74,6 %, mål 90,0 %) og bremseanlegg (resultat 54,8 %, mål 70 %) hadde begge et avvik på over 15 prosentpoeng.

Figur 4 illustrerer måloppnåelsen for tunge kjøretøy.

Figur 4 Måloppnåelse for tunge kjøretøy

# 7.0	Sluttkommentar

Tilstandsundersøkelsen viser at det i 2008 har vært en positiv utvikling i godkjenningsandelene for de aller fleste kontrollpunktene ved periodisk kjøretøykontroll i de tre kjøretøygruppene. Totalt sett hadde tre av kontrollpunktene lik verdi som i 2007, mens tre av kontrollpunktene i kjøretøygruppen mellomtunge kjøretøy hadde lavere godkjenningsandel enn året før. De øvrige kontrollpunktene hadde en økning i sine godkjenningsandeler. Dette er illustrert med grønne piler i tabellene om godkjenningsandeler.

I 2002 ble inndelingen lette, mellomtunge og tunge kjøretøy innført. Dersom resultatene for 2008 sammenlignes med resultatene for 2002, kan det for flere av punktene registreres en reduksjon i godkjenningsandelene selv om kontrollpunktet står med grønn pil i 2008. Ved å kikke på de tunge kjøretøyene finner man at det har vært en nedgang på 5 prosentpoeng på hovedgruppen karosseri/påbygg/bærende konstruksjon etterfulgt av lys/refleks/el. utstyr som har hatt en nedgang på 3,4 prosentpoeng siden 2002. På motsatt side av skalaen finner vi hovedgruppen annet utstyr som har økt sin godkjenningsandel med 6,4 prosentpoeng i forhold til 2002.

For mellomtunge kjøretøy har tre av hovedgruppene hatt en reduksjon i sine godkjenningsandeler, mens de øvrige fem har hatt en økning i forhold til 2007. Sammenlignet med 2002 har kontrollpunktet bremser hatt en reduksjon i sin godkjenningsandel på 5,6 prosentpoeng. Lys/refleks/el. utstyr har hatt en reduksjon på 3,4 prosentpoeng mens gruppen hjul/hjuloppheng har hatt en reduksjon på 3,1 prosentpoeng. Gruppene sikt og karosseri/påbygg/bærende konstruksjon har i 2008 samme resultat som i 2002. For de andre gruppene er det mindre endringer.

Som for tunge kjøretøy ser vi mange grønne piler i tabellen for lette kjøretøy når vi sammenligner godkjenningsandelen i 2008 med 2007. To av verdiene er på likt nivå med fjoråret. Sammenlignes resultatene med 2002-tallene finner vi at tre av hovedgruppene har hatt en positiv utvikling siden den gang og én gruppe har lik verdi. Størst økning finner vi i gruppen karosseri/påbygg/bærende konstruksjon som har hatt en økning på 4,1 prosentpoeng etterfulgt av miljø med 2,0 prosentpoeng. Denne gruppen var også den eneste som passerte måltallet i gruppen lette kjøretøy. Bremser er kontrollpunktet som har hatt størst reduksjon siden 2002 med 3,4 prosentpoeng.

# Text boxes

| Saksbehandler/innvalgsnr: |
| --- |
| Jannicke Sjøvold - 22073380 |
| Vår dato: | 25.03.2009 |
| Vår referanse: | 2009/008678-005 |
| U |