| Notat |
| --- |
| Til: | Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord |
| Fra: |  |
| Kopi: |  |

Tilstandsundersøkelse kap. 7/2009 - Teknisk stand på kjøretøyparken

# 1.0	Innledning

Tilstandsundersøkelse kap. 7/2009 om teknisk stand på kjøretøyparken baserer seg på data fra alle periodiske kjøretøykontroller gjennomført i Norge i 2009. Til sammen ble 1 122 113 kjøretøy kontrollert i 2009, hvorav 1 012 904 (90,2 %) var lette kjøretøy (tillatt totalvekt til og med 3 500 kg), 41 027 (3,7 %) var mellomtunge kjøretøy (tillatt totalvekt mellom 3 501 kg og 7 500 kg), og 68 182 (6,1 %) var tunge kjøretøy (tillatt totalvekt over 7 500 kg).

Figur 1 Andel av det totale antall kontroller for hver kjøretøykategori i 2009.

# 2.0	Bakgrunn

Alle norskregistrerte biler med tillatt totalvekt 3 500 kg eller mindre skal, med visse unntak, inn til periodisk kjøretøykontroll fire år etter førstegangsregistrering og deretter annethvert år. For biler og tilhengere med tillatt totalvekt over 3 500 kg, samt kjøretøy registrert for 10 personer eller flere, drosjer og ambulanser gjennomføres det kontroller ett år etter førstegangsregistrering og deretter årlig.

Kontrollordningen er hjemlet i forskrift om periodisk kontroll og utekontroll av kjøretøy, og er et resultat av EØS-avtalen. Den ble innført i 1994/95 for tunge kjøretøy og i 1998 for lette kjøretøy. Ved kontrollene blir feil og mangler ved kjøretøyene som kan ha innvirkning på sikkerhet og miljø registrert. Resultatene fra kontrollene blir elektronisk innrapportert til Vegdirektoratet. Dette materialet gir mulighet til å utarbeide statistikk som gir en oversikt over den tekniske tilstanden på kjøretøyparken. Dette kan også gi en viss indikasjon på om periodisk kontroll gir den ønskede effekten på tilstanden, og om ytterligere tiltak bør iverksettes.

# 3.0	Metode

Alle resultater fra de periodiske kontrollene blir lagret elektronisk i en sentral database i Vegdirektoratet. Tilstandsundersøkelsen baserer seg på data hentet ut fra denne databasen. Programmet Oracle Discoverer og programmeringsspråket SQL ble brukt til å hente ut data fra databasen.

Kjøretøy som er inne til periodisk kontroll blir vurdert på bakgrunn av bestemte kontrollpunkter. Antall kontrollpunkter varierer avhengig av kjøretøygruppe og er fordelt på følgende hovedgrupper:

| 0. | Identitet |
| --- | --- |
| 1. | Bremseanlegg |
| 2. | Styring |
| 3. | Sikt |
| 4. | Lys/refleks/elektrisk |
| 5. | Hjul/hjuloppheng (aksler/hjuloppheng/fjærer/støtdempere/hjul/dekk) |
| 6. | Bærende konstruksjon/karosseri/påbygg |
| 7. | Annet utstyr |
| 8. | Miljø |
| 9. | Forevises trafikkstasjon |

På hvert av punktene blir det påført en av følgende markeringer:

| –: | Kontrollpunktet er ikke aktuelt for vedkommende kjøretøy. |
| --- | --- |
| 0: | Kontrollert og funnet i orden. |
| 1: | Feil/mangel som skal rettes, men uten at utført retting behøver å kontrolleres. |
| 2: | Feil/mangel som skal rettes, og hvor utført retting skal kontrolleres av godkjent kontrollorgan. |
| 3: | Feil/mangel som tilsier kjøreforbud og hvor utført retting skal kontrolleres av godkjent kontrollorgan. |
| 4: | På kontrolltidspunktet ikke mulig å måle på grunn av klimatiske forhold. |

Som ”godkjent” på kontrollen gjelder at ingen kontrollpunkt har markeringene 2 eller 3. Tilstandsmålene er derfor satt opp som minimum andel kjøretøy uten markeringene 2 eller 3 på de forskjellige hovedgruppene. Ved tilstandsundersøkelsen er det undersøkt hvor stor andel av de kontrollerte kjøretøyene som totalt ikke hadde markeringene 2 eller 3 på noen kontrollpunkter ved første gangs kontroll, og hvor stor andel som ikke hadde markeringene 2 eller 3 på kontrollpunkter under de forskjellige hovedgruppene.

Kjøretøyene er i denne undersøkelsen fordelt på tre grupper:

Lette kjøretøy, med tillatt totalvekt inntil 3 500 kg.

Mellomtunge kjøretøy, med tillatt totalvekt 3 501 – 7 500 kg.

Tunge kjøretøy, med tillatt totalvekt over 7 500 kg.

De tunge kjøretøyene deles inn i mellomtunge og tunge kjøretøy. Dette gjør det mulig å skille mellom kjøretøy som gjerne blir brukt til distribusjonskjøring etc. (de mellomtunge) og de virkelig tunge kjøretøyene. Gruppen ”mellomtunge kjøretøy” består i hovedsak av mindre lastebiler, busser registrert for mindre enn 17 personer og kombinertbiler.

# 4.0	Resultater

## 4.1	Markedsandeler og kontrollfordeling mellom kjøretøygrupper

Totalt ble det foretatt 1 122 113 periodiske kjøretøykontroller i landet i 2009. Tabell 1 viser at kun 0,1 % av disse kontrollene var det Statens vegvesen som stod for. NAFs teststasjoner foretok 8,8 % av de periodiske kjøretøykontrollene, mens de andre kontrollorganene besørget de resterende 91,1 % av kontrollene. Kontrollandelen av periodisk kjøretøykontroll hos Statens vegvesen har i lang tid vært nedadgående, og 1. juli 2009 avviklet Statens vegvesen periodisk kjøretøykontroll ved sine trafikkstasjoner.

Markedsandelen til Statens vegvesen sank med 0,7 prosentpoeng i forhold til 2008, og året før sank markedsandelen med 0,3 prosentpoeng. NAF sin markedsandel sank med 0,3 prosentpoeng i 2009, mens de andre kontrollorganene økte sin markedsandel med 0,9 prosentpoeng.

Tabell 1 Antall kontroller fordelt på kontrollorgan.

| Kontrollorgan | Antall kontroller | Andel |
| --- | --- | --- |
| Statens vegvesen trafikkstasjoner | 1348 | 0,1 % |
| NAFs teststasjoner | 99028 | 8,8 % |
| Andre kontrollorgan | 1 021 737 | 91,1 % |
| Sum | 1 122 113 | 100 % |

Som det går fram av tabell 2 var 76,3 % av de kontrollerte kjøretøyene personbiler, 11,5 % var varebiler og 12,1 % var registrert på andre kjøretøykoder. Den største endringen i forhold til 2008 var at andel kontrollerte varebiler økte med 1,1 prosentpoeng. Dette tilsvarer 5 696 biler. Andelen personbilkontroller sank med ett prosentpoeng, noe som utgjør en reduksjon på 55 874 biler fra året før. Kontrollandel for kombinertbil reduseres med 0,3 prosentpoeng; en reduksjon på 5 521 kontrollerte biler. Andelen for lastebil/trekkbil økte med 0,1 prosentpoeng, men det blir likevel kontrollert færre biler i denne kjøretøykategorien i 2009 enn i 2008. Dette forklares med totalt færre kontrollerte kjøretøy i 2009 enn i 2008. Påhengsvogn/slepevogn/semitrailer økte med 0,2 prosentpoeng, buss økte sin kontrollandel med 0,1 prosentpoeng, mens kjøretøygruppen motorredskap kun tar en ørliten andel av den totale kontrollandelen.

Tabell 2 Antall kjøretøy inne til periodisk kontroll i 2009, fordelt på kjøretøygruppe.

| Kjøretøygruppe | Antall kjøretøy | Andel |
| --- | --- | --- |
| Personbil | 856 434 | 76,3 % |
| Buss | 20 322 | 1,8 % |
| Kombinertbil | 28 832 | 2,6 % |
| Varebil | 128 968 | 11,5 % |
| Lastebil/trekkbil | 67 511 | 6,0 % |
| Påhengsvogn/slepvogn/semitrailer | 19 493 | 1,7 % |
| Motorredskap | 553 | 0,0 % |
| Totalt | 1 122 113 | 100 % |

## 4.2	Lette kjøretøy

Av de 1 012 904 lette kjøretøyene (≤ 3 500 kg) som var inne til kontroll i 2009 ble 51,3 % godkjent ved førstegangs kontroll. Det vil si at de ikke hadde markeringene 2 eller 3 på noen av kontrollpunktene. I forhold til 2008 sank godkjenningsandelen for denne gruppen noe, med 0,3 prosentpoeng. I 2007 og 2006 var godkjenningsandelen for lette kjøretøy på henholdsvis 51,2 % og 51,0 %. Godkjenningsandelene for lette kjøretøy har altså holdt seg ganske stabilt omkring 51 % de siste årene.

I tabell 3 er det vist godkjenningsandelene for de ulike kjøretøygruppene blant lette kjøretøy.

Personbil og varebil har begge en godkjenningsandel på 51,7 %. For personbiler er dette en reduksjon på 0,4 prosentpoeng, mens det er en økning på 0,2 prosentpoeng for varebiler. Buss registrert som lett kjøretøy hadde en nedgang på 1,1 prosentpoeng, kombinertbil kun 0,1 prosentpoeng reduksjon.

Hos de resterende tre kjøretøygruppene ser man store endringer i godkjenningsandeler fra år til år. Dette kommer av at det er veldig få kjøretøy som er registrert i disse gruppene i forhold til det totale antall lette kjøretøy, og endringer i antall godkjente i disse gruppene slår derfor veldig sterkt ut nå prosentandelen utregnes. For ordens skyld kan det nevnes at gruppen lastebil/trekkbil hadde en økning på 11,1 prosentpoeng. For påhengsvogn/slepvogn/semitrailer og motorredskap er det så få kjøretøy at det er meningsløst  å registrere prosentvis endring fra år til år.

Tabell 3 Antall kontroller og godkjenningsandeler for lette kjøretøy (inntil 3500 kg), fordelt på kjøretøygruppe.

| Kjøretøygruppe | Antall kjøretøy | Godkjenningsandel |
| --- | --- | --- |
| Personbil | 854 278 | 51,7 % |
| Buss | 7 844 | 42,2 % |
| Kombinertbil | 21 615 | 37,0 % |
| Varebil | 128 918 | 51,7 % |
| Lastebil/trekkbil | 240 | 48,8 % |
| Påhengsvogn/slepvogn/semitrailer | 1 | 0,0 % |
| Motorredskap | 8 | 62,5 % |
| Totalt | 1 012 904 | 51,3 % |

Tabell 4 viser godkjenningsandelen for de ulike hovedgruppene som kontrollpunktene ved periodisk kjøretøykontroll er inndelt i. Pilene illustrerer hvorvidt resultatet er en nedgang eller en oppgang i forhold til det foregående året. I 2008 hadde alle verdiene økt eller var på samme nivå som tidligere. Dette var første året man kunne vise til slik fremgang. For 2009 har en rekke av hovedgruppene hatt en tilbakegang, men ved å studere tallene nærmere finner man at det er mindre endringer for de fleste. Størst endring var det i gruppen hjul/hjuloppheng hvor nedgangen var på 0,7 prosentpoeng. For bremser var nedgangen 0,4 prosentpoeng i forhold til 2008. Dette kontrollpunktet er for øvrig det punktet med lavest godkjenningsandel med 69,7 %. Bremser har hatt lav godkjenningsandel også tidligere år. Ser man på trenden over tid, har godkjenningsandelen for bremser totalt sett vært nedadgående siden 2003.

Tabell 4 Godkjenningsandeler for de enkelte hovedgruppene - lette kjøretøy med tillatt totalvekt inntil 3 500 kg.

|  | Godkjenningsandeler (%) |
| --- | --- |
| Hovedgruppe | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| Bremser | 69,7  | 70,1  | 70,0  | 70,3  | 71,3  | 72,6  | 73,2  |
| Styring | 91,0  | 91,1  | 91,0  | 90,8  | 90,7 – | 90,7  | 90,6  |
| Sikt | 96,5  | 96,6 – | 96,6 – | 96,6 – | 96,6  | 96,8  | 96,7 – |
| Lys/refleks/el.utstyr | 83,7  | 84,0  | 83,9  | 84,1  | 84,9  | 85,5  | 85,6  |
| Hjul/hjuloppheng | 74,6  | 75,3  | 75,2  | 75,0  | 75,8  | 76,4  | 76,9  |
| Karosseri/påbygg/… | 93,4  | 93,2  | 92,7  | 92,0  | 91,7  | 91,1  | 90,4  |
| Annet utstyr | 98,5  | 98,4 – | 98,4  | 98,3 – | 98,3 – | 98,3  | 98,2  |
| Miljø | 92,8  | 92,6  | 92,1  | 91,6 – | 91,6  | 91,5  | 91,0  |

Andre grupper som har relativt lav godkjenningsandel er hjul/hjuloppheng med 74,6 % og lys/refleks/el. utstyr med 83,7 %. Disse gruppene reduserte sine godkjenningsandeler med henholdsvis 0,8 og 0,3 prosentpoeng i 2009. De resterende kontrollpunktene har alle en godkjenningsandel på over 90 %. Størst økning i godkjenningsandeler hadde gruppene karosseri/påbygg og miljø, begge med 0,2 prosentpoeng.

## 4.3	Mellomtunge kjøretøy

Det ble i 2009 foretatt 41 027 periodiske kontroller av mellomtunge kjøretøy (> 3 500 kg og

≤ 7 500 kg). 46,3 % av kjøretøyene i denne gruppen ble godkjent ved førstegangs kontroll mot 45,4 % i 2008 og 46,7 % i 2007.

Tabell 5 viser godkjenningsandelen til de ulike kjøretøygruppene i kategorien mellomtunge kjøretøy. Den største endringen i forhold til 2008 var i kjøretøygruppen varebil hvor det er notert en nedgang i godkjenningsandel på 9,9 prosentpoeng. Reduksjonen må leses ut fra at det kun ble kontrollert 46 kjøretøyer innenfor denne gruppen. Kjøretøygruppene personbil og motorredskap hadde også en nedgang i 2009 i forhold til året før med henholdsvis 3,7 og 3,5 prosentpoeng.

Påhengsvogn/slepevogn/semitrailer økte sin godkjenningsandel med 7,9 prosentpoeng i 2009 og buss økte med 2,9 prosentpoeng. De øvrige kjøretøygruppene har en mindre økning i forhold til året før som varierer mellom 0,1 og 1,2 prosentpoeng.

Tabell 5 Antall kontroller og godkjenningsandel for mellomtunge kjøretøy (over 3500 kg og inntil 7500 kg), fordelt på kjøretøygruppe.

| Kjøretøygruppe | Antall kjøretøy | Godkjenningsandel |
| --- | --- | --- |
| Personbil | 2 097 | 42,9 % |
| Buss | 3 902 | 41,5 % |
| Kombinertbil | 6 935 | 45,4 % |
| Varebil | 46 | 71,7 % |
| Lastebil/trekkbil | 27 815 | 47,4 % |
| Påhengsvogn/slepvogn/semitrailer | 150 | 56,0 % |
| Motorredskap | 82 | 41,5 % |
| Totalt | 41 027 | 46,3 % |

For de mellomtunge kjøretøyene har fem av kontrollpunktene hatt en nedgang i sine godkjenningsandeler mens de andre tre hovedgruppene av kontrollpunkter har hatt en økning. Dette er illustrert med piler i tabell 6. Som for lette kjøretøy er det kontrollpunktet bremser som har lavest godkjenningsandel også for mellomtunge kjøretøy; her med 68,4 %. Det er en reduksjon på 0,3 prosentpoeng i forhold til 2008. Igjen viser trenden at godkjenningsdelen for dette kontrollpunktet har sunket siden 2003. De andre hovedgruppene som har en nedgang i godkjenningsandelen i 2009 er gruppene sikt, lys/refleks/el.utstyr, karosseri/påbygg og miljø.

Hovedgruppen annet utstyr hadde størst økning i godkjenningsandel i 2009 med ett prosentpoeng mens gruppen styring økte med 0,4 prosentpoeng. Gruppen hjul/hjuloppheng økte med 0,3 prosentpoeng. Sikt er for øvrig det kontrollpunktet som kom best ut med en godkjenningsandel på 95,9 % etterfulgt av miljø på 94,5 %. Resultatene og trendene er vist i tabell 6.

Tabell 6 Godkjenningsandeler for de enkelte hovedgruppene - mellomtunge kjøretøy med tillatt totalvekt 3 501 – 7 500 kg.

|  | Godkjenningsandeler (%) |
| --- | --- |
| Hovedgruppe | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| Bremser | 68,4  | 68,7  | 69,1  | 70,2  | 71,9  | 73,2  | 73,4  |
| Styring | 89,3  | 88,9  | 88,5 – | 88,5 – | 88,5  | 88,0  | 88,6  |
| Sikt | 95,9  | 96,2  | 96,1 – | 96,1  | 96,3 – | 96,3  | 96,2 – |
| Lys/refleks/el.utstyr | 78,5  | 78,9  | 78,2  | 78,4  | 80,2  | 80,3  | 81,2  |
| Hjul/hjuloppheng | 77,7  | 77,4  | 77,8 – | 77,8  | 78,6  | 78,2  | 79,4  |
| Karosseri/påbygg/… | 88,2  | 88,4  | 87,9  | 88,3  | 88,6 – | 88,6  | 88,5  |
| Annet utstyr | 92,8  | 91,8  | 94,6  | 93,9  | 92,9  | 89,6  | 90,3  |
| Miljø | 94,5  | 94,7  | 94,6  | 94,4  | 94,7  | 94,6 – | 94,6  |

## 4.4	Tunge kjøretøy

68 182 tunge kjøretøy var inne til periodisk kjøretøykontroll i løpet av 2009. Av disse ble

33,0 % godkjent ved førstegangs kontroll. Dette er en økning på ett prosentpoeng i forhold til 2008. I 2007 var godkjenningsandelen for tunge kjøretøy på 30,5 %. Godkjenningsandelene på de ulike kjøretøygruppene er for øvrig vist i tabell 7.

Kategorien tunge kjøretøy består for det meste av busser, lastebiler/trekkbiler og påhengsvogn/slepvogn/semitrailer (tilhengere). Det er også disse tre kjøretøygruppene som har lavest godkjenningsandel i 2009: Buss med 32,8 %, lastebil/trekkbil med 32,3 % etterfulgt av påhengsvogn/slepvogn/semitrailer med 34,0 %. Disse tallene forteller imidlertid om 1,7, 0,5 og 1,8 prosentpoeng økning fra året før. Alle disse kjøretøygruppene hadde også økning i sine godkjenningsandeler i 2008.

I gruppen personbil ble 59 kjøretøy kontrollert og 44,1 % godkjent ved førstegangs kontroll, en reduksjon på 10,1 prosentpoeng fra året før. Gruppen motorredskap har en førstegangsgodkjenning på 46,2 %, men dette er 2,1 prosentpoeng lavere enn 2008.

Gruppen kombinertbil hadde en økning på 1,3 prosentpoeng. Totalt hadde fire av kjøretøygruppene i kategorien tunge kjøretøy en økning i sine godkjenningsandeler i 2009 i forhold til 2008, to grupper hadde en nedgang og en gruppe hadde lik godkjenningsandel.

Tabell 7 Antall kontroller og godkjenningsandel for tunge kjøretøy (over 7500 kg), fordelt på kjøretøygruppe.

| Kjøretøygruppe | Antall kjøretøy | Godkjenningsandel |
| --- | --- | --- |
| Personbil | 59 | 44,1 % |
| Buss | 8 576 | 32,8 % |
| Kombinertbil | 282 | 40,1 % |
| Varebil | 4 | 50,0 % |
| Lastebil/trekkbil | 39 456 | 32,3 % |
| Påhengsvogn/slepvogn/semitrailer | 19 342 | 34,0 % |
| Motorredskap | 463 | 46,2 % |
| Totalt | 68 182 | 33,0 % |

I 2008 hadde alle hovedgruppene av kontrollpunkter ved periodisk kjøretøykontroll av tunge kjøretøy økning eller tilsvarende verdier i godkjenningsandelene. Ytterligere økninger ser vi for 2009 bortsett fra i gruppen miljø som har lik verdi som fjoråret og gruppen sikt med en reduksjon på 2,4 prosentpoeng.

Også for tunge kjøretøy er den laveste godkjenningsandelen å finne ved kontrollpunktet bremser. Blant tunge kjøretøy er godkjenningsdelen i 2009 på 57,0 %; 2,2 prosentpoeng økning fra året før. Som for kjøretøykategoriene lette og mellomtunge finner vi at trenden knyttet til godkjenningsandel for bremser har vært nedadgående, men de senere årene har verdiene stabilisert seg og også økt de siste to årene for tunge kjøretøy. Høyest godkjenningsandel finner vi i kontrollgruppen styring med 92,6 % etterfulgt av kontrollgruppen miljø med 92,4 %.

Gruppen lys/refleks/el. utstyr hadde den største økningen i godkjenningsandel i 2009 med 3,9 prosentpoeng etterfulgt av den nevnte gruppen bremser med 2,2 prosentpoeng, gruppen hjul/hjuloppheng med 1,9 prosentpoeng og annet utstyr med 1,0 prosentpoeng. Styring økte med 0,5 prosentpoeng mens miljø hadde lik verdi som i 2008. Resultatene er vist i tabell 8.

Tabell 8 Godkjenningsandeler for de enkelte hovedgruppene - tunge kjøretøy med tillatt totalvekt over 7 500 kg.

|  | Godkjenningsandeler (%) |
| --- | --- |
| Hovedgruppe | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| Bremser | 57,0  | 54,8  | 52,7 – | 52,7  | 54,2  | 55,0  | 55,9  |
| Styring | 92,6  | 92,1  | 91,5  | 91,6 – | 91,6  | 91,7  | 91,6  |
| Sikt | 91,5  | 93,9 – | 93,9  | 94,3  | 94,5  | 94,9  | 95,3  |
| Lys/refleks/el.utstyr | 78,5  | 74,6  | 72,9  | 73,5  | 75,7  | 77,0  | 77,6  |
| Hjul/hjuloppheng | 72,5  | 70,6  | 69,0  | 68,5  | 69,3  | 69,5  | 70,0  |
| Karosseri/påbygg/… | 70,5  | 69,8  | 69,7  | 70,3  | 72,6  | 73,7  | 74,0  |
| Annet utstyr | 90,9  | 89,9  | 87,7  | 86,6  | 86,3  | 81,5  | 82,6  |
| Miljø | 92,4 – | 92,4  | 91,9  | 92,4  | 93,3  | 93,6  | 93,5  |

# 5.0	Mål

For de tre kjøretøykategoriene er det fastsatt mål for andelen godkjente kjøretøy under de ulike hovedkontrollgruppene. Et godkjent kjøretøy er definert som et kjøretøy som ikke har feil av type 2 eller 3 ved den periodiske kontrollen. Måltallene for de tre kjøretøykategoriene, som er vist i tabell 9, har vært de samme siden denne grupperingen av kjøretøy ble innført i 2002.

Tabell 9 Måltall

| Hovedgruppe | Lette minimum godkjent | Mellomtunge minimum godkjent | Tunge minimum godkjent |
| --- | --- | --- | --- |
| Bremser | 78 % | 74 % | 70 % |
| Styring | 92 % | 92 % | 92 % |
| Sikt | 98 % | 98 % | 98 % |
| Lys/refleks/el.utstyr | 90 % | 90 % | 90 % |
| Hjul/hjuloppheng | 80 % | 80 % | 80 % |
| Karosseri/påbygg/… | 94 % | 86 % | 84 % |
| Annet utstyr | 99 % | 95 % | 90 % |
| Miljø | 92 % | 98 % | 98 % |

# 6.0	Måloppnåelse

## 6.1	Grafisk framstilling

I de etterfølgende figurene er resultatene for 2009 sammenlignet med måltallene ved at de er implementert i søylediagram for lette, mellomtunge og tunge kjøretøy. Dette er gjort for å illustrere i hvor stor grad målene ble nådd i året som gikk.

## 6.2	Lette kjøretøy

Figur 2 viser at målene for lette kjøretøy ble nådd for kun én av hovedgruppene. For kontrollgruppen miljø ble det fastsatte måltallet passert med 0,8 prosentpoeng.

Størst avstand mellom resultat og mål var det for bremseanlegg som hadde et avvik på 8,3 prosentpoeng, 0,4 prosentpoeng lenger fra målet enn i 2008. Andre grupper med store avvik var lys/refleks/el. utstyr hvor godkjenningsandelen var 83,7 % og måltallet 90,0 %, og aksler/fjærer/hjul hvor resultatet var 74,6 % og målet 80,0 %.

De øvrige kontrollgruppene kommer nært opptil måltallene hvor avstander mellom resultat og måltall veksler mellom 0,5 og 1,5 prosentpoeng.

Figur 2 Måloppnåelse for lette kjøretøy

## 6.3	Mellomtunge kjøretøy

For de mellomtunge kjøretøyene var det også én hovedgruppe som passerte det fastsatte måltallet og det var gruppen karosseri/påbygg som gikk utover måltallet med 2,2 prosentpoeng. Her var resultatet 88,2 % og måltallet 86,0 %. I årene 2006 til 2008 var resultatet det samme, dvs. at denne gruppen var den eneste hovedgruppen som oppnådde eller passerte det fastsatte måltallet.

De resterende hovedgruppene av kontrollpunkter fikk alle resultater som var lavere enn tilstandsmålene. Størst var avviket for lys/refleks/el. utstyr hvor det skilte 11,5 prosentpoeng mellom resultatet på 78,5 % og tilstandsmålet på 90,0 %. For hovedgruppene bremseanlegg og miljø var avviket mindre, men fremdeles et stykke fra ønsket mål, henholdsvis 5,6 og 3,5 prosentpoeng. For de øvrige hovedgruppene varierer avvikene mellom 2,7 og 2,1 prosentpoeng.

Forholdet mellom resultat og måltall for de ulike gruppene er illustrert i figur 3.

Figur 3 Måloppnåelse for mellomtunge kjøretøy

## 6.4	Tunge kjøretøy

For de fleste kontrollhovedgruppene for tunge kjøretøy var resultatene generelt sett et godt stykke fra de oppsatte måltallene. Unntakene var kontrollpunkt 2 – styring hvor resultatet passerte tilstandsmålet med 0,6 prosentpoeng og kontrollpunkt 7 – annet utstyr som passerte med 0,9 prosentpoeng.

Størst avstand mellom resultat og måltall finner vi i gruppen lys/refleks/el.utstyr med 14,7 prosentpoeng tett etterfulgt av hovedgruppene karosseri/påbygg og bremseanlegg med avvik på henholdsvis 13,5 og 13,0 prosentpoeng.

Figur 4 illustrerer måloppnåelsen for tunge kjøretøy.

Figur 4 Måloppnåelse for tunge kjøretøy

# 7.0	Sluttkommentar

Tilstandsundersøkelsen for 2008 viste at det var en positiv utvikling i godkjenningsandelene for de aller fleste kontrollpunktene ved periodisk kjøretøykontroll i de tre kjøretøygruppene. Dette er illustrert med grønne piler i tabellene 4, 6 og 8. For 2009 er bildet noe mer variert når man sammenligner godkjenningsandeler med året før. Totalt hadde 12 av kontrollgruppene fremgang i 2009, 11 grupper hadde tilbakegang mens én verdi var lik fjoråret.

For lette kjøretøy har tre av kontrollgruppene bedre godkjenningsandeler enn i 2008, mens de resterende fem har lavere. Sett over tid er bremser det kontrollpunktet som har hatt størst tilbakegang med godkjenningsandel på 69,7 % i 2009 mot 73,2 % i 2003. På motsatt side av skalaen finner vi hovedgruppen karosseri/påbygg som har økt sin godkjenningsandel med 3 prosentpoeng siden 2003. Hovedgruppe miljø passerte i 2009 måltallet som er satt for lette kjøretøy; det eneste kontrollpunktet som klarte dette.

I gruppen mellomtunge kjøretøy har også tre av kontrollgruppene bedre godkjenningsandeler enn i 2008, mens de øvrige kontrollgruppene har lavere verdier. Igjen er det kontrollpunktet bremser som har lavest godkjenningsandel, og det er også dette kontrollpunktet som har hatt størst reduksjon over tid; 73,4 % i 2003 mot 68,4 i 2009. Kontrollpunktet annet utstyr har i samme periode økt mest med 2,5 prosentpoeng. Også for mellomtunge kjøretøy var det ett kontrollpunkt som passerte det oppsatte måltallet, og det var kontrollpunkt 6 – karosseri/påbygg som passerte måltallet med 2,2 prosentpoeng.

Flest grønne piler finner vi i 2009 i kjøretøygruppen tunge kjøretøy hvor seks av kontrollhovedgruppene hadde bedre verdier enn i 2008, ett punkt var likt og ett punkt hadde en reduksjon. Nok en gang kommer kontrollpunktet bremser dårligst ut med godkjenningsandel på 57 %, men i motsetning til de andre kjøretøygruppene har denne andelen økt fra 55,9 % i 2003. Høyest godkjenningsandel finner vi i kontrollpunkt 2 – styring med 92,6 %. Størst økning over tid finner har kontrollpunktet annet utstyr som hadde godkjenningsandel på 82,6 % i 2003 og 90,9 % i 2009. Kontrollpunkt 3 – sikt har i samme periode hatt den største reduksjonen i godkjenningsandeler med 3,8 prosentpoeng. To hovedkontrollgrupper passerte måltall satt for tunge kjøretøy i 2009 og det var gruppene styring og annet utstyr med henholdsvis 0,6 og 0,9 prosentpoeng.

# Text boxes

| Saksbehandler/innvalgsnr: |
| --- |
| Jannicke Sjøvold - 22073380 |
| Vår dato: | 08.04.2010 |
| Vår referanse: | 2010/004462-004 |