| Notat |
| --- |
| Til: | 0.Postmottak øst, 0.Postmottak sør, 0.Postmottak vest, 0.Postmottak midt, 0.Postmottak nord |
| Fra: |  |
| Kopi: |  |

Tilstandsundersøkelse kap. 6 / 2006 - Tunge kjøretøyer (Tekniske og administrative forhold)

# 1	Innledning

Denne undersøkelsen ble gjennomført ved at det ble sendt ut registreringsskjema til regionvegkontorene, der de ble bedt om å benytte disse skjemaene ved kontroll av tunge kjøretøyer. Undersøkelsen ble gjennomført i månedene mars, april og mai i 2006, og omfattet alle Statens vegvesens regioner. Registreringsskjemaene som ble benyttet er noe endret i forhold til tidligere år, noe som gjør at vi for de fleste variablene kun kan sammenligne direkte med resultatene fra 2003 og utover. Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 0,9 – 1,4 prosentpoeng for hovedgruppene (hovedfrekvensene). Feilmarginene for det oppsplittede tallmaterialet (undergruppene) er noe større.

Undersøkelsen er gjennomført i forbindelse med kontroll av tunge kjøretøy ved vegvesenets kontrollstasjoner, og utvalgsstørrelsen er på 3473 transportenheter.

Figur 1 Årlig antall transportenheter i undersøkelsen

Mens antall kontrollerte transportenheter økte fra 2755 i 2004 til 3842 i 2005, var det i 2006 altså 3473 enheter som ble undersøkt. Det vil si at antallet har sunket med ca. 400 og er om lag 1500 kontrollerte transportenheter fra målet på 5000 enheter.

# 2	Bakgrunn

Transport med tunge kjøretøy reguleres både med hensyn på trafikksikkerhet og konkurranselikhet. Selv etter innføring av årlig periodisk kontroll for tunge kjøretøy, (Rådsdirektiv 96/96/EF) anses det som nødvendig å følge opp bl.a. en del tekniske forhold hvor det kan forventes raske tilstandsendringer når kjøretøyet blir brukt. Rådsdirektiv 2000/30/EF om utekontroll av tunge nyttekjøretøy ble innført (10. august 2002) for å sikre at kjøretøyene i felleskapsområdet bedre skulle overholde de tekniske kravene som er satt ved årlig periodisk kjøretøykontroll. I TØI’s vurderinger av tekniske utekontroller for tunge kjøretøy konkluderes det med at den samfunnsøkonomiske nytten er ca. 5 ganger så stor som kostnaden (TØI-rapport 851/2006).

Vi er nå inne i en handlingsprogramperiode hvor Statens vegvesen har endret målstyringsparametrene for utekontrollen. Tiltakene og ressursbruken i utekontrollen blir nå styrt med hensyn på tilstand, og tilstandsundersøkelsene spiller i denne forbindelse en sentral rolle.

# 3	Metode

I undersøkelsen kontrolleres bremser, vekter og dimensjoner, transportløyve, farlig gods og sikring av last.

Innsamling av data skjer ved hjelp av registrering av ulike forhold ved tunge kjøretøy. Kontrollene skjer på kontrollsteder som har tilgang på bremseprøver.

# 4	Generelt om kontrollene

## 4.1	Kontroller fordelt på region

Målet er at det skal kontrolleres 1000 transportenheter per region. Region sør er den eneste regionen som er i nærheten av å nå dette målet med sine 906 kontroller. Region øst har kontrollert under halvparten så mange transportenheter som målsatt med 420 kontroller. Til sammen har regionene utført kun 69 % av de 5000 kontrollene som skal gjennomføres.

Figur 2 Antall kontrollerte transportenheter per region

## 4.2	Vekting

For å kompensere for at det finnes systematiske forskjeller mellom resultatene i de ulike regionene, samt at antallet kontrollerte enheter varierer sterkt fra region til region, blir resultatene fra tilstandsundersøkelsen for første gang vektet i forhold til hvor mye trafikk det er i hver region. Fram til nå har hver registrering telt likt ved beregning av det totale resultatet for landet. Dette har ført til at resultatene fra år til år har vært lite sammenlignbare.

Av figur 2 går det fram at det blir foretatt desidert færrest kontroller i Region øst hvor det er mest trafikk. Erfaringsmessig har godkjenningsandelen for Region øst på de fleste av kontrollpunktene vært lavere enn for de øvrige regionene. Konsekvensen av dette har vært at totalresultatet har framstått mer positivt enn hva som ville ha vært tilfelle hvis antallet kontroller i hver region hadde vært tilpasset mengden trafikk. Som alternativ til dette er det foretatt en vekting mellom de ulike regionenes resultater, og vektingen følger den enkelte regions andel av totalt trafikkarbeid (målt i kjøretøykm) blant tunge kjøretøy. Følgende vekting mellom regionene blir benyttet ved beregning av totalresultatet for landet:

Region øst:	39 %

Region sør:	21 %

Region vest:	15 %

Region midt	15 %

Region nord:	10 %

Nedenfor er det vist to figurer, hvor den øverste illustrerer fordelingen regionene imellom av de 3473 kontrollene som ble foretatt i 2006, og hvor den nederste illustrerer fordelingen basert på regionenes vektingsprosenter.

Figur 3 Kontrollandel per region for 2006

Figur 4 Trafikkarbeidet utført av tunge kjøretøy fordelt på de ulike regioner

## 4.2	Kontroller fordelt på ukedager

I likhet med tidligere år er det foretatt flest kontroller på tirsdag, onsdag og torsdag og noen færre på mandag og fredag. Lørdag er med en kontrollandel på 2 % den dagen hvor det blir foretatt desidert færrest kontroller. Når det gjelder fordeling av kontroller på virkedager og helgedager er 91 % foretatt på virkedagene og 9 % på helgedagene. Det innebærer at målet om en kontrollandel på 15 % for helgedagene ikke er oppnådd.

Figur 5 Fordeling av kontroller på ukedager

## 4.3	Kontrollfordeling på tidspunkt

I forhold til 2005 ble det foretatt 1 % flere kontroller mellom klokken 06.00 og 12.00 og tilsvarende færre mellom klokken 12.00 og 18.00. I de to andre tidsrommene er andelen lik med fjoråret. Det blir som i tidligere år foretatt flest kontroller mellom klokken 12.00 og 18.00 (35 %), og med en kontrollandel på 9 % mellom klokken 00.00 og 06.00 mangler det 6 % på at målet om 15 % blir nådd.

Figur 6 Fordeling av kontroller på tidspunkt

## 4.4	Kjøretøy som omfattes av undersøkelsen

Av figur 7 går det fram at 35 % av de kontrollerte kjøretøyene er trekkvogn med semitrailer og 37 % er lastebil med påhengsvogn eller slepvogn med største totalvekt større enn 7 500 kg. Dermed har disse andelene blitt omtrent like store etter at det for åtte siden var 15 % større andel av lastebil med påhengsvogn eller slepvogn. Andelen lastebiler med største totalvekt større en 7 500 kg har i de siste årene ligget jevnt i underkant av 30 % og har i 2006 en andel på 28 %.

Figur 7 Fordeling av kjøretøytyper

## 4.5	Nasjonalitet og transporttype

Andelen norskregistrerte og utenlandsregistrerte kjøretøy er henholdsvis 84 % og 14 %. Det er omtrent den samme fordelingen som i de siste fire årene. Kjøretøy med kombinasjonen norsk/utenlandsk registrering har i likhet med de tre foregående årene en andel på 2 %.

Figur 8 Fordeling av kjøretøyenes registreringsland

## 4.6	Transporttype

Figur 9 viser at det i løpet av de ni siste årene har vært en jevn økning i andelen kontrollerte kjøretøy som driver ervervsmessig transport, og dermed tilsvarende reduksjon i andelen kjøretøy som driver egentransport. Fordelingen for 2006 mellom ervervsmessig transport og egentransport er henholdsvis 92 % og 8 %.

Figur 9 Fordeling av type transport

# 5	Resultater

## 5.1	Tolking av resultater

Som nevnt innledningsvis blir resultatene fra 2006 for de ulike regionene vektet ut fra andel trafikkarbeid (målt i kjøretøykm). Dette blir gjort for å kompensere for at det ikke blir utført kontroller i forhold til mengden trafikk i regionene, og dermed gir det et mer korrekt totalresultat for hele landet. Det vil derfor ikke være riktig å vurdere resultatene fra 2006 mot resultatene fra tidligere års undersøkelser. I figurene er imidlertid resultatene fra 2006 vist sammen resultatene fra foregående år.

## 5.2	Sikring av last

Av de kjøretøyene som har last som kan kontrolleres (88 %) har 88 % godkjent lastsikring (vektet).

Ved å sammenligne resultatene for norskregistrerte, utenlandsregistrerte og norsk/utenlandsregistrerte kjøretøy viser det seg at kombinasjonen norsk/utenlandsk har den klart laveste andelen med godkjent lastsikring. De har 75 % godkjente mot 92 % godkjente av norskregistrerte kjøretøy. Utenlandsregistrerte kjøretøy har en godkjenningsandel på 81 % for sikring av last.

Av regionene er det region øst som har den laveste godkjenningsandelen med 83 %. Region nord har med 94 % den høyeste andelen kjøretøy med godkjent lastsikring.

Figur 10 Andel kjøretøy med godkjent lastsikring

(* Datamaterialet er korrigert for å kunne sammenlignes med de siste årenes undersøkelser,

** Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## 5.2.	Vekter og dimensjoner

Av figur 11 går det fram at for vekter og dimensjoner ble 78 % av kontrollenhetene godkjent.  Størsteparten av de kjøretøyene som ikke ble godkjente overskrider tillatt lengde, og for 2006 er andelen 13 %. 7 % overskrider tillatt last på boggi/aksel/trippel med mer enn henholdsvis 200 kg, 400 kg og 600 kg. 8 % av kjøretøyene overskrider tillatt totalvekt med en masse som utgjør inntil 10 % av den tillatte totalvekten. De av kjøretøyene som overskrider tillatt totalvekt med mer enn 10 % utgjør en andel på 1 %. Det må tas hensyn til at flere overskridelser er mulig for ett kjøretøy.

Det er store forskjeller regionene imellom når det gjelder godkjent lastsikring, og det går fra region østs godkjenningsandel på 72 % til region vests godkjenningsandel på 90 %.

For de ulike kjøretøytypene er det lastebil med påhengsvogn eller slepevogn som har den laveste godkjenningsandelen med 72 %. Lastbil kommer best ut av det med 90 % godkjente kjøretøy.

Kjøretøy med kombinasjon norsk/utenlandsk registrering har en godkjenningsandel på 76 % og har dermed henholdsvis 4 % og 6 % lavere andel enn utenlandsregistrerte og norskregistrerte.

Den av dagene hvor det er færrest godkjente kjøretøy er lørdag (72 %). Dette kan imidlertid være tilfeldig i og med at det kun er foretatt 54 kontroller for vekter og dimensjoner på lørdager, og det statistiske grunnlaget er dermed for lite til at det kan trekkes noen konklusjoner.

Figur 11 Andel av ulike overskridelser og andel godkjente kjøretøy med bakgrunn i kontroll av vekter og dimensjoner

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## 5.3	Bremser

Figur 12 illustrerer hvor stor andel av de kontrollerte kjøretøyene som har godkjente bremser, samt andelen av ulike bremsefeil. Som for vekter og dimensjoner kan hvert enkelt kjøretøy ha flere feil. Andelen godkjente kjøretøy er 73 %. Av de kontrollerte kjøretøyene har 15 % for lav bremsevirkning på tilhenger, 6 % for lav bremsevirkning på bil/trekkvogn, 4 % har skjevhet på flere aksler og 13 % har skjevhet på én aksel. Verdt å legge merke til er at i de foregående årene har skjevhet på én aksel vært den mest utbredte bremsefeilen, mens det i 2006 er for lav bremsevirkning på tilhenger som går igjen oftest.

Forskjellene regionene imellom er enda større for bremser enn for vekter og dimensjoner, og resultatene spenner fra 62 % godkjente kjøretøy i region øst til 84 % godkjente i region vest og region nord.

Trekkvogn med semitrailer er den av kjøretøytypene som kommer dårligst ut av kontrollen med en godkjenningsandel på 70 %. Lastebil har den høyeste godkjenningsandelen (89 %), og det er naturlig i og med at for lav bremsevirkning på tilhenger er den dominerende feilen for de to andre kjøretøytypene.

Det mest oppsiktsvekkende resultatet er å finne for utenlandsregistrerte kjøretøy hvor kun 60 % av kjøretøyene har godkjente bremser. Kombinasjonen norsk/utenlandsk kommer ikke stort bedre ut med 66 % godkjente. Blant de norskregistrerte kjøretøyene har 80 % av kjøretøyene godkjente bremser.

Figur 12 Andel av ulike feil og andel godkjente kjøretøy med bakgrunn i kontroll av bremser

(* Kravet til skjevhet var 30 % før 22.11.2002,

** Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## 5.4	Farlig gods

Av de 3098 førerne som ble spurt om kjøretøyet transporterer farlig gods svarte 6 % at dette var tilfelle. Lastebil med påhengsvogn eller slepvogn er med 7 % den kjøretøytypen som har høyest andel transportenheter som transporterer farlig gods. Kjøretøy med kombinasjon av norsk/utenlandsk registrering er den registreringstypen hvor størst andel av kjøretøyene transporterer farlig gods (8 %).

Figur 13 Andel kjøretøy som transporterer farlig gods

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

I 2003 ble undersøkelsen utvidet med noen flere spørsmål vedrørende farlig gods. Ett av disse spørsmålene går på om føreren har med seg komplette og korrekte dokumenter relatert til det farlige godset. Andelen av førere som oppfyller dette kravet er 94 % for 2006.

Figur 14 Andel førere med nødvendige dokumenter relatert til farlig gods

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Figur 15 viser andelen av kjøretøy som er utstyrt med brannslukkingsutstyr som er tilpasset det farlige godset som transporteres. For 2006 er andelen 91 %. Av de utenlandsregistrerte kjøretøyene er det 84 % som har godkjent brannslukkingsutstyr, mens 100 % av kjøretøyene med norsk/utenlandsk registrering har dette.

Figur 15 Andel av transportenhetene med nødvendig brannslukkingsutstyr relatert til farlig gods             (* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

80 % av førerne som transporterte farlig gods kunne forevise ADR-kompetansebevis i 2006.

Region nord er med 68 % den regionen med lavest andel av kontrollerte førere med ADR-kompetansebevis og region sør er med 94 % den regionen med høyest andel.

Av kjøretøytypene er det lastebil over 7500 kg som kommer dårligst ut med en godkjenningsandel på 74 %.

Figur 16 Andel førere med godkjent ADR kompetansebevis

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## 5.5	Løyvepliktig transport/egentransporterklæring/fellesskapstillatelse

Av de 3425 spurte førerne har 98 % godkjent transportløyve/egentransporterklæring/fellesskapstillatelse.

Figur 17 Andel kjøretøy med godkjent transportløyve/egentransporterklæring/fellesskapstillatelse

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## 5.6	Bruksforbud

Alvorlige brudd på hovedemnene som kontrolleres medfører bruksforbud. Dette gjelder først og fremst transportløyve. Eksempel på et tilfelle hvor det kan være aktuelt å nedlegge bruksforbud er hvis godset ikke fullt ut samsvarer med næringsvirksomheten, og det er grunnlag for å hevde at selskapet også driver løyvepliktig virksomhet.

I undersøkelsen er det ikke differensiert innenfor hvilke områder kjøretøyene har fått bruksforbud, men kun summert for hele tilstandsundersøkelsen. I 2006 er over en fjerdedel av kjøretøyene (28 %) ilagt bruksforbud. Det må imidlertid tas i betraktning at dette tallet har bakgrunn i en vekting av regionenes resultater. Den totale andelen bruksforbud uten vekting er 23 % og det er omtrent det samme resultatet som tidligere år.

For øvrig er det verdt å legge merke til at henholdsvis 34 % og 36 % av de utenlandsregistrerte og norsk/utenlandsregistrerte kjøretøyene har fått ilagt bruksforbud, mot 20 % av de norskregistrerte. Lastebil med påhengsvogn eller slepvogn er den kjøretøytypen med høyest andel bruksforbud (29 %).

Figur 18 Andel kjøretøy som er ilagt bruksforbud

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

# 6	Mål

Tabellen nedenfor viser hvilke mål som gjelder for de ulike emnene. Disse angir målsettingen for hvor stor andel av de enkelte forhold som skal være i forskriftsmessig stand.

Tabell 1 Mål for hvor stor andel av kontrollenhetene som bør være godkjent

| Emne | Mål |
| --- | --- |
| Vekter og dimensjoner | Minst 95 % skal ha godkjent totalvekt (mindre enn 10 % overlast) |
| Transport av farlig gods | Minst 95 % skal ha gyldig kompetansebevis |
| Sikring av last | Minst 95 % skal ha godkjent sikring av last |
| Transportløyve | Minst 99 % skal ha godkjent løyve/egentransporterklæring |
| Bremser | Minst 90 % skal ha godkjente bremser |
| Bruksforbud | Ingen skal få bruksforbud |

# 7	Måloppnåelse

## 7.1	Sikring av last

Målet er at 95 % av de kontrollerte kjøretøyene skal ha godkjent lastsikring og figur 19 viser at resultatet for 2006 er 7 prosentpoeng under dette målet. Resultatene har ligget omtrent på dette nivået også i de tre foregående årene.

Figur 19 Måloppnåelse for sikring av last

(* Datamaterialet er korrigert for å kunne sammenlignes med de siste årenes undersøkelser,

** Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## 7.2	Vekter og dimensjoner

Figur 20 illustrerer godkjenningsresultatene for vekter og dimensjoner i forhold til måltallet på 95 %. Her går det fram at andelen godkjente kjøretøy for 2006 er 78 % og hele 17 prosentpoeng unna målet. Uten vekting ville resultatet vært 3 prosentpoeng bedre, men dette er uansett en markant nedgang i forhold til tidligere år.

Figur 20 Måloppnåelse for vekter og dimensjoner

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## 7.3	Bremser

I figur 21 er det vist hvor stor andel som har godkjente bremser. Målet er en godkjenningsandel på 90 %. Det året hvor resultatet har vært nærmest dette målet er 2004, da godkjenningsandelen var 80 %. I 2006 var resultatet 73 %, og som for vekter og dimensjoner er resultatet 17 prosentpoeng lavere enn målet.

Figur 21 Måloppnåelse for bremser

(* Kravet til skjevhet er endret fra 30 % til 50 % etter 22.11.02,

** Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## 7.4	ADR kompetansebevis

I alle årene fra 1998 til 2004 ble målet om at minimum 90 % av de kontrollerte sjåførene som transporterer farlig gods skal forevise ADR-kompetansebevis oppnådd. Andelen som hadde kompetansebevis var kun 80 % i 2006 og dermed 10 prosentpoeng under målsettingen.

Figur 22 Måloppnåelse for ADR kompetansebevis

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## 7.5	Godkjent transportløyve/egentransporterklæring/fellesskapstillatelse

I likhet med 6 av de 8 foregående årene hadde 98 % av førerne godkjent transportløyve/egentransporterklæring/fellesskapstillatelse i 2006. I 2003 ble målet økt fra 96 % til 99 %.

Figur 23 Måloppnåelse for godkjent transportløyve/egentransporterklæring/fellesskapstillatelse

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## 7.6	Bruksforbud

Når det gjelder bruksforbud er målet at ingen skal bli ilagt dette. Som det går fram av figuren nedenfor er det temmelig langt fra at dette målet blir innfridd. Etter vekting av regionenes resultater blir andelen bruksforbud av kontrollerte kjøretøy 28 % for 2006. Uten vekting blir resultat 23 %. Uansett er det en lang vei å gå for å oppnå null bruksforbud.

Figur 24 Måloppnåelse for andel bruksforbud

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## 8	Sluttkommentar

I 2006 er ingen av de fastsatte målene for kontrollpunktene oppnådd. Lengst fra målet er resultatene for vekter og dimensjoner, bremser og bruksforbud. De er henholdsvis 17 %, 17 % og 28 % fra målet.

Det området hvor det er størst endring i fra tidligere år er vekter og dimensjoner. Her er resultatet 78 % godkjente kontrollenheter, mens godkjenningsandelen har ligget på rundt 90 % i tidligere år. Noe av forklaringen på dette ligger i at resultatet er vektet og at Region østs lave godkjenningsandel dermed får større innvirkning på resultatet enn før.

Den største positive utviklingen er å finne under måloppnåelsen for ADR-kompetansebevis. Til tross for at resultatet fortsatt er 10 prosentpoeng fra målsettingen er det gledelig at andelen førere som hadde kompetansebevis økte med 9 prosentpoeng i forhold til 2005.

Godkjent transportløyve/egentransporterklæring/fellesskapstillatelse er det kontrollpunktet hvor resultatet er nærmest målet. Det er ett prosentpoeng som skiller mellom resultatet og målet.

Utenom resultatet for ADR-kompetansebevis er resultatene for 2006 gjennomgående dårligere enn for 2005. Som nevnt tidligere skyldes dette delvis at det er første året resultatene blir vektet. Region øst som har mest trafikkarbeid og som følgelig blir vektet høyest, har stort sett dårligere resultater enn de øvrige regionene og bidrar til å dra resultatet ned. Spesielt for bruksforbud og bremser var dette tilfelle. Da ble det vektede resultatet henholdsvis 5 prosentpoeng og 4 prosentpoeng dårligere enn det uvektende resultatet.

# Text boxes

| Saksbehandler/innvalgsnr: |
| --- |
| Haakon Dragset - 22073538 |
| Vår dato: | 05.03.2007 |
| Vår referanse: | 2003/000887-099 |