| Notat |
| --- |
| Til: | 0.Postmottak sør, 0.Postmottak øst, 0.Postmottak vest, 0.Postmottak midt, 0.Postmottak nord |
| Fra: | Veg- og trafikkavdelingen, Kjøretøyseksjonen |
| Kopi: |  |

Tilstandsundersøkelse kap 7/2004 - Teknisk stand på kjøretøyparken

Innledning

Tilstandsundersøkelse nr. 17/2004 om teknisk stand på kjøretøyparken baserer seg på data fra alle periodiske kjøretøykontroller gjennomført i Norge i 2004. Til sammen ble over 1 095 180 kjøretøy kontrollert i 2004, hvorav 90,3 % var lette kjøretøy (tillatt totalvekt inntil 3 500 kg), 4,2 % var mellomtunge kjøretøy (tillatt totalvekt mellom 3 501 og 7 500 kg), og 5,5 % var tunge kjøretøy (tillatt totalvekt over 7 500 kg).

Bakgrunn

Alle norskregistrerte biler med tillatt totalvekt 3 500 kg eller mindre skal, med visse unntak, inn til periodisk kjøretøykontroll fire år etter førstegangsregistrering og deretter annethvert år. Tilsvarende for biler og tilhengere med tillatt totalvekt over 3 500 kg, samt kjøretøy registrert for 10 personer eller flere, drosjer og ambulanser er ett år etter førstegangsregistrering og deretter årlig.

Kontrollordningen er hjemlet i forskrift om periodisk kontroll og utekontroll av kjøretøy, og er et resultat av EØS-avtalen. Den ble innført i 1994/95 for tunge kjøretøy og i 1998 for lette kjøretøy. Ved kontrollene blir feil og mangler ved kjøretøyene som kan ha innvirkning på sikkerhet og miljø registrert. Resultatene fra kontrollene blir elektronisk innrapportert til Vegdirektoratet. Dette materialet gir mulighet til å utarbeide statistikk som gir en oversikt over den tekniske tilstanden på kjøretøyparken. Dette kan også gi en viss indikasjon på om periodisk kontroll gir den ønskede effekten på tilstanden, og om ytterligere tiltak bør iverksettes.

Metode

Alle resultater fra de periodiske kontrollene blir lagret elektronisk i en sentral database i Vegdirektoratet. Tilstandsundersøkelsen baserer seg på data hentet ut fra denne databasen. Programmet Oracle Discoverer og programmeringsspråket SQL ble brukt til å hente ut data fra databasen.

Kjøretøy som er inne til periodisk kontroll blir vurdert på bakgrunn av bestemte kontroll-punkter. Antall kontrollpunkter varierer avhengig av kjøretøygruppe og er fordelt på følgende hovedgrupper:

| 0. | Identitet |
| --- | --- |
| 1. | Bremseanlegg |
| 2. | Styring |
| 3. | Sikt |
| 4. | Lys/refleks/elektrisk |
| 5. | Aksler/hjuloppheng/fjærer/støtdempere/hjul/dekk (hjul/hjuloppheng) |
| 6. | Bærende konstruksjon/karosseri/påbygg |
| 7. | Annet utstyr |
| 8. | Miljø |
| 9. | Forevises trafikkstasjon |

På hvert av punktene blir det påført en av følgende markeringer:

| –: | Kontrollpunktet er ikke aktuelt for vedkommende kjøretøy. |
| --- | --- |
| 0: | Kontrollert og funnet i orden. |
| 1: | Feil/mangel som skal rettes, men uten at utført retting behøver å kontrolleres. |
| 2: | Feil/mangel som skal rettes, og hvor utført retting skal kontrolleres av godkjent kontrollorgan. |
| 3: | Feil/mangel som tilsier kjøreforbud og hvor utført retting skal kontrolleres av godkjent kontrollorgan. |
| 4: | På kontrolltidspunktet ikke mulig å måle på grunn av klimatiske forhold. |

Som ”godkjent” på kontrollen gjelder at ingen kontrollpunkt har markeringene 2 eller 3. Tilstandsmålene er derfor satt opp som minimum andel kjøretøy uten markeringene 2 eller 3 på de forskjellige hovedgruppene. Ved tilstandsundersøkelsen er det undersøkt hvor stor andel av de kontrollerte kjøretøyene som totalt ikke hadde markeringene 2 eller 3 på noen kontroll-punkter ved første gangs kontroll, og hvor stor andel som ikke hadde markeringene 2 eller 3 på kontrollpunkter under de forskjellige hovedgruppene.

Kjøretøyene er i denne undersøkelsen fordelt på tre grupper:

Lette kjøretøy, med tillatt totalvekt inntil 3 500 kg.

Mellomtunge kjøretøy, med tillatt totalvekt 3 501 – 7 500 kg.

Tunge kjøretøy, med tillatt totalvekt over 7 500 kg.

Denne grupperingen ble innført i 2002. Før det ble kjøretøyene delt inn i personbiler (inkl. kombinertbiler og minibusser), varebiler, og tunge kjøretøy (med tillatt totalvekt over 3 500 kg). Endringen innebærer altså at varebiler og personbiler ikke lenger skilles i undersøkelsen. Dette vil imidlertid ha liten betydning i praksis, da resultatene for de to gruppene i tidligere undersøkelser har vært tilnærmet like. De tunge kjøretøyene deles nå inn i ”mellomtunge” og tunge kjøretøy. Dette gjør det mulig å skille mellom kjøretøy som gjerne blir brukt til distribusjonskjøring etc. (de mellomtunge) og de virkelig tunge kjøretøyene. Gruppen ”mellomtunge kjøretøy” består i hovedsak av mindre lastebiler, busser registrert for mindre enn 17 personer og kombinertbiler.

Resultater

7,0 % av førstegangskontrollene ble foretatt ved Statens vegvesens trafikkstasjoner, 8,4 % ved NAFs testestasjoner og 84,6 % ved andre kontrollorgan. Totalt var over 1 095 180 kjøretøy inne til periodisk kontroll i 2004. Av disse var 75,9 % personbiler, 9,3 % varebiler og 14,9 % registrert på andre kjøretøykoder, se tabell 1. 90,3 % av kjøretøyene hadde tillatt totalvekt inntil 3 500 kg,  4,2 % hadde tillatt totalvekt 3 501 – 7 500 kg og 5,6 % hadde tillatt totalvekt over 7 500 kg.

| Kjøretøygruppe | Antall kjøretøy | Andel |
| --- | --- | --- |
| Personbil | 830 867 | 75,9 % |
| Buss | 30 414 | 2,8 % |
| Kombinertbil | 49 672 | 4,5 % |
| Varebil | 101 873 | 9,3 % |
| Lastebil/trekkbil | 65 614 | 6,0 % |
| Påhengsvogn/slepvogn/semitrailer | 15 974 | 1,5 % |
| Motorredskap | 766 | 0,1 % |
| Tabell 1: Antall kjøretøy inne til periodisk kontroll i 2004, fordelt på kjøretøygruppe |

## Lette kjøretøy

988 520 lette kjøretøy var inne til periodisk kontroll i 2004. 53,5 % av disse hadde ikke markeringene 2 eller 3 på noen kontrollpunkt, og ble derfor godkjent ved førstegangs kontroll.

For lette kjøretøy var det i 2004 mest feil på bremser, med en godkjenningsandel på 72,6 %. Relativt mye feil ble også funnet på hjul/hjuloppheng (76,4% godkjent) og lys/refleks/ el.utstyr (85,5 % godkjent). Det var lite feil på sikt og annet utstyr (godkjenningsandel på hhv. 96,8 % og 98,3 %). I forhold til tidligere år har det kun vært små endringer. Godkjennings-andelene har gått noe ned for bremser, styring, lys/refleks/el.utsyr og hjul/hjuloppheng. For de øvrige hovedgruppene har det vært en svak oppgang. Resultatene for lette kjøretøy er vist i tabell 2.

|  | Godkjenningsandeler (%) |
| --- | --- |
| Hovedgruppe | 2004 | 2003 | 2002 | 2001* | 2000* |
| Bremser | 72,6 ( | 73,2 ( | 73,5 | 72,9 | 72,2 |
| Styring | 90,7 ( | 90,6 ( | 91,1 | 90,6 | 90,2 |
| Sikt | 96,8 ( | 96,7 – | 96,7 | 96,6 | 96,0 |
| Lys/refleks/el.utstyr | 85,5 ( | 85,6 ( | 86,0 | 85,3 | 83,8 |
| Hjul/hjuloppheng | 76,4 ( | 76,9 ( | 78,1 | 78,4 | 78,1 |
| Karosseri/påbygg/… | 91,1 ( | 90,4 ( | 89,9 | 89,2 | 88,2 |
| Annet utstyr | 98,3 ( | 98,2 ( | 98,1 | 97,8 | 97,6 |
| Miljø | 91,5 ( | 91,0 ( | 90,6 | 89,4 | 88,2 |
| Tabell 2: Godkjenningsandeler for de enkelte hovedgruppene - lette kjøretøy med tillatt totalvekt inntil 3 500 kg. *Tallene for 2000 og 2001 i tabellen gjelder personbiler, som utgjør hovedbestanden av de lette kjøretøyene. |

## Mellomtunge kjøretøy

45 873 mellomtunge kjøretøy var inne til periodisk kontroll i 2004. 49,9 % av disse hadde ikke markeringene 2 eller 3 på noen kontrollpunkt, og ble derfor godkjent ved førstegangs-kontroll.

For mellomtunge kjøretøy ble det i 2004 funnet mest feil på bremser, med en godkjennings-andel på 73,2 %. Relativt mye feil ble også funnet på hjul/hjuloppheng (78,2 % godkjent) og lys/refleks/elektrisk (80,3 % godkjent). Det var lite feil på sikt og på miljø (godkjennings-andel på hhv. 96,3 % og 94,6 %). Siden inndelingen i ”mellomtunge kjøretøy” var ny i under-søkelsen i 2002, finnes det ingen sammenlignbare tall før dette. Sammenlignet med tallene fra 2002 og 2003, er det for 2004 en svak nedgang i godkjenningsandelen for hovedgruppene bremser, styring, lys/ refleks/el.utstyr, hjul/hjuloppheng og annet utstyr. For de øvrige hoved-gruppene er det en svak oppgang. Resultatene for mellomtunge kjøretøy er vist i tabell 3.

|  | Godkjenningsandeler (%) |
| --- | --- |
| Hovedgruppe | 2004 | 2003 | 2002 | 2001* |
| Bremser | 73,2 ( | 73,4 ( | 74,3 | 64,8 |
| Styring | 88,0 ( | 88,6 ( | 89,2 | 90,7 |
| Sikt | 96,3 ( | 96,2 – | 96,2 | 95,6 |
| Lys/refleks/el.utstyr | 80,3 ( | 81,2 ( | 82,3 | 80,5 |
| Hjul/hjuloppheng | 78,2 ( | 79,4 ( | 80,5 | 74,5 |
| Karosseri/påbygg/… | 88,6 ( | 88,5 ( | 88,4 | 80,6 |
| Annet utstyr | 89,6 ( | 90,3 ( | 90,7 | 86,5 |
| Miljø | 94,6 – | 94,6 ( | 94,2 | 93,6 |
| Tabell 3: Godkjenningsandeler for de enkelte hovedgruppene - mellomtunge kjøretøy med tillatt totalvekt 3 501 – 7 500 kg. *Tallene for 2001 i tabellen gjelder alle tunge kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg, og er derfor ikke direkte sammenlignbare. |

## Tunge kjøretøy

60 787 tunge kjøretøy med tillatt totalvekt over 7 500 kg var inne til periodisk kontroll i 2004. 32,8 % av disse hadde ikke markeringene 2 eller 3 på noen kontrollpunkt, og ble derfor god-kjent ved førstegangs kontroll.

Godkjenningsandelen var lavest på bremser (55 %) og høyest på sikt (94,9 %). Det finnes ingen direkte sammenlignbare tall før 2002 grunnet den nye kjøretøygrupperingen. I forhold til tidligere år var det i 2004 en svak nedgang i godkjenningsandelen for de fleste hoved-gruppene med unntak av styring og miljø, hvor det var en svak bedring på 0,1 prosenpoeng for begge. Resultatene for tunge kjøretøy er vist i tabell 4.

|  | Godkjenningsandeler (%) |
| --- | --- |
| Hovedgruppe | 2004 | 2003 | 2002 | 2001* | 2000* |
| Bremser | 55,0 ( | 55,9 ( | 57,5 | 64,8 | 58,1 |
| Styring | 91,7 ( | 91,6 ( | 91,5 | 90,7 | 91,8 |
| Sikt | 94,9 ( | 95,3 ( | 95,0 | 95,6 | 95,0 |
| Lys/refleks/el.utstyr | 77,0 ( | 77,6 ( | 78,0 | 80,5 | 79,4 |
| Hjul/hjuloppheng | 69,5 ( | 70,0 ( | 69,7 | 74,5 | 70,1 |
| Karosseri/påbygg/… | 73,7 ( | 74,0 ( | 74,8 | 80,6 | 76,0 |
| Annet utstyr | 81,5 ( | 82,6 ( | 83,5 | 86,5 | 84,6 |
| Miljø | 93,6 ( | 93,5 ( | 93,6 | 93,6 | 92,9 |
| Tabell 4: Godkjenningsandeler for de enkelte hovedgruppene - tunge kjøretøy med tillatt totalvekt over 7 500 kg. *Tallene for 2000 og 2001 i tabellen gjelder alle tunge kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg, og er derfor ikke direkte sammenlignbare. |

Mål

På bakgrunn av den endrede kjøretøyinndelingen i 2002 og ut fra resultatene fra tidligere års tilstandsundersøkelser, ble måltallene fra 2003 videreført til 2004. I tabell 5 finnes tilstands-målene for de tre kjøretøykategoriene.

|  | Lette minimum godkjent | Mellomtunge minimum godkjent | Tunge minimum godkjent |
| --- | --- | --- | --- |
| Bremser | 78 % | 74 % | 70 % |
| Styring | 92 % | 92 % | 92 % |
| Sikt | 98 % | 98 % | 98 % |
| Lys/refleks/el.utstyr | 90 % | 90 % | 90 % |
| Hjul/hjuloppheng | 80 % | 80 % | 80 % |
| Karosseri/påbygg/… | 94 % | 86 % | 84 % |
| Annet utstyr | 99 % | 95 % | 90 % |
| Miljø | 92 % | 98 % | 98 % |
| Tabell 5: Måltall |

# Måloppnåelse

For lette kjøretøy var godkjenningsandelen lavere enn tilstandsmålene for alle hovedgrup-pene. Størst var avviket på bremser hvor godkjenningsandelen var 72,6 % og målet 78 %. På lys/refleks/elektrisk utstyr var godkjenningsandelen 85,5 % og målet 90 %. For hjul/hjulopp-heng var godkjenningsandelen 76,4 % og målet 80 %. For karosseri/påbygg/bærende konstruksjon var godkjenningsandelen 91,1 % og målet 94 %. For de øvrige hovedgruppene var forskjellen mellom godkjenningsandel og tilstandsmål mindre, se diagram 1.

Diagram 1: Måloppnåelse for lette kjøretøy

For mellomtunge kjøretøy ble tilstandsmålet bare nådd for hovedgruppen karosseri/påbygg/ bærende konstruksjon (godkjenningsandel 88,6 %, mål 86 %). Størst avvik fra tilstandsmålet var det for lys/refleks/elektrisk, utstyr hvor godkjenningsandelen lå på 80,3 % og målet var på 90 % godkjent. Betydelig avvik var det også for hovedgruppene styring, annet utstyr og miljø. For de øvrige hovedgruppene var forskjellene mindre mellom godkjenningsandel og tilstands-mål, se diagram 2.

Diagram 2: Måloppnåelse for mellomtunge kjøretøy

For tunge kjøretøy ble ingen av tilstandsmålene nådd. Med unntak av hovedgruppene styring (godkjenningsandel 91,7 %, mål 92 %) og sikt (godkjenningsandel 94,9 %, mål 98 %), var det relativt store forskjeller mellom godkjenningsandeler og tilstandsmål. Størst var avvikene for hovedgruppen bremser (godkjenningsandel 55 %, mål 70 %), lys/refleks/elektrisk utstyr (godkjenningsandel 77 %, mål 90 %) og annet utstyr (godkjenningsandel 81,5 %, mål 90 %). Diagram 3 viser måloppnåelsen for tunge kjøretøy.

Diagram 3: Måloppnåelse for tunge kjøretøy

Sluttkommentar

Godkjenningsandelene i 2004 var omtrent på samme nivå som i 2003 og trenden fra 2002 er stort sett uforandret, se tabell 2, 3 og 4. Måltallene for 2004 var som før satt ut fra resultatene i tidligere års undersøkelser. For de 8 hovedgruppene nevnt foran er godkjenningsandelene for lette og mellomtunge kjøretøy betydelig høyere enn for tunge.

Kategorien lette kjøretøy når ingen av tilstandsmålene for 2004, men trenden er oppadgående for de fleste hovedgruppene. Kategorien mellomtunge kjøretøy når målet for hovedgruppen karosseri/påbygg/bærende konstruksjon, men den svakt nedadgående trenden for de fleste hovedgruppene fortsetter i 2004. Måloppnåelsen for tunge kjøretøy har tradisjonelt vært lav og den nedadgående trenden fortsetter i 2004 for alle hovedgruppene.

# Text boxes

| Saksbehandler/innvalgsnr: |
| --- |
| Walther Redisch - 22073316 |
| Vår dato: | 15.02.2005 |
| Vår referanse: | 2003/00887-060 |