| Notat |
| --- |
| Til: | 0.Postmottak øst, 0.Postmottak sør, 0.Postmottak midt, 0.Postmottak nord, 0.Postmottak vest |
| Fra: | Veg- og trafikkavdelingen, Trafikksikkerhetsseksjonen |
| Kopi: |  |

Tilstandsundersøkelse kap. 1/2005 - Bruk av bilbelter ¤

1.	Innledning

Tilstandsundersøkelse kap. 1- Bruk av bilbelte, ble gjennomført i uke 14 og 15 i 2005. Undersøkelsen ble foretatt i alle fylkene.

Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av passasjerene som bruker bilbelte eller barnesete. Passasjerene er fordelt på aldersgruppene:

- 0 - 3 år

- 4 - 14 år

- 15 år og eldere

2.	Bakgrunn

Bruk av bilbelte ved en trafikkulykke reduserer sannsynligheten for personskader og er med på å gjøre skadene mindre alvorlige. I følge Trafikksikkerhetshåndboken vil bruk av bilbelte redusere sannsynligheten for å bli drept med 40-50% for fører og forsetepassasjerer og med ca 25 % for baksetepassasjerer. En får samme reduksjonstall når det gjelder virkningen på alvorlige skader. Når det gjelder virkningen på lette skader reduserer bilbeltebruk sannsynligheten med omkring 20-30%.

Transportøkonomisk institutt og senere Statens vegvesen har årlig siden august 1973

(unntatt 1989, 1992, 1994 og 1996) registrert bruk av bilbelte hos fører i personbiler og i

små varebiler. Fra 1995 har Vegdirektoratet, med hjelp fra trafikkstasjonene, foretatt

disse tellingene. Statens vegvesen har også fra februar 1985 registrert bruk av bilbelte og barnesete hos baksetepassasjerer. Fra 1997 har en også registrert bruk av bilbelte og barnesete hos forsetepassasjerer.

Det har fra 1971 vært påbudt å montere bilbelter i forsete på person- og varebiler i Norge.

I september 1975 ble det innført sanksjonsfritt påbud om bruk av bilbelte i forsete. I

oktober 1979 ble det innført gebyr på kr 200 for ikke å bruke bilbelte. Dette gebyret ble forhøyet i januar 1987 til kr 300,-, i januar 1994 til kr 500,- og i januar 2000 til kr 750,-.

Det er påbudt å bruke bilbelte når dette er montert, uansett biltype.

Påbud om montering av bilbelte i baksete ble innført for nyregistrerte personbiler fra og

med 1. januar 1984. Fra mars 1985 ble det også påbudt å bruke bilbelte i baksete i disse

personbilene. Påbudet gjaldt da bare passasjerer som var 15 år eller eldre. Fra og med

1. oktober 1988 ble påbudet om sikring også utvidet til å omfatte baksetepassasjerer

under 15 år, når sikringsutstyr er montert.

Gebyr for ikke bruk av bilbelte er i dag kr 750,-. Sjåføren er ansvarlig for passasjerer under 15 år. Barn fra 0 til og med 3 år skal sitte i sete der bilbelte er montert, bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet eller slikt utstyr i kombinasjon med ordinært bilbelte. Barn over 4 år skal bruke godkjent sikringsutstyr som er egnet for barnet når slikt er i bilen. Når bilene ikke har slikt utstyr skal de ordinære bilbeltene brukes på en egnet måte.

Påbudet gjelder ikke når bilen står stille, under rygging, under kjøring i garasje, på parkeringsplass, bensinstasjon, verkstedsområde eller lignende område. En er også fritatt

under kjøring i lav hastighet der vedkommende med korte mellomrom må forlate sin

plass (dette gjelder postbud, renovasjon o.l.). Drosjesjåfører er også fritatt. Bruk av

bilbelte gjelder heller ikke dersom vedkommende har med legeerklæring som fritar ham

fra å bruke bilbelte. Ledsagere ved øvelseskjøring og førerprøve i klassene C, D, CE og

DE der ledsager i bilbelte ikke rekker fram til rattet er også unntatt.

Statens vegvesen har hjemmel til gebyrlegging gjennom “Forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen” når det gjelder brudd på regler for bruk av

bilbelte hos fører eller passasjerer.

3.	Metode

Antall bilførere og passasjerer som bruker eller ikke bruker bilbelte eller barnesete,

fordelt på aldersgruppe og vegkategori er registrert. I tidligere undersøkelser var det lagt

opp til at hvert fylke bare skulle registrere i ett vegmiljø, dvs. enten i tettbygd strøk,

utenfor tettbygd strøk eller på motorveg. I forbindelse med de utvidete undersøkelsene, Vegdirektoratets brev av 18. desember 2000, ble det påkrevd at alle vegkontorene skal

registrere både i og utenfor tettbygd strøk.

Som vedlegg til Vegdirektoratets brev av 1. februar 2005 ble det sendt ut revidert instruks for gjennomføring av undersøkelsen. (Se SVEIS nr 2003/00887-059.)  I instruksen heter det:

”I hvert fylke skal det gjennomføres registreringer både i tettbygd strøk og utenfor tettbygd strøk. Dette er den eneste tilstandsundersøkelsen som SKAL gjennomføres i ALLE fylker. I de fylkene som har motorveg A med minst fire felt og midtdeler skal det også registreres på disse. Registreringene foretas separat for hver vegtype.

Når det gjelder selve tellestedet, ber vi vegkontorene i utgangspunktet bruke de tellestedene som har vært brukt tidligere. Vegkontorene bør imidlertid foreta en vurdering av om disse stedene fremdeles er egnet for dette formålet. Tellepunktet må ha høyt trafikkgrunnlag, og samme punktet bør kunne brukes i en periode på 10 - 15 år framover.”

VW transporter og større kjøretøy er ikke med i denne undersøkelsen. Drosjer, utrykningskjøretøy, utenlandske biler, militære biler og skolebiler er heller ikke registrert.

Registreringen blir gjennomført fra klokken 0800 til 1100 og 1230 til 1700. Det blir satt

av to uker til undersøkelsene. Det er presisert at tellingene bør skje på samme tidspunkt

hver gang, for å sikre sammenlignbare data fra ett år til et annet.

Regionene sender resultatene fra hvert enkelt fylke inn til Vegdirektoratet for sentral bearbeiding. De ulike registreringsskjemaene er vist i vedlegg 1.

Svakheten med dette opplegget er at de lengre turene er overrepresentert. De helt korte

turene som handleturer, kjøring av barn til barnehage og skole o.l. vil bli underrepresentert, på grunn av de valgte tellepunktene. Analysen har også en svakhet når det gjelder kategorien

0 - 3 år. Skal en kontrollere at barn er riktig sikret må en ideelt sett inn i bilen for å se om utstyret er riktig montert. I denne type undersøkelse er dette ikke mulig. Skal en få et riktig bilde av dette forhold kreves det en dybdeundersøkelse. Denne analysen gir bare et bilde over hvor stor andel som bruker godkjent sikringsutstyr, men den sier altså ikke hvor stor andel av barna som er riktig sikret.

Ved registrering av bilbeltebruk blant passasjerer stanses kjøretøyene. Tidligere har det stått i instruksen for utførelse av tilstandsundersøkelsen at bruk av bilbelte skal registreres, men det skal ikke ilegges gebyr for manglende bruk. Fra og med 2005 er dette endret. I instruksen for bilbelte-tellingene i 2005 står det at:

”Fra og med 2005 skal det ilegges gebyr for manglende bilbeltebruk i samband med registrering av bilbeltebruk blant passasjerer.”

Denne endringen kan ha påvirket resultatet når det gjelder bilbeltebruk blant passasjerer (se punkt 5.2).

Bilbeltebruk blant førere registreres uten at kjøretøyene stanses. Det er her ingen endringer i metodikk sammenliknet med tidligere år.

4.	Tidligere undersøkelser

Tabell 1 viser utviklingen av bilbeltebruken for førere fra 1973 til 2004.

Tabell 1 - Bilbeltebruk for førere i perioden 1973 – 2004

| Bestemmelser | Telle- | År | I tettsteder | Utenfor tettsteder | På motorveg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ang. bilbeltebruk | periode |  |  |  |  |
| hos førere |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Antall registerte | % andel m/bilbelte | Antall registerte | % andel m/bilbelte | Antall registerte | % andel m/bilbelte |
|  | Sept. | 1973 |  | 13,1 |  | 35,0 |  |  |
| Sanksjonsfritt | Sept. | 1975 |  | 32,6 |  | 61,8 |  |  |
| Påbud | Sept. | 1976 |  | 28,0 |  | 61,7 |  |  |
|  | Sept. | 1977 |  | 28,3 |  | 61,8 |  |  |
|  | Nov. | 1978 |  | 32,9 |  | 65,2 |  |  |
|  | Sept. | 1979 |  | 46,1 |  | 78,9 |  |  |
| Gebyr kr 200 | Nov. | 1979 |  | 77,3 |  | 88,5 |  |  |
| (okt. 79) | Nov. | 1980 |  | 73,7 |  | 89,8 |  |  |
|  | Nov. | 1981 |  | 74,7 |  | 89,8 |  |  |
|  | Nov. | 1982 |  | 66,5 |  | 84,9 |  |  |
|  | Nov. | 1983 |  | 66,7 |  | 87,2 |  |  |
|  | Nov. | 1984 |  | 66,2 |  | 83,3 |  |  |
|  | Nov. | 1985 |  | 63,0 |  | 82,3 |  |  |
|  | Nov. | 1986 |  | 59,4 |  | 83,0 |  |  |
| Gebyr kr 300 | Nov. | 1987 |  | 61,6 |  | 84,3 |  |  |
| (jan. 87) | Nov. | 1988 |  | 65,0 |  | 84,2 |  |  |
|  | Nov. | 1990 |  | 67,3 |  | 91,1 |  |  |
|  | Nov. | 1991 |  | 67,0 |  | 84,9 |  |  |
|  | Nov. | 1993 |  | 73,7 |  | 85,0 |  |  |
| Gebyr kr 500 | Nov. | 1995 |  | 72,3 |  | 85,4 |  |  |
| (jan. 94) | Apr. | 1997 |  | 78,0 |  | 90,0 |  |  |
|  | Okt. Sept. Sept. | 1997 1998 1999 | 45 924 39 595 | 80,0 79,1 82,0 | 14 602 14 463 | 92,6 91,3 91,0 | 4 968 8 751 | 86,0 90,9 85,0 |
| Gebyr kr 750 (jan. 00) | Sept. Aug. Aug. Aug. April | 2000 2001 2002 2003 2004 | 41 336 40 247 61 986 42 395 96 069 | 77,5 81,6 84,3 84,2 84,3 | 20 432 29 197 36 074 30 749 39 885 | 91,5 94,0 91,5 94,2 91,4 | 4 336 15 569 5 200 6 970 11 600 | 91,0 91,8 85,1 91,4 87,6 |

Tabell 2 viser utviklingen av bilbeltebruken for passasjerer fra 1985 til 2004

Tabell 2 - Bilbeltebruken for passasjerer i perioden 1985 – 2004

|  | Andel forsetepassasjerer som bruker bilbelte/barnestol (%) | Andel baksetepassasjerer som bruker bilbelte/barnestol (%) |
| --- | --- | --- |
|  | I tettbygd strøk | Utenfor tettbygd strøk | På motorveg | I tettbygd strøk | Utenfor tettbygd strøk | På motorveg |
| Februar 85 |  |  |  | 14 | 31 |  |
| September 85 |  |  |  | 34 | 34 |  |
| Februar 86 |  |  |  | 30 | 43 |  |
| September 86 |  |  |  | 38 | 49 |  |
| September 87 |  |  |  | 35 | 50 |  |
| September 88 |  |  |  | 60 | 65 |  |
| Mars 89 |  |  |  | 71 | 70 |  |
| September 90 |  |  |  | 68 | 72 |  |
| September 91 |  |  |  | 66 | 68 |  |
| September 92 |  |  |  | 68 | 72 |  |
| Oktober 93 |  |  |  | 62 | 78 |  |
| September 96 |  |  |  | 77 | 86 |  |
| April 97 |  |  |  | 75 | 80 |  |
| Oktober 97 |  |  |  | 71 | 85 |  |
| September 98 | 90 | 94 | 90 | 79 | 83 | 77 |
| September 99 | 92 | 93 | 85 | 82 | 82 | 72 |
| September 00 | 88 | 92 | 80 | 84 | 84 | 68 |
| August 01 | 89 | 95 | 87 | 79 | 85 | 83 |
| August 02 | 88 | 93 | 91 | 79 | 87 | 81 |
| August 03 | 89 | 94 | 90 | 79 | 87 | 77 |
| April 04 | 89 | 88 | 93 | 83 | 85 | 88 |

5.	Resultater fra bilbeltetellingene 2005

5.1	Bruk av bilbelte blant førere

Tabell 3 - Bilbeltebruk for førere i de ulike fylkene og samlet for hele landet våren 2005

* Vektet for trafikkarbeid

Tabell 3 viser at ved vårens målinger var bilbeltebruken blant førere 86,8 i tettbygd strøk, 91,8 % utenfor tettbygd strøk og 88,5 % på motorveg. Registreringene er basert på observasjoner av 69.873 førere i tettbygd strøk, 49.629 utenfor tettbygd strøk og 9.013 på motorveg. Sammenligner en tallene fra 2004 med tellingene som ble gjennomført våren 2004 har bruksprosenten blant førere i tettbygd steget med 2,5 prosentpoeng, mens den har steget noe svakere utenfor tettbygd strøk og på motorveg.

5.2	Bruk av bilbelte/barnesete blant passasjerer

Tabellene 4, 5 og 6 viser andel av passasjerene som bruker bilbelte eller barnestol.

Tabell 4 - Bruk av bilbelte/barnesete blant passasjerer i tettsted våren 2005

|  |  |  | Tettbygd strøk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 - 3 år | 4 - 14 år | 15 år eller eldre | Alle |
|  |  | Antall reg. | Andel m/belte | Antall reg. | Andel m/belte | Antall reg. | Andel m/belte | Antall Reg. | Andel m/belte |
| Forsete | Våren 05 Våren 04 Høst 03 Høst 02 Høst 01 | 444 502 435 820 461 | 92 % 91 % 91 % 89 % 89 % | 1 749 2 797 2 138 3 128 1 371 | 95 % 90 % 88 % 88 % 88 % | 14 151 17 358 17 399 30 455 11 924 | 93 % 89 % 89 % 88 % 89 % | 16 344 20 657 19 972 34 403 13 756 | 93 % 89 % 89 % 88 % 89 % |
| Baksete | Våren 05 Våren 04 Høst 03 Høst 02 Høst 01 | 1 311 1 729 1 367 2 598 1 158 | 97 % 95 % 96 % 94 % 94 % | 1 813 2 694 2 481 4 139 1 715 | 93 % 89 % 84 % 85 % 84 % | 2 855 3 279 3 430 5 257 2 571 | 87 % 72 % 68 % 67 % 68 % | 5 979 7 702 7 278 11 994 5 444 | 91 % 83 % 79 % 79 % 79 % |
| Totalt | Våren 05 Våren 04 Høst 03 Høst 02 Høst 01 | 1 755 2 231 1 802 3 418 1 619 | 96 % 94 % 95 % 93 % 93 % | 3 562 5 491 4 619 7 267 3 086 | 94 % 89 % 86 % 86 % 86 % | 17 006 20 637 20 829 35 712 14 495 | 92 % 86 % 86 % 85 % 85 % | 22 323 28 359 27 250 46 397 19 200 | 93 % 88 % 86 % 86 % 86 % |

Tabell 5 - Bruk av bilbelte/barnesete blant passasjerer utenfor tettsted våren 2005

|  |  |  | Utenfor tettbygd strøk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 - 3 år | 4 - 14 år | 15 år eller eldre | Alle |
|  |  | Antall reg. | Andel m/belte | Antall reg. | Andel m/belte | Antall reg. | Andel m/belte | Antall reg. | Andel m/belte |
| Forsete | Våren 05 Våren 04 Høst 03 Høst 02 Høst 01 | 273 170 98 138 298 | 95 % 92 % 89 % 91 % 92 % | 1 077 994 578 959 973 | 96 % 90 % 91 % 88 % 90 % | 12 195 11 775 9 067 10 166 16 657 | 97 % 94 % 94 % 94 % 95 % | 13 545 12 939 9 743 11 263 17 928 | 96 % 93 % 94 % 93 % 95 % |
| Baksete | Våren 05 Våren 04 Høst 03 Høst 02 Høst 01 | 720 739 467 652 772 | 97 % 95 % 95 % 97 % 96 % | 1 458 1 349 745 1 140 1 317 | 96 % 91 % 90 % 90 % 87 % | 3 520 2 305 1 903 2 887 2 894 | 94 % 84 % 83 % 84 % 81 % | 5 698 4 393 3 115 4 679 4 983 | 95 % 88 % 87 % 87 % 85 % |
| Totalt | Våren 05 Våren 04 Høst 03 Høst 02 Høst 01 | 993 909 565 790 1 070 | 97 % 94 % 94 % 96 % 95 % | 2 535 2 343 1 323 2 099 2 290 | 96 % 91 % 91 % 89 % 89 % | 15 715 14 080 10 970 13 053 19 551 | 96 % 92 % 92 % 91 % 93 % | 19 243 17 332 12 858 15 942 22 911 | 96 % 92 % 92 % 91 % 93 % |

Tabell 6 – Bruk av bilbelte/barnesete blant passasjerer på motorveg våren 2005

|  |  |  | Motorveg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 - 3 år | 4 - 14 år | 15 år eller eldre | Alle |
|  |  | Antall reg. | Andel m/belte | Antall reg. | Andel m/belte | Antall reg. | Andel m/belte | Antall reg. | Andel m/belte |
| Forsete | Våren 05 Våren 04 Høst 03 Høst 02 Høst 01 | 44 35 30 38 25 | 75 % 97 % 80 % 87 % 88 % | 118 167 112 76 60 | 84 % 88 % 91 % 74 % 80 % | 1 821 3 157 2 409 2 641 1 081 | 90 % 88 % 90 % 91 % 87 % | 1 983 3 350 2 551 2 755 1 166 | 89 % 88 % 90 % 91 % 87 % |
| Baksete | Våren 05 Våren 04 Høst 03 Høst 02 Høst 01 | 150 213 184 42 34 | 91 % 100 % 91 % 79 % 79 % | 289 376 245 121 105 | 83 % 89 % 80 % 84 % 88 % | 454 556 540 455 381 | 75 % 77 % 70 % 81 % 82 % | 893 1 155 970 618 520 | 80 % 85 % 77 % 81 % 83 % |
| Totalt | Våren 05 Våren 04 Høst 03 Høst 02 Høst 01 | 194 248 215 80 59 | 88 % 99 % 90 % 83 % 83 % | 407 543 357 197 165 | 83 % 89 % 84 % 80 % 85 % | 2 275 3 723 2 949 3 096 1 462 | 87 % 86 % 86 % 90 % 86 % | 2 876 4 514 3 521 3 373 1 686 | 87 % 87 % 86 % 89 % 85 % |

Tabell 4 viser at bruksprosenten for bruk av bilbelter/barnestoler totalt, har steget med 5

prosentpoeng i tettbygd strøk fra 88 % i 2004 til 93 % i 2005. For de aller yngste er bruksprosenten 96 %. For barn mellom 4 og 14 år har bruksprosenten steget fra 89 % i 2004 til 94 % i 2005. Spesielt for voksne personer i baksete har det vært en kraftig økning i bruksprosenten, fra 72 % i 2004 til 87 % i 2005.

Tabell 5 viser at bruksprosenten totalt utenfor tettbygd strøk har steget med 3 prosentpoeng for de minste passasjerene, 5 prosentpoeng for passasjerene mellom 4 og 14 år og 4 prosentpoeng for de voksne passasjerene.

Tabell 6 viser totalt en nedgang på 11 prosentpoeng for de minste passasjerene på motorveg. For forsetepassasjerene i denne aldersgruppen har det vært en nedgang på hele 22 prosentpoeng. For passasjerene mellom 4 og 14 år er det totalt en nedgang på 6 prosentpoeng. For de eldste baksete-passasjerene på motorveg er bruksprosentene generelt lav.

Det er grunn til å anta at den kraftige økningen i registrert bilbeltebruk blant passasjerer har sammenheng med at det fra og med 2005 ilegges gebyr i samband med registering av bilbeltebruk blant passasjerer (jfr punkt 3). Ved tvilstilfeller vil det oppfattes som vanskeligere å krysse av for manglende bruk når dette samtidig har som konsekvens at det skal ilegges gebyr for manglende bruk.

Tabell 4, 5 og 6 viser at det er fremdeles er potensiale for forbedring av bruksprosenten.

Tabell 7, 8 og 9 viser passasjerer som bruker belte/barnesete i fylkene våren 2005.

Tabell 7 – Bruk av bilbelter hos passasjerer - tettsted

|  | Andel m/belte |
| --- | --- |
| Fylke | Foran | Bak |
| Østfold | 99,0 % | 100,0 % |
| Aksershus | 94,9 % | 96,4 % |
| Oslo | 91,2 % | 74,1 % |
| Hedmark | 95,0 % | 98,1 % |
| Oppland | 98,3 % | 93,8 % |
| Buskerud | 87,5 % | 81,7 % |
| Vestfold | 94,2 % | 86,8 % |
| Telemark | 96,1 % | 95,6 % |
| Aust-Agder | 91,6 % | 77,8 % |
| Vest-Agder | 90,6 % | 83,1 % |
| Rogaland | 94,9 % | 93,0 % |
| Hordaland | 87,1 % | 92,9 % |
| Sogn og Fjordane | 98,0 % | 97,2 % |
| Møre og Romsdal | 98,9 % | 98,0 % |
| Sør-Trøndelag | 96,5 % | 95,7 % |
| Nord-Trøndelag | 97,3 % | 91,4 % |
| Nordland | 94,3 % | 95,2 % |
| Troms | 91,4 % | 93,6 % |
| Finnmark | 96,6 % | 91,2 % |

| Tabell 8 - Bruk av bilbelter hos passasjerer - utfor tettbygd strøk |
| --- |
|  | Andel m/belte |
| Fylke | Foran | Bak |
| Østfold | 98,0 % | 100,0 % |
| Aksershus | 98,1 % | 97,1 % |
| Oslo | 97,0 % | 88,9 % |
| Hedmark | 98,2 % | 98,5 % |
| Oppland | 98,0 % | 96,6 % |
| Buskerud | 80,6 % | 85,1 % |
| Vestfold | 99,2 % | 95,3 % |
| Telemark | 92,0 % | 90,7 % |
| Aust-Agder | 95,5 % | 86,2 % |
| Vest-Agder | 93,4 % | 91,3 % |
| Rogaland | 97,0 % | 88,9 % |
| Hordaland | 92,1 % | 94,7 % |
| Sogn og Fjordane | 98,3 % | 98,6 % |
| Møre og Romsdal | 98,2 % | 98,2 % |
| Sør-Trøndelag | 97,3 % | 94,7 % |
| Nord-Trøndelag | 99,0 % | 98,8 % |
| Nordland | 96,9 % | 93,2 % |
| Troms | 97,6 % | 96,3 % |
| Finnmark | 93,5 % | 99,6 % |

| Tabell 9 - Bruk av bilbelter hos passasjerer - motorveg |
| --- |
|  | Andel m/belte |
| Fylke | Foran | Bak |
| Østfold | - | - |
| Aksershus | 85,1 % | 75,8 % |
| Oslo | - | - |
| Hedmark | - | - |
| Oppland | - | - |
| Buskerud | 89,1 % | 77,8 % |
| Vestfold | 100,0 % | 79,4 % |
| Telemark | 94,9 % | 97,5 % |
| Aust-Agder | - | - |
| Vest-Agder | - | - |
| Rogaland | 87,1 % | 81,2 % |
| Hordaland | - | - |
| Sogn og Fjordane | - | - |
| Møre og Romsdal | - | - |
| Sør-Trøndelag | - | - |
| Nord-Trøndelag | - | - |
| Nordland | - | - |
| Troms | - | - |
| Finnmark | - | - |

Tabell 9 viser at bare 76 % av baksetepassasjerene i Oslo og 78 % av baksetepassasjerene i Buskerud benytter bilbelte når de er passasjerer i bil som kjører på motorveg.

6. Måloppnåelse 2005

Tabell 10 - Førere

| Tettbygd Strøk | Utenfor tettbygd strøk | Motorveg | Mål |
| --- | --- | --- | --- |
| 87 % | 92 % | 89 % | 97 % |

Tabell 11 -Passasjerer 0 - 3 år

| Forsete Tettbygd | Baksete Tettbygd | Forsete utenfor tettbygd | Baksete utenfor tettbygd | Forsete motorveg | Baksete motorveg | Mål |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 % | 97 % | 95 % | 97 % | 75 % | 91 % | 97 % |

Tabell 12 - Passasjerer 4 - 14 år

| Forsete Tettbygd | Baksete Tettbygd | Forsete utenfor tettbygd | Baksete utenfor tettbygd | Forsete motorveg | Baksete motorveg | Mål |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 % | 93 % | 96 % | 96 % | 84 % | 83 % | 97 % |

Tabell 13 - Passasjerer 15 år eller eldre

| Forsete Tettbygd | Baksete Tettbygd | Forsete utenfor tettbygd | Baksete utenfor tettbygd | Forsete motorveg | Baksete motorveg | Mål |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 % | 87 % | 97 % | 94 % | 90 % | 75 % | 97 % |

Tabell 10 viser at bruksprosenten blant førere er lavest i tettbygd strøk. Det er imidlertid potensiale til forbedring av bruksprosenten for alle de tre vegtypene.

Tabell 11 viser at for de minste baksetepassasjerene, både i og utenfor tettbygd strøk, er målet på 97 % nådd.

Tabell 12 viser ingen av miljøene har nådd målet på 97 %.

Tabell 13 viser at passasjerer som er 15 år eller eldre, som sitter i baksetet og som kjører på motorveg, har en bruksprosent på 75 %. For forsetepassasjerene utenfor tettbygd strøk er målet på 97 % nådd.

7. 	Oppsummering

Bruksprosenten for førere i tettbygd strøk har steget med 2,5 prosentpoeng. Utenfor tettbygd strøk og på motorveg er bruksprosenten omtrent den samme som i 2004. Målet er ikke nådd i noen av de tre miljøene.

For de yngste passasjerene har bruksprosenten steget noe innenfor tettbygd strøk. Både for forsete- og baksetepassasjerene utenfor tettbygd strøk har bruksprosenten steget noe.

På motorveg har bruksprosenten sunket for alle tre aldersgruppene. For de minste barna som sitter i forsetet, har bruksprosenten gått ned med hele 22 prosentpoeng fra 97 til 75 %.

For voksne er bruksprosenten uendret for passasjerer på motorvei, mens det har vært en økning for de to andre miljøene.

Tidligere undersøkelser viser at på de korteste turene (dvs. til barnehage og skole) er bruken av bilbelte vesentlig lavere enn på andre turer.

2 vedlegg

# Text boxes

| Saksbehandler/innvalgsnr: |
| --- |
| Liv Marie Nygaard - 22073742 |
| Vår dato: | 15.08.2005 |
| Vår referanse: | 2003/00887-064 |