| Notat |
| --- |
| Til: | Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord |
| Fra: | Veg- og trafikkavdelingen |
| Kopi: |  |

Tilstandsundersøkelse kap. 6/2009 - Tunge kjøretøyer (tekniske og administrative forhold)

# Innledning

Denne undersøkelsen ble gjennomført ved at det ble sendt ut registreringsskjema til regionvegkontorene, der de ble bedt om å benytte skjemaene ved kontroll av tunge kjøretøyer. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2009, og omfattet alle Statens vegvesens regioner.

Undersøkelsen er gjennomført som stoppkontroller av tunge kjøretøy ved vegvesenets kontrollstasjoner, og utvalgsstørrelsen er på 3642 transportenheter for 2009.

Figur 1 Årlig antall transportenheter i undersøkelsen

Målet er for tiden 1000 kontrollerte transportenheter i hver region, unntatt i Region nord hvor måltallet er satt til 600 transportenheter. Årets resultat er noe svakere enn fjorårets, men er på det jevne med de seneste års kontrollandeler. Målet om 4600 kontrollerte transportenheter er imidlertid ikke oppnådd.

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 0,8 – 1,4 prosentpoeng for hovedgruppene (hovedfrekvensene). Feilmarginene for det oppsplittede tallmaterialet (undergruppene) er noe større.

Grafene i denne rapporten viser utviklingen av kontrollpunktene siden år 2003. På dette tidspunktet ble registreringsskjemaene som benyttes i tilstandsundersøkelsen noe endret i forhold til tidligere år. Konsekvensen av endringen var at resultatene kunne sammenlignes noenlunde direkte fra 2003 og utover. Det er dermed funnet hensiktsmessig å utelate tidligere års resultater i nærværende rapport. Om man ønsker tallmateriale fra lenger tilbake i tid, vises det til tidligere rapporter av ”Tilstandsundersøkelse kapittel 6 – Tunge kjøretøy (Tekniske og administrative forhold)”.

# Bakgrunn

Ved utekontroller kontrolleres kjøretøy og førere i forhold til gjeldende lover, regler og forskrifter. Utekontroll av kjøretøy gjøres først og fremst for å bedre trafikksikkerheten, sikre like konkurransevilkår i transportbransjen og sikre førernes arbeidsmiljø. Selv etter innføring av årlig periodisk kontroll for tunge kjøretøy, (Rådsdirektiv 96/96/EF) anses det som nødvendig å følge opp bl.a. en del tekniske forhold hvor det kan forventes raske tilstandsendringer når kjøretøyet blir brukt. Rådsdirektiv 2000/30/EF om utekontroll av tunge nyttekjøretøy ble innført (10. august 2002) for å sikre at kjøretøyene i felleskapsområdet bedre skulle overholde de tekniske kravene som er satt ved årlig periodisk kjøretøykontroll. I TØI’s vurderinger av tekniske utekontroller for tunge kjøretøy konkluderes det med at den samfunnsøkonomiske nytten er ca. 5 ganger så stor som kostnaden (TØI-rapport 851/2006).

Vi er nå inne i en handlingsprogramperiode hvor Statens vegvesen har endret målstyringsparametrene for utekontrollen. Tiltakene og ressursbruken i utekontrollen blir nå styrt med hensyn på tilstand, og tilstandsundersøkelsene spiller i denne forbindelse en sentral rolle.

# Metode

I undersøkelsen kontrolleres bremser, vekter og dimensjoner, transportløyve, farlig gods og sikring av last.

Innsamling av data skjer ved hjelp av registrering av ulike forhold ved tunge kjøretøy. Kontrollene skjer på kontrollsteder som har tilgang på bremseprøver. Kontrollene bør også gjennomføres på kontrollsteder som ligger ved eller i nærheten av hovedveg, slik at tungtransporten ikke blir unødig forsinket.

# Generelt om kontrollene

## Kontroller fordelt på region

Målet er at det skal kontrolleres 600 transportenheter i Region nord og 1000 transportenheter i de øvrige regionene. Ingen regioner har nådd måltallene for 2009, men både Region nord og Region øst er begge omtrent kun femti kontrollenheter unna å nå det fastsatte måltallet for sin region. Region midt er den regionen som i 2009 er lengst unna måltallet med sine 575 kontrollerte transportenheter.

Til sammen har regionene utført 79 % av de 4600 kontrollene som skal gjennomføres i 2009.

Figur 2 Antall kontrollerte transportenheter per region

## Vekting

For å kompensere for at det finnes systematiske forskjeller mellom resultatene i de ulike regionene, samt at antallet kontrollerte enheter varierer fra region til region, blir resultatene fra tilstandsundersøkelsen vektet i forhold til hvor mye trafikk det er i hver region. Slik vekting ble første gang foretatt ved tilstandsundersøkelsen i 2006. Fram til da har hver registrering talt likt ved beregning av det totale resultatet for landet. Dette har ført til at sammenligning av resultatene fra år til år har gitt noe usikkerhet, noe som er forbedret ved innføring av vekting.

Erfaringsmessig har godkjenningsandelen for Region øst på de fleste av kontrollpunktene vært lavere enn for de øvrige regionene. Konsekvensen av dette har vært at totalresultatet har framstått mer positivt enn hva som ville ha vært tilfelle hvis antallet kontroller i hver region hadde vært tilpasset mengden trafikk. Som alternativ til dette er det foretatt en vekting mellom de ulike regionenes resultater, og vektingen følger den enkelte regions andel av totalt trafikkarbeid (målt i kjøretøykm) blant tunge kjøretøy.

Følgende vekting mellom regionene blir benyttet ved beregning av totalresultatet for landet:

Region øst:	39 %

Region sør:	21 %

Region vest:	15 %

Region midt	15 %

Region nord:	10 %

Nedenfor er det vist to figurer, hvor den øverste illustrerer fordelingen regionene imellom av de 3642 kontrollene som ble foretatt i 2009, og hvor den nederste illustrerer fordelingen basert på regionenes vektingsprosenter. Vektingsprosentene i 2009 er de samme som er benyttet siden 2006.

Figur 3 Kontrollandel per region for 2009

Figur 4 Trafikkarbeidet utført av tunge kjøretøy fordelt på de ulike regioner

## Kontroll fordelt på ukedager

I likhet med tidligere år er det foretatt flest kontroller på tirsdag, onsdag og torsdag og noen færre på mandag og fredag. Lørdag er, med en kontrollandel på 1 %, den dagen hvor det blir foretatt desidert færrest kontroller. Denne kontrollandelen har vært lik de siste tre årene. Kontrollvirksomhet på søndag er i år nede på samme nivå som i 2006 med en kontrollandel på 7 %.

Når det gjelder fordeling av kontroller på virkedager og helgedager er 92 % foretatt på virkedagene og 8 % på helgedagene. Det innebærer at målet om en kontrollandel på 15 % for helgedagene ikke er oppnådd.

Figur 5 Fordeling av kontroller på ukedager

## Kontrollfordeling på tidspunkt

Et av målene for kontrolltidspunkt er at 15 % av kontrollene skal foretas mellom klokken 00.00 og 06.00 fordelt over alle ukedagene. I forhold til 2008 ble det foretatt ett prosentpoeng færre kontroller nattestid og 8 % av kontrollene ble gjennomført i dette tidsrommet i 2009. Dette er samme kontrollandel som i 2004, men er fremdeles et lite stykke unna måltallet.

Også tidsrommene 12.00-18.00 og 18.00-24.00 hadde en liten nedgang i forhold til fjoråret på ett og to prosentpoeng. Tidsrommet 06.00-12.00 hadde en økning på fem prosentpoeng og er den største målte kontrollandelen i dette tidsrommet. Flest kontroller (37 %) ble gjennomført i tidsperioden 12.00-18.00.

Figur 6 Fordeling av kontroller på tidspunkt

## Kjøretøy som omfattes av undersøkelsen

Tilstandsundersøkelsen viser utviklingen av fordeling av kjøretøytyper de seneste årene. Andelen trekkvogn med semitrailer har økt i omfang siden 2003 og er i år på 39 %, ett prosentpoeng lavere enn 2008. Motsatt trend ser vi for kjøretøytypen lastebil med påhengsvogn eller slepevogn under 7500 kg. De seneste årene har andelen av denne typen sunket fra 41 % i 2005 til 31 % i 2009. Andelen lastebiler med største totalvekt større enn 7 500 kg har de siste årene ligget stabilt i underkant av 30 %, hvilket er nøyaktig andel av denne kjøretøytypen i 2009.

Figur 7 Fordeling av kjøretøytyper

## Registreringsland

For 2009 er andelen norskregistrerte kjøretøy på 81 %. Bortsett fra noen små variasjoner fra år til år, er totaltrenden at de norskregistrerte kjøretøyene har sunket i andel siden man startet med registrering i 1998 (vises ikke grafisk). Tilsvarende har de utenlandsregistrerte kjøretøyene økt noe i andel siden 1998, og i 2009 er denne andelen 17 %. Kjøretøy med kombinasjonen norsk/utenlandsk registrering har ligget stabilt på 2 % siden dette begynte å bli registrert i 2003.

Figur 8 Fordeling av kjøretøyenes registreringsland

## Transporttype

Siden 1998 har det hele tiden vært en liten økning i andelen kontrollerte kjøretøy som driver ervervsmessig transport, og dermed tilsvarende reduksjon i andelen kjøretøy som driver egentransport (vises ikke grafisk). For første gang siden slik registrering startet sank imidlertid andelen ervervsmessig transport med to prosentpoeng til 90 % i 2007. Fordelingen mellom ervervsmessig transport og egentransport har siden ligget stabilt på henholdsvis 90 % og 10 %.

Figur 9 Fordeling av type transport

# Resultater

## Tolking av resultater

Som nevnt innledningsvis startet man i 2006 med å vekte resultatene fra de ulike regionene ut fra regionvis andel trafikkarbeid (målt i kjøretøykm). Dette blir gjort for å kompensere for at det ikke blir utført kontroller i forhold til mengden trafikk i regionene, og dermed gir det et mer korrekt totalresultat for hele landet. Det vil derfor ikke være helt korrekt å vurdere resultatene fra 2006-2009 direkte mot resultatene fra tidligere års undersøkelser. I figurene er imidlertid resultatene fra 2006 til 2009 vist sammen med resultatene fra foregående år. Det gir et bilde på hvordan trenden har vært over tid.

Resultatene som er splittet opp på de ulike underemnene, som eksempelvis registreringsland, kjøretøytype, transporttype eller regionvise tall, er derimot ikke vektet og kan derfor gi et noe annet bilde i forhold til tallene som er vektet for hele landet. Det er verdt å ha med seg når en leser resultatene. Disse verdiene blir imidlertid ikke vist grafisk, men kun kommentert i teksten gjennom dette kapitlet.

## Sikring av last

Godkjent lastsikring regnes som prosent av de kjøretøyene som har last som kan kontrolleres. I 2009 kunne 92 % av kontrollenhetene kontrolleres for last og av disse hadde 92 % godkjent lastsikring. Disse tallene er vektet.

Figur 10 Andel kjøretøy med godkjent lastsikring

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Ved å sammenligne resultatene for norskregistrerte, utenlandsregistrerte og kombinasjonen norsk/utenlandsregistrerte kjøretøy viser det seg at sistnevnte gruppe har den laveste andelen med godkjent lastsikring. I denne gruppen har 86 % godkjent lastsikring mot 94 % godkjente av norskregistrerte kjøretøy. Utenlandsregistrerte kjøretøy har en godkjenningsandel på 87 % for sikring av last.

I 2009 er det liten differanse mellom de ulike kjøretøytypene som er kontrollert i tilstandsundersøkelsen. I gruppen lastebiler over 7500 kg ble 94 % godkjent, lastebiler med påhengsvogn eller slepevogn over 7500 kg ble 93 % godkjent, mens for trekkvogn med semitrailer ble 92 % godkjent.

Ser man på hvilken transporttype som bedrives ligger ervervsmessig transport og egentransport nesten helt likt i 2009 med godkjenningsandelene 93 % og 92 % godkjent lastsikring.

Av regionene er det Region øst som har den laveste godkjenningsandelen med 88 %. Region sør og Region nord har med 96 % de høyeste andelene kjøretøy med godkjent lastsikring. Region vest og region midt ligger tett etter med godkjenningsandeler på 93 %.

Fordelt over uken er andelen kjøretøy med godkjent lastsikring helt jevn i 2009 med variasjoner mellom 91 % på tirsdag og 94 % på fredag. Jevn fordeling finner vi også gjennom tidsrommene kontrollene er blitt utført. Godkjenningsandelene fordeler seg mellom 92 % og 95 % over hele døgnet.

## Vekter og dimensjoner

Andelen kjøretøy med godkjente vekter og dimensjoner var i flere år synkende, men i 2007 så vi en fin økning på dette punktet. 86 % av kontrollenhetene ble godkjent mot 78 % i 2006. Både 2008 og 2009 er godkjenningsandelen på 86 % opprettholdt.

Figur 11 Andel av ulike overskridelser og andel godkjente kjøretøy med bakgrunn i kontroll av vekter og dimensjoner

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Tidligere år har det vært brudd på lengdebestemmelsene som har ført til flest overtredelser. I 2007 gikk andelen markant tilbake og lå på 2 %, se Figur 11. I fjor sank denne overtredelsen ytterligere med ett prosentpoeng og kun 1 % av de kontrollerte transportenhetene hadde overskredet tillatt lengde for vognkombinasjon. I 2009 finner vi igjen at kun 1 % har overskredet lengdebestemmelsene.

Overskridelse av tillatt totalvekt t.o.m. 10 % er feilen som forekom oftest i 2009 med en andel på 9 %. Denne prosentandelen er lik fjorårets. 7 % overskred tillatt last på boggi/aksel/trippel med mer enn henholdsvis 200 kg, 400 kg og 600 kg, ett prosentpoeng høyere enn i 2008. De av kjøretøyene som overskred tillatt totalvekt med mer enn 10 % utgjør en liten andel på 2 %, men dette er også ett prosentpoeng høyere enn tidligere år. Siden det er mulig at man både kan ha overskridelser på vekt og lengde, summerer fordelingen seg derfor ikke nødvendigvis til 100 %.

Dersom tallmaterialet splittes opp i kjøretøytype, er det lastebiler med påhengsvogn eller slepevogn over 7500 kg som fikk færrest godkjent (80 %). Lastebilgruppen kom best ut med 93 % godkjente. Utenlandsregistrerte kjøretøy har i 2009 høyest godkjenningsandel ved kontrollpunktet vekter og dimensjoner på 89 % mot 86 % for kjøretøy med kombinert norsk/utenlandsk registrering. Kjøretøy som driver egentransport ligger høyere enn kjøretøy som driver ervervsmessig transport, henholdsvis 92 % og 86 % godkjent med hensyn til vekter og dimensjoner.

Godkjenningsandelene for vekter og dimensjoner fordeler seg jevnt over ukedagene med

83 % godkjente på fredag og 88 % godkjente mandag og tirsdag. Ved å se på tidspunktet på døgnet hvor kontrollene ble gjennomført, finner man at flest (89 %) ble godkjent mellom kl. 06.00 og kl. 12.00 mens tidsrommet 12.00-18.00 ga 85 % godkjente.

Bryter man andelen kjøretøy med godkjente vekter og dimensjoner ned på regionnivå, kommer Region vest best ut med 95 % godkjente kontrollenheter. Region midt er regionen hvor færrest ble godkjent i 2009 med andelen 77 %.

Av de 3642 kontrollerte transportenhetene ble 3630 kontrollert for vekter og dimensjoner i 2009.

## Bremser

Figur 12 på neste side illustrerer hvor stor andel av de kontrollerte kjøretøyene som har godkjente bremser, samt andelen av ulike bremsefeil. Som for vekter og dimensjoner kan hvert enkelt kjøretøy ha flere feil, slik at summen av fordelingene kan overstige 100 %.

Andelen godkjente kjøretøy etter utførte bremseprøver er 83 %. Det er en forbedring på tre prosentpoeng i forhold til fjoråret og den største registrerte godkjenningsandelen siden tilstandsundersøkelsene startet i 1998 (ikke vist grafisk). Av de kontrollerte kjøretøyene har 10 % for lav bremsevirkning på tilhenger og 2 % har skjevhet på flere aksler. Dette er en nedgang på henholdsvis to og ett prosentpoeng i forhold til i fjor. Det har også vært en nedgang i feilen ”for lav bremsevirkning på bil/trekkvogn” med ett prosentpoeng mens feilen ”skjevhet på én aksel” ligger på 7 % som er lik feilprosent som i 2008. 7 % er det laveste tallet som er målt på dette punktet siden tilstandsundersøkelsene startet opp og viser en klar forbedring fra tidligere.

Tar man utgangspunkt i de ulike regionene er det Region vest som ligger høyest med 90 % etterfulgt av Region sør med 89 % godkjente kontrollenheter. Region øst ligger lavest med

77 % godkjente. Forskjellene mellom regionene er noe mindre for kontrollpunktet bremser enn for vekter og dimensjoner.

Figur 12 Andel av ulike feil og andel godkjente kjøretøy med bakgrunn i kontroll av bremser

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Når tallmaterialet splittes opp, viser det seg at lastebil med påhengsvogn eller slepevogn

(79 % godkjent) og trekkvogn med semitrailer (81 % godkjent) har større feilprosent enn lastebil over 7500 kg (94 % godkjent). Dette kan forklares med at for lav bremsevirkning på tilhenger er den dominerende feilen for de to førstnevnte kjøretøytypene. For øvrig er alle disse tallene forbedret i forhold til fjoråret, og det samme skjedde fra 2007 til 2008.

78 % av utenlandsregistrerte kjøretøy ble godkjent i henhold til de kontrollerte punkter etter bremsekontrollen. Dette er samme andel som i fjor, men fra 2007 til 2008 så vi en forbedring på hele ti prosentpoeng. Også fra 2006 til 2007 økte denne andelen, da med åtte prosentpoeng. Av kjøretøy med kombinert norsk/utenlandsk registrering ble 89 % av kontrollenhetene godkjente og blant de norskregistrerte kjøretøyene ble 85 % godkjent med hensyn på bremser.

Når det kommer til type transport som gjennomføres, får 91 % av kjøretøyene som driver egentransport godkjent bremseprøvene mot 83 % av de som driver ervervsmessig transport. Begge tallene er forbedringer fra 2008.

Av de 3642 kontrollerte transportenhetene ble 3622 kontrollert for bremser i 2009.

## Farlig gods – dokumenter og påkrevd utstyr

Av utvalget på 3642 transportenheter ble 3438 stk kontrollert for farlig gods. Kjøretøyandelen som transporterte farlig gods i 2009 var 5 %. Figur 13 viser at andelen transport av farlig gods holder seg meget stabil fra år til år.

Mellom regionene varierer andelen som kjører farlig gods fra 2 % i Region sør til 7 % i Region øst. Det er liten variasjon mellom de ulike kjøretøytypene som frakter farlig gods. Trekkvogn med semitrailer er med 6 % den kjøretøytypen som har høyest andel transportenheter som transporterer farlig gods etterfulgt av lastebil med påhengsvogn/slepevogn (4 %) og lastebil under 7500 kg (4 %). Videre er utenlandsregistrerte kjøretøy i 2009 den registreringstypen hvor størst andel av kjøretøyene transporterer farlig gods (6 %) mot 5 % av norskregistrerte og kjøretøy med kombinert norsk/utenlandsk registrering.

Av transportenhetene som transporterer farlig gods, er 5 % av transportarbeidet ervervsmessig transport og 3 % egentransport.

Det viser seg at andelen transportenheter med farlig gods er jevnt fordelt både over døgnet og over uken (andeler mellom 3 % og 6 %).

Figur 13 Andel kjøretøy som transporterer farlig gods

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Ett av spørsmålene i undersøkelsen går ut på om føreren har med seg komplette og korrekte dokumenter relatert til det farlige godset som transporteres. Førerandelen som oppfyller dette kravet er 97 % for 2009. Dette er den største andelen siden 2005 og er den nest beste andelen som er registrert.

Figur 14 Andel førere med nødvendige dokumenter relatert til farlig gods

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

I enkelte regioner kunne 100 % av førerne fremvise komplette dokumenter. Den laveste andelen blant regionene (91 %) var i 2009 i Region vest. Blant førerne av kjøretøy med kombinert norsk/utenlandsk registrering kunne samtlige forevise dokumenter. Førere av utenlandsregistrerte kjøretøy kunne i 88 % av tilfellene forevise de etterspurte dokumentene mot 99 % av førerne av norskregistrerte kjøretøy.

Det var forskjell i godkjenningsandelen blant førere som kjørte ervervsmessig transport

(97 %) og egentransport (88 %). Hvilken type kjøretøy som fraktet det farlige godset ga mindre variasjon; mellom 96 % og 98 % av førerne hadde komplette og korrekte dokumenter.

Et annet spørsmål relatert til farlig gods er hvorvidt transportenheten medbringer godkjent/påkrevd brannslukkingsutstyr. Figur 15 viser andelen av kjøretøy som er utstyrt med brannslukkingsutstyr som er tilpasset det farlige godset som transporteres. For 2009 er det

91 % av transportenhetene som har godkjent brannslukkingsutstyr. Dette er forbedring på tre prosentpoeng fra i fjor, hvilket var den laveste godkjenningsandelen registrert.

Figur 15 Andel av transportenhetene med nødvendig brannslukkingsutstyr relatert til farlig gods

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Førere som transporterer farlig gods skal kunne forevise ADR-kompetansebevis. I 2009 kunne 92 % av sjåførene forevise godkjent ADR-kompetansebevis. Dette er en markant økning fra 2008, se Figur 16, hvor kun 78 % av førerne kunne forevise komptansebevis.

For øvrig er det få transportenheter av dem som kontrolleres ved tilstandsundersøkelsen som frakter farlig gods. Andelen feil og mangler blant transportenhetene vil dermed gi større prosentvise variasjoner enn hvis det statistiske utvalget var større. I 2009 ble 178 førere spurt om ADR-kompetansebevis.

Figur 16 Andel førere med godkjent ADR-kompetansebevis

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Trekker man frem tall fra noen av underemnene, finner man at ved alle kontrollene av transport av farlig gods i Region nord og Region sør kunne føreren forevise gyldig ADR-kompetansebevis. Den laveste andelen finner vi i Region øst hvor 86 % av de kontrollerte transportenhetene for farlig gods hadde påkrevd ADR-kompetansebevis.

Av kjøretøytypene er det lastebil under 7500 kg som kom svakest ut. 83 % av disse førerne hadde godkjent ADR-kompetansebevis. For kjøretøytypene trekkvogn med semitrailer og lastebil med påhengsvogn/slepevogn hadde 93 % av førerne godkjent kompetansebevis.

Færrest godkjente kompetansebevis finner vi i gruppen utenlandsregistrerte kjøretøy med

87 %. For norskregistrerte kjøretøy var andelen 91 % og for registreringskombinasjonen norsk/utenlandsk hadde samtlige førere godkjent kompetansebevis.

## Løyvepliktig transport / egentransporterklæring / fellesskapstillatelse

Ved kontroll av godkjent transportløyve, egentransporterklæring eller fellesskapstillatelse, kan 98 % av de spurte førerne fremvise dette. Dette er en økning på ett prosentpoeng fra 2008 og på nivå med tidligere år. Vi finner sterke godkjenningsandeler på tvers av alle regionene med 99 % godkjente i Region nord, sør og vest og 98 % godkjente i regionene øst og midt. I 2009 ble 3630 sjåfører forespurt om slike dokumenter.

Også ved å bryte ned tallene mot standard bakgrunnsspørsmål i undersøkelsen finner vi sterke godkjenningsandeler. For gruppen med kjøretøy som driver egentransport hadde 97 % korrekte dokumenter. For de resterende undergruppene varierer godkjenningsandelene mellom 98 % og 99 % på dette spørsmålet. Det samme finner vi ved å se på når på dagen og hvilken dag i uka transportenhetene ble kontrollert.

Figur 17 Andel kjøretøy med godkjent transportløyve/egentransporterklæring/fellesskapstillatelse

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## Bruksforbud

Alvorlige brudd på hovedemnene som kontrolleres medfører bruksforbud. Dette gjelder først og fremst transportløyve. Eksempel på et tilfelle hvor det kan være aktuelt å nedlegge bruksforbud er hvis godset ikke fullt ut samsvarer med næringsvirksomheten, og det er grunnlag for å hevde at selskapet også driver løyvepliktig virksomhet.

I undersøkelsen er det ikke differensiert innenfor hvilke områder kjøretøyene har fått bruksforbud, men kun summert for hele tilstandsundersøkelsen. Det betyr at bruksforbudet vises som en summasjon av alle gruppene og speiler alle kjøretøyene som ble kontrollert. Figur 18 viser at andelen bruksforbud er noe lavere enn i fjor. Det er kun årene 2006 til 2009 som er direkte sammenlignbare da det er disse tallene som er vektet. I 2009 ble 20 % av transportenhetene registrert med bruksforbud, en forbedring på to prosentpoeng fra i fjor.

Figur 18 Andel kjøretøy som er ilagt bruksforbud

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Flest bruksforbud ble gitt i Region øst (26 %) og færrest i Region vest og sør (10 % og 11 %). Ved å se nærmere på tallene i de ulike undergruppene viser det seg at 25 % av kjøretøyene med kombinert norsk/utenlandsk registrering ble ilagt bruksforbud. Dette er en forbedring på 7 prosentpoeng fra 2008. For utenlandsregistrerte var tallet 23 %, mens blant norskregistrerte kjøretøy fikk 17 % bruksforbud.

Lastebil med påhengsvogn eller slepevogn er kjøretøytypen som hyppigst ble ilagt bruksforbud (24 %) mot 12 % for lastebil under 7500 kg. Trekkvogn med semitrailer hadde i år en andel på 18 %. For kjøretøy som driver egentransport og ervervsmessig transport fikk henholdsvis 15 % og 18 % bruksforbud. Samtlige tall er forbedringer fra 2008.

# Mål

Tabellen nedenfor viser hvilke mål som gjelder for de ulike hovedemnene. Disse angir målsettingen for hvor stor andel av de enkelte forhold som skal være i forskriftsmessig stand.

Tabell 1 Mål for hvor stor andel av kontrollenhetene som bør være godkjent

| Emne | Mål |
| --- | --- |
| Vekter og dimensjoner | Minst 95 % skal ha godkjent totalvekt (mindre enn 10 % overlast) |
| Transport av farlig gods | Minst 90 % skal ha gyldig kompetansebevis |
| Sikring av last | Minst 95 % skal ha godkjent sikring av last |
| Transportløyve | Minst 99 % skal ha godkjent løyve/egentransporterklæring |
| Bremser | Minst 90 % skal ha godkjente bremser |
| Bruksforbud | Ingen skal få bruksforbud |

# Måloppnåelse

## Sikring av last

Det er fastsatt et mål om at 95 % av de kontrollerte kjøretøyene skal ha godkjent lastsikring.  I 2009 hadde 92 % av de kontrollerte transportenhetene godkjent lastsikring. Figur 19 viser resultatene over tid og vi ser at nivået er det beste som er registrert siden 2003. Måltallet er imidlertid ikke fullstendig nådd.

Figur 19 Måloppnåelse for sikring av last

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## Vekter og dimensjoner

Som for emnet sikring av last, er målet for vekter og dimensjoner satt til 95 % godkjente. Når det gjelder resultatet for andelen kjøretøy med godkjente vekter og dimensjoner regnes også kjøretøy med overlast inntil 10 % som godkjent i denne sammenhengen.

Figur 20 illustrerer godkjenningsresultatene for denne kategorien i forhold til måltallet hvor både prosenttallet for antall godkjente og antall med overlast inntil 10 % er tatt med. Resultatet i 2006 viste seg å være det svakeste på lang tid og endte ni prosentpoeng unna målet. For 2007 var resultatet forbedret betraktelig og endte på 94 %.

Både i fjor og i år ble hele 95 % (9 % + 86 %, se figur 11) av de kontrollerte transportenhetene godkjent under kontrollpunktet vekter og dimensjoner og måltallet er dermed nådd andre året på rad siden tilstandsundersøkelsene startet i 1998 (ikke vist grafisk).

Figur 20 Måloppnåelse for vekter og dimensjoner

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## Bremser

Figur 21 illustrerer hvordan resultatene av bremsekontrollene har utviklet seg over tid. Målet om at 90 % skal ha godkjente bremser har vært det samme siden 1998 (ikke vist grafisk). Årets resultat, med vekting, endte på 83 % – syv prosentpoeng unna måltallet.

Årets resultat er en forbedring på tre prosentpoeng fra 2008 og er det året hvor godkjenningsandelen er nærmest måltallet.

Figur 21 Måloppnåelse for bremser

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## ADR-kompetansebevis

Når det gjelder ADR-kompetansebevis, er målet at minimum 90 % av de kontrollerte sjåførene fremviser dette. I lang tid ble dette målet oversteget med god margin, men fikk et kraftig fall i 2005. I 2006 og 2007 steg godkjenningsandelen for dette emnet i positiv retning, mens 2008 igjen ga en nedgang. I år er derimot måltallet passert med to prosentpoeng og målet er nådd for første gang siden 2004.

Figur 22 Måloppnåelse for ADR-kompetansebevis

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## Godkjent transportløyve / egentransporterklæring / fellesskapstillatelse

Ved tilstandsundersøkelsen 2009 kunne 98 % av førerne fremvise godkjent transportløyve, egentransporterklæring eller fellesskapstillatelse. Resultatene fra kontrollene av godkjent transportløyve, egentransporterklæring eller fellesskapstillatelse har siden 1998 (ikke vist grafisk) vært svært gode og har ligget stabilt på 98 % og 99 % godkjente, bortsett fra 2008 hvor godkjenningsandelen var 97 %.

Fram til 2002 var måloppnåelsen høyere enn målet, derfor ble måltallet i 2003 oppjustert fra 96 % til 99 % godkjente. I 2003 og 2004 var det full måloppnåelse mens vi årene etter har ligget litt bak målet. For 2009 registrerer vi at vi er ett prosentpoeng unna full måloppnåelse.

Figur 23 Måloppnåelse for godkjent transportløyve/egentransporterklæring/fellesskapstillatelse

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## Bruksforbud

Tilstandsmålet når det gjelder bruksforbud er at ingen skal bli ilagt dette. Som det går fram av figuren nedenfor er det et stykke vei til dette målet blir innfridd. Etter vekting av regionenes resultater blir andelen bruksforbud av kontrollerte kjøretøy 20 % for 2009, to prosentpoeng bedre enn i fjor og det laveste registrert siden 2003.

Totalt ble 3631 transportenheter kontrollert på dette punktet i 2009.

Figur 24 Måloppnåelse for andel bruksforbud

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

# Sluttkommentar

Tilstandsundersøkelsen 2009 viser at samtlige hovedemner har like eller bedre resultater enn 2008. For to av hovedemnene er full måloppnåelse nådd. Kontrollpunktet vekter og dimensjoner er nådd andre året på rad, mens måloppnåelsen for ADR-kompetansebevis ble passert med to prosentpoeng.

Hakk i hel finner vi emnet godkjent transportløyve, egentransporterklæring og fellesskapstillatelse som i år er ett prosentpoeng unna målet om 99 % godkjente. Dette kontrollpunktet har gjennom flere år med tilstandsundersøkelser holdt seg godt inntil, og også over, den satte målsetningen.

Under kontrollpunktet godkjent lastsikring får 92 % av transportenhetene godkjent. Årets resultat er tre prosentpoeng unna måltallet og den høyeste godkjenningsandelen som er registrert.

Også kontrollpunktet bremser er resultatet for 2009 det høyeste som er registrert. 83 % av transportenhetene er funnet godkjent og full måloppnåelse er syv prosentpoeng unna.

Lengst fra målet finner vi emnet bruksforbud. Bruksforbud på 20 % er et høyt tall og meget langt fra målsetningen om at ingen skal bli ilagt dette. Da bruksforbudet ikke er differensiert på de ulike emnene, er det vanskelig å si nøyaktig hva som utløser bruksforbudet. Det er imidlertid sannsynlig at det er brudd på emnene lastsikring, bremser og vekter og dimensjoner som utgjør den største prosentandelen av bruksforbudet i tillegg til enkelte administrative forhold.

I 2009 ble 3642 transportenheter kontrollert. Målet er satt til 4600 kontrollerte enheter – 1000 transportenheter i hver region unntatt Region nord hvor tallet er satt til 600. Kontrollene skal fordeles etter denne nøkkelen over uke og døgn:

| Tid på døgnet | Mandag-fredag | Lørdag-søndag |
| --- | --- | --- |
| 0600-2400 | 70 % | 15 % |
| 0000-0600 | 15 % |

Det gjenstår enda noe for å oppnå kontrollmålene for helg og natt. Kun 8 % av kontrollene ble foretatt nattestid i helgen i 2009. Ingen regioner oversteg måltallet i år, men både Region øst og Region nord er omtrent femti kontrollenheter unna måltallene for sin region. Lengst fra målet var Region midt med sine 575 kontroller. Årene fra 2006 til 2009 er vektet med hensyn til regionvis ulik mengde trafikkarbeid og er derfor direkte sammenlignbare. Sett under ett er resultatene fra 2009 bedre enn fjoråret. Ved de fleste målepunkter er resultatene forbedret eller på stedet hvil. Et unntak er kontrollfordelingen over natt og helg som har hatt en liten tilbakegang. Også fra 2007 til 2008 opplevde vi en bedring i de fleste resultatene ved tilstandsundersøkelsen.

# Text boxes

| Saksbehandler/innvalgsnr: |
| --- |
| Jannicke Sjøvold - 22073380 |
| Vår dato: | 08.09.2009 |
| Vår referanse: | 2009/008678-011 |