| Notat |
| --- |
| Til: | 0.Postmottak øst, 0.Postmottak sør, 0.Postmottak vest, 0.Postmottak midt, 0.Postmottak nord |
| Fra: | Trafikant- og kjøretøyavdelingen |
| Kopi: |  |

Tilstandsundersøkelse kap. 6/2010 - Tunge kjøretøy

- Innledning

Undersøkelsen ble gjennomført ved at det ble sendt ut registreringsskjema til regionvegkontorene, der de ble bedt om å benytte skjemaene ved kontroll av tunge kjøretøyer. Undersøkelsen ble gjennomført sommeren 2010, og omfatter alle Statens vegvesens regioner.

Undersøkelsen er gjennomført som stoppkontroller av tunge kjøretøy ved vegvesenets kontrollstasjoner, og utvalgsstørrelsen er på 4135 transportenheter for 2010.

Figur 1 Årlig antall transportenheter i undersøkelsen

Målet er for tiden 1000 kontrollerte transportenheter i hver region, unntatt i Region nord hvor måltallet er satt til 600 transportenheter. Årets resultat er sterkt i forhold til tidligere år, målet om 4600 kontrollerte transportenheter er imidlertid ikke oppnådd.

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 0,8 – 1,4 prosentpoeng for hovedgruppene (hovedfrekvensene). Feilmarginene for det oppsplittede tallmaterialet (undergruppene) er noe større.

Grafene i denne rapporten viser utviklingen av kontrollpunktene siden år 2006.

Om man ønsker tallmateriale fra lenger tilbake i tid, vises det til tidligere rapporter av ”Tilstandsundersøkelse kapittel 6 – Tunge kjøretøy (Tekniske og administrative forhold)”.

- Bakgrunn

Ved utekontroller kontrolleres kjøretøy og førere i forhold til gjeldende lover og forskrifter. Utekontroll av kjøretøy gjøres først og fremst for å bedre trafikksikkerheten, sikre like konkurransevilkår i transportbransjen og sikre førernes arbeidsmiljø. Selv etter innføring av årlig periodisk kontroll for tunge kjøretøy, (Rådsdirektiv 96/96/EF) anses det som nødvendig å følge opp bl.a. en del tekniske forhold hvor det kan forventes raske tilstandsendringer når kjøretøyet blir brukt. Rådsdirektiv 2000/30/EF om utekontroll av tunge nyttekjøretøy ble innført (10. august 2002) for å sikre at kjøretøyene i felleskapsområdet bedre skulle overholde de tekniske kravene som er satt ved årlig periodisk kjøretøykontroll. I TØI’s vurderinger av tekniske utekontroller for tunge kjøretøy konkluderes det med at den samfunnsøkonomiske nytten er ca. 5 ganger så stor som kostnaden (TØI-rapport 851/2006).

Vi er nå inne i en handlingsprogramperiode hvor Statens vegvesen har endret målstyringsparametrene for utekontrollen. Tiltakene og ressursbruken i utekontrollen blir nå styrt med hensyn på tilstand, og tilstandsundersøkelsene spiller i denne forbindelse en sentral rolle.

- Metode

I undersøkelsen kontrolleres bremser, vekter og dimensjoner, transportløyve, farlig gods og sikring av last.

Innsamling av data skjer ved hjelp av registrering av ulike forhold ved tunge kjøretøy. Kontrollene skjer på kontrollsteder som har tilgang på bremseprøver. Kontrollene bør også gjennomføres på kontrollsteder som ligger ved eller i nærheten av hovedveg, slik at tungtransporten ikke blir unødig forsinket.

- Generelt om kontrollene

  - Kontroller fordelt på region

Målet er at det skal kontrolleres 600 transportenheter i Region nord og 1000 transportenheter i de øvrige regionene. Region nord, vest og øst har nådd måltallene for 2010, Region midt er den regionen som i 2010 er lengst unna måltallet med sine 565 kontrollerte transportenheter.

Til sammen har regionene utført 90 % av de 4600 kontrollene som var målet for 2010.

Figur 2 Antall kontrollerte transportenheter per region

## 4.2 Vekting

For å kompensere for at det finnes systematiske forskjeller mellom resultatene i de ulike regionene, samt at antallet kontrollerte enheter varierer fra region til region, blir resultatene fra tilstandsundersøkelsen vektet i forhold til hvor mye trafikk det er i hver region. Slik vekting ble første gang foretatt ved tilstandsundersøkelsen i 2006. Fram til da har hver registrering talt likt ved beregning av det totale resultatet for landet. Dette har ført til at sammenligning av resultatene fra år til år har gitt noe usikkerhet, noe som er forbedret ved innføring av vekting.

Erfaringsmessig har godkjenningsandelen for Region øst på de fleste av kontrollpunktene vært lavere enn for de øvrige regionene. Konsekvensen av dette har vært at totalresultatet har framstått mer positivt enn hva som ville ha vært tilfelle hvis antallet kontroller i hver region hadde vært tilpasset mengden trafikk. Som alternativ til dette er det foretatt en vekting mellom de ulike regionenes resultater, og vektingen følger den enkelte regions andel av totalt trafikkarbeid (målt i kjøretøykm) blant tunge kjøretøy.

Følgende vekting mellom regionene blir benyttet ved beregning av totalresultatet for landet:

Region øst:	39 %

Region sør:	21 %

Region vest:	15 %

Region midt	15 %

Region nord:	10 %

Nedenfor er det vist to figurer, hvor den øverste illustrerer fordelingen regionene imellom av de 4135 kontrollene som ble foretatt i 2010, og hvor den nederste illustrerer fordelingen basert på regionenes vektingsprosenter. Vektingsprosentene i 2010 er de samme som er benyttet siden 2006.

Figur 3 Kontrollandel per region for 2010

Figur 4 Trafikkarbeidet utført av tunge kjøretøy fordelt på de ulike regioner

4.3 Kontroll fordelt på ukedager

I likhet med tidligere år er det foretatt flest kontroller på tirsdag, onsdag og torsdag og noen færre på mandag og fredag. Lørdag er, med en kontrollandel på 1 %, den dagen hvor det blir foretatt desidert færrest kontroller. Denne kontrollandelen har vært lik de siste fire årene. Kontrollvirksomhet på søndag er i år på samme nivå som i 2009 med en kontrollandel på 7 %.

Når det gjelder fordeling av kontroller på virkedager og helgedager er 92 % foretatt på virkedagene og 8 % på helgedagene. Kontrollandel for helgedagene er på samme nivå som i 2009, det innebærer at målet om en kontrollandel på 15 % for helgedagene ikke er oppnådd.

Figur 5 Fordeling av kontroll på ukedager

4.4 Kontrollfordeling på tidspunkt

Et av målene for kontrolltidspunkt er at 15 % av kontrollene skal foretas mellom klokken 00.00 og 06.00 fordelt over alle ukedagene. I forhold til 2010 ble det foretatt ett prosentpoeng flere kontroller nattestid og 9 % av kontrollene ble gjennomført i dette tidsrommet i 2010. Dette er samme kontrollandel som i 2006 og 2008, men likevel et stykke unna måltallet.

Tidsrommene 12.00-18.00 og 18.00-24.00 hadde samme kontrollandel som fjoråret. Tidsrommet 06.00-12.00 hadde en nedgang på 2 prosent fra 2009. Flest kontroller (37 %) ble gjennomført i tidsperioden 12.00-18.00.

Figur 6 Fordeling av kontroller på tidspunkt

4.5 Kjøretøy som omfattes av undersøkelsen

Tilstandsundersøkelsen viser utviklingen av fordeling av kjøretøytyper de seneste årene. Andelen trekkvogn med semitrailer har økt i omfang siden 2004 og er i år på 41 %, dette er et prosentpoeng høyere enn 2008 og 2009. Motsatt trend ser vi for kjøretøytypen lastebil med påhengsvogn eller slepevogn over 7500 kg. De seneste årene har andelen av denne typen sunket fra 41 % i 2005 til 30 % i 2010, for øvrig et prosentpoeng lavere enn i 2008 og 2009. Andelen lastebiler med største totalvekt større enn 7 500 kg har de siste årene ligget stabilt, for 2010 var andelen 29 %.

Figur 7 Fordeling av kjøretøytyper

4.6 Registreringsland

For 2010 er andelen norskregistrerte kjøretøy på 79 %, 2 prosent under fjorårets resultat på 81 %. Bortsett fra noen små variasjoner fra år til år, er totaltrenden at de norskregistrerte kjøretøyene har sunket i andel siden man startet med registrering i 1998 (vises ikke grafisk). Tilsvarende har de utenlandsregistrerte kjøretøyene økt noe i andel siden 1998, og i 2010 er denne andelen 19 %. Kjøretøy med kombinasjonen norsk/utenlandsk registrering har ligget stabilt på 2 % siden dette begynte å bli registrert i 2003.

Figur 8 Fordeling av kjøretøyenes registreringsland

4.7 Transporttype

Siden 1998 har det hele tiden vært en liten økning i andelen kontrollerte kjøretøy som driver ervervsmessig transport, og dermed tilsvarende reduksjon i andelen kjøretøy som driver egentransport (vises ikke grafisk). For første gang siden slik registrering startet sank imidlertid andelen ervervsmessig transport med to prosentpoeng til 90 % i 2007. Fordelingen mellom ervervsmessig transport og egentransport har siden ligget stabilt på henholdsvis 90 % og 10 %.

Figur 9 Fordeling av type transport

- Resultater

5.1 Tolkning av resultater

Som nevnt innledningsvis startet man i 2006 med å vekte resultatene fra de ulike regionene ut fra regionvis andel trafikkarbeid (målt i kjøretøykm). Dette blir gjort for å kompensere for at det ikke blir utført kontroller i forhold til mengden trafikk i regionene, og dermed gir det et mer korrekt totalresultat for hele landet. Det vil derfor ikke være helt korrekt å vurdere resultatene fra 2006-2010 direkte mot resultatene fra tidligere års undersøkelser. I figurene er imidlertid resultatene fra 2006 til 2010 vist sammen med resultatene fra foregående år. Det gir likevel et bilde på hvordan trenden har vært over tid.

Resultatene som er splittet opp på de ulike underemnene, som eksempelvis registreringsland, kjøretøytype, transporttype eller regionvise tall, er derimot ikke vektet og kan derfor gi et noe annet bilde i forhold til tallene som er vektet for hele landet. Det er verdt å ha med seg når en leser resultatene. Disse verdiene blir imidlertid ikke vist grafisk, men kun kommentert i teksten gjennom dette kapitlet.

5.2 Sikring av last

Godkjent lastsikring regnes som prosent av de kjøretøyene som har last som kan kontrolleres. I 2010 kunne 91 % av kontrollenhetene kontrolleres for last og av disse hadde 91 % godkjent lastsikring. Disse tallene er vektet.

Figur 10 Andel kjøretøy med godkjent lastsikring

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Ved å sammenligne resultatene for norskregistrerte, utenlandsregistrerte og kombinasjonen norsk/utenlandsregistrerte kjøretøy viser det seg at utenlandsregistrerte kjøretøy har den laveste andelen med godkjent lastsikring. I denne gruppen har 85 % godkjent lastsikring mot 94 % godkjente av norskregistrerte kjøretøy. Kombinasjonen norsk/utenlandskregistrerte kjøretøy har en godkjenningsandel på 91 % for sikring av last.

I 2010 er det liten differanse mellom de ulike kjøretøytypene som er kontrollert i tilstandsundersøkelsen. I gruppen lastebiler over 7500 kg ble 95 % godkjent, lastebiler med påhengsvogn eller slepevogn over 7500 kg ble 93 % godkjent, mens for trekkvogn med semitrailer ble 90 % godkjent.

Ser man på hvilken transporttype som bedrives ligger ervervsmessig transport og egentransport nesten helt likt i 2009 med godkjenningsandelene 93 % og 94 % godkjent lastsikring.

Av regionene er det Region øst som har den laveste godkjenningsandelen med 85 %. Region sør har med 97 % den høyeste andelen kjøretøy med godkjent lastsikring. Region vest og region nord ligger relativt tett etter med godkjenningsandeler på 94 %. For 2010 hadde Region midt en godkjenningsandel på 93 %.

Fordelt over uken er andelen kjøretøy med godkjent lastsikring jevn i 2010 med variasjoner mellom 90 % på onsdag og 94 % på tirsdag, fredag og søndag. Jevn fordeling finner vi også gjennom tidsrommene kontrollene er blitt utført. Godkjenningsandelene fordeler seg mellom 90 % og 94 % over hele døgnet.

5.3 Vekter og dimensjoner

Andelen kjøretøy med godkjente vekter og dimensjoner var i flere år synkende, men i 2007 så vi en fin økning på dette punktet. 86 % av kontrollenhetene ble godkjent mot 78 % i 2006. Godkjenningsandelen er for 2010 på 88 %, en økning på 2 prosentpoeng fra 2009.

Figur 1 Andel av ulike overskridelser og andel godkjente kjøretøy med bakgrunn i kontroll av vekter og dimensjoner

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Tidligere år har det vært brudd på lengdebestemmelsene som har ført til flest overtredelser. I 2007 gikk andelen markant tilbake og lå på 2 %, noe som kan forklares med at tillatte lengder ble økt fra 1. januar 2007. I 2008 sank denne overtredelsen ytterligere med ett prosentpoeng og kun 1 % av de kontrollerte transportenhetene hadde overskredet tillatt lengde for vogntogkombinasjon. Dette har siden ligget stabilt, og i 2010 finner vi igjen at kun 1 % har overskredet lengdebestemmelsene.

Overskridelse av tillatt totalvekt t.o.m. 10 % er feilen som forekom oftest i 2010 med en andel på 7 %, denne andelen er 2 prosentpoeng lavere enn fjorårets.  Overskridelse av tillatt last på boggi/aksel/trippel med mer enn henholdsvis 200 kg, 400 kg og 600 kg hadde en andel på 6 %, det er en nedgang på ett prosentpoeng fra 2009. De av kjøretøyene som overskred tillatt totalvekt med mer enn 10 % utgjør en liten andel på 2 %, dette er samme resultat som i 2009. Siden det er mulig at man både kan ha overskridelser på vekt og lengde, summerer fordelingen seg derfor ikke nødvendigvis til 100 %.

Dersom tallmaterialet splittes opp i kjøretøytype, er det lastebiler med påhengsvogn eller slepevogn over 7500 kg som fikk færrest godkjent (86 %). Lastebilgruppen kom best ut med 92 % godkjente. Kjøretøy med kombinert norsk/utenlandsk registrering har i 2010 høyest godkjenningsandel ved kontrollpunktet vekter og dimensjoner på 95 % mot 89 % for norskregistrerte kjøretøy. For utenlandsk registrerte kjøretøy var godkjenningsandelen i 2010 på 91 %. Kjøretøy som driver egentransport ligger høyere enn kjøretøy som driver ervervsmessig transport, henholdsvis 92 % og 90 % godkjent med hensyn til vekter og dimensjoner.

Godkjenningsandelene for vekter og dimensjoner fordeler seg jevnt over ukedagene med

88 % godkjente på onsdag og lørdag, og 91 % godkjente tirsdag. Ved å se på tidspunktet på døgnet hvor kontrollene ble gjennomført, finner man at flest (91 %) ble godkjent mellom kl. 00.00 og kl. 06.00 mens tidsrommet 06.00-12.00 og 18.00-00.00 ga 89 % godkjente.

## 5.4 Bremser

Figur 12 på neste side illustrerer hvor stor andel av de kontrollerte kjøretøyene som har godkjente bremser, samt andelen av ulike bremsefeil. Som for vekter og dimensjoner kan hvert enkelt kjøretøy ha flere feil, slik at summen av fordelingene kan overstige 100 %.

Andelen godkjente kjøretøy etter utførte bremseprøver er 84 %. Det er en forbedring på ett prosentpoeng i forhold til fjoråret og den største registrerte godkjenningsandelen siden tilstandsundersøkelsene startet i 1998 (ikke vist grafisk). Av de kontrollerte kjøretøyene har 9 % for lav bremsevirkning på tilhenger, dette er en nedgang på ett prosentpoeng fra 2009. 2 % har skjevhet på flere aksler, dette er samme resultat som i fjor. Det er registrert flere feil for kategorien ”for lav bremsevirkning på bil/trekkvogn” i forhold til 2009, men samme resultat som i 2008. Feilen ”skjevhet på én aksel” ligger på 7 % som er lik feilprosent som i 2008 og 2009. 7 % er det laveste tallet som er målt på dette punktet siden tilstandsundersøkelsene startet opp og viser en klar forbedring fra tidligere.

Tar man utgangspunkt i de ulike regionene er det Region sør som ligger høyest med 93 % etterfulgt av Region vest med 89 % godkjente kontrollenheter. Region øst ligger lavest med 76 % godkjente.

Figur 12 Andel av ulike feil og andel godkjente kjøretøy med bakgrunn i kontroll av bremser

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Når tallmaterialet splittes opp, viser det seg at lastebil med påhengsvogn eller slepevogn

(84 % godkjent) og trekkvogn med semitrailer (81 % godkjent) har større feilprosent enn lastebil over 7500 kg (94 % godkjent). Dette kan forklares med at for lav bremsevirkning på tilhenger er den dominerende feilen for de to førstnevnte kjøretøytypene.

78 % av utenlandsregistrerte kjøretøy ble godkjent i henhold til de kontrollerte punkter etter bremsekontrollen. Dette er samme andel som i 2008 og 2009, men fra 2007 til 2008 så vi en forbedring på hele ti prosentpoeng. Også fra 2006 til 2007 økte denne andelen, da med åtte prosentpoeng. Av kjøretøy med kombinert norsk/utenlandsk registrering ble 95 % av kontrollenhetene godkjente og blant de norskregistrerte kjøretøyene ble 87 % godkjent med hensyn på bremser.

Når det kommer til type transport som gjennomføres, får 88 % av kjøretøyene som driver egentransport godkjent bremseprøvene, en nedgang på 3 prosentpoeng fra 2009.  Motsatt har de som driver ervervsmessig transport en oppgang på 2 prosentpoeng fra 2009 og 85 % av disse fikk godkjent bremseprøve.

Av de 4135 kontrollerte transportenhetene ble alle kontrollert for bremser i 2010.

## 5.5 Farlig gods – dokumenter og påkrevd utstyr

Av utvalget på 4135 transportenheter ble 3959 stk kontrollert for farlig gods. Kjøretøyandelen som transporterte farlig gods i 2010 var 4 %. Figuren 13 viser at andelen transport av farlig gods holder seg meget stabil fra år til år.

Mellom regionene varierer andelen som kjører farlig gods fra 3 % i Region nord til 6 % i Region sør. Det er liten variasjon mellom de ulike kjøretøytypene som frakter farlig gods. Trekkvogn med semitrailer og lastebil med påhengsvogn/slepevogn er med 5 % hver de kjøretøytypene som har høyest andel transportenheter som transporterer farlig gods etterfulgt av lastebil over 7500 kg (4 %). Videre er utenlandsregistrerte og norskregistrerte kjøretøy i 2010 de registreringstypene hvor størst andel av kjøretøyene transporterer farlig gods (5 %) hver, mot 2 % av kjøretøy med kombinert norsk/utenlandsk registrering.

Av transportenhetene som transporterer farlig gods, er 5 % av transportarbeidet ervervsmessig transport og 3 % egentransport.

Det viser seg at andelen transportenheter med farlig gods er jevnt fordelt både over døgnet og over uken (andeler mellom 3 % og 6 %), med unntak av lørdag hvor andelen som transporterer farlig gods var 10 % for 2010.

Figur 13 Andel kjøretøy som transporterer farlig gods

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Ett av spørsmålene i undersøkelsen går ut på om føreren har med seg komplette og korrekte dokumenter relatert til det farlige godset som transporteres. Førerandelen som oppfyller dette kravet er 99 % for 2010. Dette er det høyeste registrerte resultat, og en oppgang på 2 % i forhold til 2009.

Figur 2 Andel førere med nødvendige dokumenter relatert til farlig gods

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

I enkelte regioner kunne 100 % av førerne fremvise komplette dokumenter. Den laveste andelen blant regionene (93 %) var i 2010 i Region midt. Blant førerne av kjøretøy med kombinert norsk/utenlandsk registrering og utenlandsregistrerte kjøretøy kunne samtlige forevise dokumenter. Førere av norskregistrerte kjøretøy kunne i 98 % av tilfellene forevise de etterspurte dokumentene.

Det var forskjell i godkjenningsandelen blant førere som kjørte ervervsmessig transport

(98 %) og egentransport (100 %). Hvilken type kjøretøy som fraktet det farlige godset ga også liten variasjon; mellom 96 % og 100 % av førerne hadde komplette og korrekte dokumenter.

Et annet spørsmål relatert til farlig gods er hvorvidt transportenheten medbringer godkjent/påkrevd brannslukkingsutstyr relatert til det farlige godset som transporteres.

Figur 15 viser andelen av kjøretøy som er utstyrt med brannslukkingsutstyr som er tilpasset det farlige godset som transporteres. For 2010 viser undersøkelsen at 90 % av transportenhetene hadde godkjent/påkrevd brannslukningsutstyr, dette er en nedgang på 1 prosentpoeng fra 2009.

Figur 15 Andel av transportenhetene med nødvendig brannslukkingsutstyr relatert til farlig gods

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Førere som transporterer farlig gods skal kunne forevise ADR-kompetansebevis. I 2010 kunne 81 % av sjåførene forevise godkjent ADR-kompetansebevis. Dette er en nedgang på 11 prosentpoeng fra 2009, likevel 3 prosentpoeng høyere enn i 2008 (se figur 16) hvor kun 78 % av førerne kunne forevise kompetansebevis.

Totalt sett er det få transportenheter av dem som ble kontrollert ved tilstandsundersøkelsen som fraktet farlig gods. Andelen feil og mangler blant transportenhetene vil dermed gi større prosentvise variasjoner enn hvis det statistiske utvalget var større. I 2010 ble 202 førere spurt om ADR-kompetansebevis.

Figur 16 Andel førere med godkjent ADR-kompetansebevis

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Trekker man frem tall fra noen av underemnene, finner man at ved alle kontrollene av transport av farlig gods i Region nord kunne føreren forevise gyldig ADR-kompetansebevis. Den laveste andelen finner vi i Region øst hvor 69 % av de kontrollerte transportenhetene for farlig gods hadde påkrevd ADR-kompetansebevis.

Av kjøretøytypene er det små variasjoner. Trekkvogn med semitrailer kom svakest ut, 83 % av disse førerne hadde godkjent ADR-kompetansebevis. For kjøretøytypene lastebil over 7500 kg og lastebil med påhengsvogn/slepevogn hadde 85 % av førerne godkjent kompetansebevis.

For norskregistrerte kjøretøy var andelen 85 %, og for utenlandsregistrerte kjøretøy var andelen 82 %. Registreringskombinasjonen norsk/utenlandsk hadde for dette spørsmålet bare 2 førere som ble forespurt om ADR-kompetansebevis i 2010, statistikken for denne kategorien tas derfor ikke med.

5.6 Løyvepliktig transport / egentransporterklæring / fellesskapstillatelse

Ved kontroll av godkjent transportløyve, egentransporterklæring eller fellesskapstillatelse, kan 98 % av de spurte førerne fremvise dette. Dette er samme andel som i 2009 og på nivå med tidligere år. Vi finner sterke godkjenningsandeler på tvers av alle regionene med 99 % godkjente i Region sør, 98 % i nord og vest, og 97 % for øst og midt. I 2010 ble 4095 sjåfører forespurt om slike dokumenter.

Også ved å bryte ned tallene mot standard bakgrunnsspørsmål i undersøkelsen finner vi sterke godkjenningsandeler. For gruppen med kjøretøy som driver egentransport hadde 97 % korrekte dokumenter. For de resterende undergruppene varierer godkjenningsandelene mellom 98 % og 99 % på dette spørsmålet. Det samme finner vi ved å se på når på dagen og hvilken dag i uka transportenhetene ble kontrollert, med unntak av 97 % på mandag og 100 % på lørdag.

Figur 17 Andel kjøretøy med godkjent transportløyve/egentransporterklæring/fellesskapstillatelse

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## 5.7 Bruksforbud

Alvorlige brudd på hovedemnene som kontrolleres medfører bruksforbud. Dette gjelder først og fremst transportløyve. Eksempel på et tilfelle hvor det kan være aktuelt å nedlegge bruksforbud er hvis godset ikke fullt ut samsvarer med næringsvirksomheten, og det er grunnlag for å hevde at selskapet også driver løyvepliktig virksomhet.

I undersøkelsen er det ikke differensiert innenfor hvilke områder kjøretøyene har fått bruksforbud, men kun summert for hele tilstandsundersøkelsen. Det betyr at bruksforbudet vises som en summasjon av alle gruppene og speiler alle kjøretøyene som ble kontrollert. Figuren på neste side viser at andelen bruksforbud er på samme nivå som i fjor. I 2010 ble 21 % av transportenhetene registrert med bruksforbud.

Figur 18 Andel kjøretøy som er ilagt bruksforbud

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

Ved å se nærmere på tallene i de ulike undergruppene viser det seg at 26 % av utenlandsk registrerte kjøretøy ble ilagt bruksforbud. For kjøretøyene med kombinert norsk/utenlandsk registrering ble 16 % ilagt bruksforbud. Også for norskregistrerte kjøretøy var andelen som ble ilagt bruksforbud 16 %.

Trekkvogn med semitrailer (21 %) og lastebil med påhengsvogn eller slepevogn (20 %) var kjøretøytypene som hyppigst ble ilagt bruksforbud, mot 13 % for lastebil over 7500 kg. For kjøretøy som driver egentransport og ervervsmessig transport fikk henholdsvis 13 % og 19 % bruksforbud.

# 6 Mål

Tabellen nedenfor viser hvilke mål som gjelder for de ulike hovedemnene. Disse angir målsettingen for hvor stor andel av de enkelte forhold som skal være i forskriftsmessig stand.

Tabell 1 Mål for hvor stor andel av kontrollenhetene som bør være godkjent

| Emne | Mål |
| --- | --- |
| Vekter og dimensjoner | Minst 95 % skal ha godkjent totalvekt (mindre enn 10 % overlast) |
| Transport av farlig gods | Minst 90 % skal ha gyldig kompetansebevis |
| Sikring av last | Minst 95 % skal ha godkjent sikring av last |
| Transportløyve | Minst 99 % skal ha godkjent løyve/egentransporterklæring |
| Bremser | Minst 90 % skal ha godkjente bremser |
| Bruksforbud | Ingen skal få bruksforbud |

# 7 Måloppnåelse

## 7.1 Sikring av last

Det er fastsatt et mål om at 95 % av de kontrollerte kjøretøyene skal ha godkjent lastsikring.  I 2010 hadde 91 % av de kontrollerte transportenhetene godkjent lastsikring. Figur 3 viser resultatene over tid og vi ser at nivået er ett prosentpoeng lavere enn 2009, imidlertid likevel et relativt bra resultat sammenlignet med tidligere år. Måltallet er imidlertid ikke fullstendig nådd.

Figur 39 Måloppnåelse for sikring av last

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## 7.2 Vekter og dimensjoner

Som for emnet sikring av last, er målet for vekter og dimensjoner satt til 95 % godkjente. Når det gjelder resultatet for andelen kjøretøy med godkjente vekter og dimensjoner regnes også kjøretøy med overlast inntil 10 % som godkjent i denne sammenhengen.

Figur 40 illustrerer godkjenningsresultatene for denne kategorien i forhold til måltallet hvor både prosenttallet for antall godkjente og antall med overlast inntil 10 % er tatt med. Resultatet i 2006 viste seg å være det svakeste på lang tid og endte ni prosentpoeng unna målet. For 2007 var resultatet forbedret betraktelig og endte på 94 %.

I 2008, 2009 og 2010 ble hele 95 % (7 % + 88 %, se Figur 11) av de kontrollerte transportenhetene godkjent under kontrollpunktet vekter og dimensjoner og måltallet er dermed nådd for tredje året på rad siden tilstandsundersøkelsene startet i 1998 (ikke vist grafisk).

Figur 40 Måloppnåelse for vekter og dimensjoner

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## 7.3 Bremser

Figur 21 illustrerer hvordan resultatene av bremsekontrollene har utviklet seg over tid. Målet om at 90 % skal ha godkjente bremser har vært det samme siden 1998 (ikke vist grafisk). Årets resultat, med vekting, endte på 84 % – seks prosentpoeng unna måltallet.

Årets resultat er en forbedring på ett prosentpoeng fra 2009 og er det året hvor godkjenningsandelen er nærmest måltallet.

Figur 21 Måloppnåelse for bremser

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## 7.4 ADR-kompetansebevis

Når det gjelder ADR-kompetansebevis, er målet at minimum 90 % av de kontrollerte sjåførene fremviser dette. I lang tid ble dette målet nådd med god margin, men godkjenningsandelen falt kraftig i 2005. I 2006 og 2007 steg godkjenningsandelen for dette emnet i positiv retning, mens 2008 igjen ga en nedgang. I år 2009 ble derimot måltallet passert med to prosentpoeng. Resultatet for 2010 var 81 %, en nedgang på 11 prosentpoeng fra fjoråret. Imidlertid ble kun 202 førere kontrollert på dette punktet i 2010, og den prosentvise variasjonen kan derfor være større enn den ville vært om utvalget var større.

Figur 22 Måloppnåelse for ADR-kompetansebevis

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## 7.5 Godkjent transportløyve / egentransporterklæring / fellesskapstillatelse

Ved tilstandsundersøkelsen 2010 kunne 98 % av førerne fremvise godkjent transportløyve, egentransporterklæring eller fellesskapstillatelse. Resultatene fra kontrollene av godkjent transportløyve, egentransporterklæring eller fellesskapstillatelse har siden 1998 (ikke vist grafisk) vært svært gode og har ligget stabilt på 98 % og 99 % godkjente, bortsett fra 2008 hvor godkjenningsandelen var 97 %.

Fram til 2002 var måloppnåelsen høyere enn målet, derfor ble måltallet i 2003 oppjustert fra 96 % til 99 % godkjente. I 2003 og 2004 var det full måloppnåelse mens vi årene etter har ligget litt bak målet. For 2010 registrerer vi at vi i likhet med fjoråret er ett prosentpoeng unna full måloppnåelse.

Figur 23 Måloppnåelse for godkjent transportløyve/egentransporterklæring/fellesskapstillatelse

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

## 7.6 Bruksforbud

Tilstandsmålet når det gjelder bruksforbud er at ingen skal bli ilagt dette. Som det går fram av figuren nedenfor er det et stykke vei til dette målet blir innfridd. Etter vekting av regionenes resultater blir andelen bruksforbud av kontrollerte kjøretøy 21 % for 2010, ett prosentpoeng høyere enn i fjor.

Totalt ble 4121 transportenheter kontrollert på dette punktet i 2010.

Figur 5 Måloppnåelse for andel bruksforbud

(* Regionenes resultater er vektet på grunnlag av deres andel av totalt trafikkarbeid for å gi et mer korrekt resultat for hele landet)

# 8 Sluttkommentar

Tilstandsundersøkelsen 2010 viser totalt sett resultater på det jevne sammenlignet med 2009. Måloppnåelsen for kontrollpunktet vekter og dimensjoner er nådd tredje året på rad.

Kontrollpunktet bremser er resultatet for 2010 det høyeste som er registrert. 84 % av transportenhetene er funnet godkjent og full måloppnåelse er seks prosentpoeng unna.

Godkjent transportløyve, egentransporterklæring og fellesskapstillatelse er i år ett prosentpoeng unna målet om 99 % godkjente og på samme nivå som i 2008. Dette kontrollpunktet har gjennom flere år med tilstandsundersøkelser holdt seg godt inntil, og også over, den satte målsetningen.

Under kontrollpunktet godkjent lastsikring får 91 % av transportenhetene godkjent. Årets resultat er fire prosentpoeng unna måltallet og et prosentpoeng lavere enn i 2009. Imidlertid er det et godt resultat sammenlignet med tidligere år.

Måloppnåelsen for ADR-kompetansebevis ble ikke nådd i 2010 og hadde en nedgang på 11 prosentpoeng i forhold til 2009. Imidlertid ble kun 202 sjåfører kontrollert på dette punktet, og det er grunn til å anta at den prosentvise variasjonen derfor kan være større enn den ville ha vært hvis utvalget var større.

Lengst fra målet finner vi emnet bruksforbud. Bruksforbud på 21 % er et høyt tall og meget langt fra målsetningen om at ingen skal bli ilagt dette. Da bruksforbudet ikke er differensiert på de ulike emnene, er det vanskelig å si nøyaktig hva som utløser bruksforbudet. Det er imidlertid sannsynlig at det er brudd på emnene lastsikring, bremser og vekter og dimensjoner som utgjør den største prosentandelen av bruksforbudet i tillegg til enkelte administrative forhold.

I 2010 ble 4135 transportenheter kontrollert. Målet er satt til 4600 kontrollerte enheter – 1000 transportenheter i hver region unntatt Region nord hvor tallet er satt til 600. Kontrollene skal fordeles etter denne nøkkelen over uke og døgn:

| Tid på døgnet | Mandag-fredag | Lørdag-søndag |
| --- | --- | --- |
| 0600-2400 | 70 % | 15 % |
| 0000-0600 | 15 % |

Det gjenstår enda noe for å oppnå kontrollmålene for helg og natt. 9 % av kontrollene ble foretatt nattestid i 2010, Region sør nådde måltallet på dette punktet og 15 % av kontrollene ble her utført på nattestid. 8 % av kontrollene ble utført i helgene, Region sør nådde måltallet også på dette punktet og hadde en kontrollandel på 15 % lørdag-søndag. Region øst, vest og nord oversteg måltallet for antall utførte stoppkontroller i 2010. Lengst fra målet var Region midt med sine 565 kontroller. Årene fra 2006 til 2010 er vektet med hensyn til regionvis ulik mengde trafikkarbeid og er derfor direkte sammenlignbare. Ved de fleste målepunkter er det kun mindre variasjoner de senere år.

# Text boxes

| Saksbehandler/innvalgsnr: |
| --- |
| Leif Magne Halvorsen - 22073672 |
| Vår dato: | 03.03.2011 |
| Vår referanse: | 2010/004462-008 |