| Notat |
| --- |
| Til: | 0.Postmottak øst, 0.Postmottak sør, 0.Postmottak vest, 0.Postmottak midt, 0.Postmottak nord |
| Fra: |  |
| Kopi: |  |

Tilstandsundersøkelse kap. 7/2011 - Teknisk stand på kjøretøyparken

# 1.0	Innledning

Tilstandsundersøkelse kap. 7/2011 om teknisk stand på kjøretøyparken baserer seg på data fra alle periodiske kjøretøykontroller gjennomført i Norge i 2011. Til sammen ble 1 216 054 kjøretøy kontrollert i 2011, hvorav 1 108 249 (91,1 %) var lette kjøretøy (tillatt totalvekt til og med 3 500 kg), 37 572 (3,1 %) var mellomtunge kjøretøy (tillatt totalvekt mellom 3 501 kg og 7 500 kg), og 70 233 (5,8 %) var tunge kjøretøy (tillatt totalvekt over 7 500 kg).

Figur 1 Andel av det totale antall kontroller for hver kjøretøykategori i 2011.

# 2.0	Bakgrunn

Alle norskregistrerte biler med tillatt totalvekt 3 500 kg eller mindre skal, med visse unntak, inn til periodisk kjøretøykontroll fire år etter førstegangsregistrering og deretter annethvert år. For biler og tilhengere med tillatt totalvekt over 3 500 kg, samt kjøretøy registrert for 10 personer eller flere, drosjer og ambulanser gjennomføres det kontroller ett år etter førstegangsregistrering og deretter årlig.

Kontrollordningen er hjemlet i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy, og er et resultat av EØS-avtalen. Kontrollordningen ble innført i 1994/95 for tunge kjøretøy og i 1998 for lette kjøretøy. Ved kontrollene blir feil og mangler ved kjøretøyene som kan ha innvirkning på sikkerhet og miljø registrert. Resultatene fra kontrollene blir elektronisk innrapportert til Vegdirektoratet. Dette materialet gir mulighet til å utarbeide statistikk som gir en oversikt over den tekniske tilstanden på kjøretøyparken. Dette kan også gi en viss indikasjon på om periodisk kontroll gir den ønskede effekten på tilstanden, og om ytterligere tiltak bør iverksettes.

# 3.0	Metode

Alle resultater fra de periodiske kontrollene blir lagret elektronisk i en sentral database i Vegdirektoratet. Tilstandsundersøkelsen baserer seg på data hentet ut fra denne databasen. Programmet Oracle Discoverer og programmeringsspråket SQL ble brukt til å hente ut data fra databasen.

Kjøretøy som er inne til periodisk kontroll blir vurdert på bakgrunn av bestemte kontrollpunkter. Antall kontrollpunkter varierer avhengig av kjøretøygruppe og er fordelt på følgende hovedgrupper:

| 0. | Identitet |
| --- | --- |
| 1. | Bremseanlegg |
| 2. | Styring |
| 3. | Sikt |
| 4. | Lys/refleks/elektrisk |
| 5. | Hjul/hjuloppheng (aksler/hjuloppheng/fjærer/støtdempere/hjul/dekk) |
| 6. | Bærende konstruksjon/karosseri/påbygg |
| 7. | Annet utstyr |
| 8. | Miljø |
| 9. | Forevises trafikkstasjon |

På hvert av punktene blir det påført en av følgende markeringer:

| –: | Kontrollpunktet er ikke aktuelt for vedkommende kjøretøy. |
| --- | --- |
| 0: | Kontrollert og funnet i orden. |
| 1: | Feil/mangel som skal rettes, men uten at utført retting behøver å kontrolleres. |
| 2: | Feil/mangel som skal rettes, og hvor utført retting skal kontrolleres av godkjent kontrollorgan. |
| 3: | Feil/mangel som tilsier kjøreforbud og hvor utført retting skal kontrolleres av godkjent kontrollorgan. |
| 4: | På kontrolltidspunktet ikke mulig å måle på grunn av klimatiske forhold. |

Som ”godkjent” på kontrollen gjelder at ingen kontrollpunkt har markeringene 2 eller 3. Tilstandsmålene er derfor satt opp som minimum andel kjøretøy uten markeringene 2 eller 3 på de forskjellige hovedgruppene. Ved tilstandsundersøkelsen er det undersøkt hvor stor andel av de kontrollerte kjøretøyene som totalt ikke hadde markeringene 2 eller 3 på noen kontrollpunkter ved første gangs kontroll, og hvor stor andel som ikke hadde markeringene 2 eller 3 på kontrollpunkter under de forskjellige hovedgruppene.

Kjøretøyene er i denne undersøkelsen fordelt på tre grupper:

Lette kjøretøy, med tillatt totalvekt inntil 3 500 kg.

Mellomtunge kjøretøy, med tillatt totalvekt 3 501 – 7 500 kg.

Tunge kjøretøy, med tillatt totalvekt over 7 500 kg.

De tunge kjøretøyene deles inn i mellomtunge og tunge kjøretøy. Dette gjør det mulig å skille mellom kjøretøy som gjerne blir brukt til distribusjonskjøring etc. (de mellomtunge) og de virkelig tunge kjøretøyene. Gruppen ”mellomtunge kjøretøy” består i hovedsak av mindre lastebiler, busser registrert for mindre enn 17 personer og kombinertbiler.

# 4.0	Resultater

## 4.1	Markedsandeler og kontrollfordeling mellom kjøretøygrupper

Totalt ble det foretatt 1 216 054 periodiske kjøretøykontroller i landet i 2011. Tabell 1 viser at NAFs teststasjoner foretok 8,5 % av de periodiske kjøretøykontrollene, mens de andre kontrollorganene besørget de resterende 91,5 % av kontrollene. Kontrollandelen for periodisk kjøretøykontroll hos Statens vegvesen var i lang tid nedadgående, og 1. juli 2009 avviklet Statens vegvesen tilbudet om ordinære periodiske kjøretøykontroller ved sine trafikkstasjoner.

I 2011 sank NAF sin markedsandel med 0,2 prosentpoeng i forhold til 2010, mens de andre kontrollorganene økte sin markedsandel med 0,2 prosentpoeng.

Tabell 1 Antall kontroller fordelt på kontrollorgan.

| Kontrollorgan | Antall kontroller | Andel |
| --- | --- | --- |
| Statens vegvesen trafikkstasjoner | 0 | 0,00 % |
| NAFs teststasjoner | 103 876 | 8,50 % |
| Andre kontrollorgan | 1 112 178 | 91,50 % |
| Sum | 1 216 054 | 100 % |

Som det går fram av tabell 2 var 76,6 % av de kontrollerte kjøretøyene personbiler, 12,9 % var varebiler og 10,5 % var registrert på andre kjøretøykoder. Andel kontrollerte personbiler sank med 0,7 prosentpoeng, dette tilsvarer 52 909 biler. Andelen varebilkontroller økte med 0,9 prosentpoeng, noe som utgjør en økning på 4 972 biler fra året før. Kontrollandel for kombinertbil reduseres med 0,4 prosentpoeng; en reduksjon på 5 250 kontrollerte biler. Andelen for lastebil/trekkbil hadde ingen endring i kontrollandel, men det blir likevel kontrollert 2 608 færre biler i denne kjøretøykategorien i 2011 enn i 2010. Dette forklares med totalt færre kontrollerte kjøretøy i 2011 enn i 2010. Påhengsvogn/slepevogn/semitrailer hadde en oppgang på 0,1 prosentpoeng, kontrollandel for buss en nedgang på 0,1 prosentpoeng, mens kjøretøygruppen motorredskap kun utgjør en ørliten andel av den totale kontrollandelen.

Tabell 2 Antall kjøretøy inne til periodisk kontroll i 2011, fordelt på kjøretøygruppe.

| Kjøretøygruppe | Antall kjøretøy | Andel |
| --- | --- | --- |
| Personbil | 931260 | 76,6 % |
| Buss | 17 440 | 1,4 % |
| Kombinertbil | 23 439 | 1,9 % |
| Varebil | 157 412 | 12,9 % |
| Lastebil/trekkbil | 65 491 | 5,4 % |
| Påhengsvogn/slepvogn/semitrailer | 20 502 | 1,7 % |
| Motorredskap | 510 | 0,0 % |
| Totalt | 1216054 | 100,0 % |

## 4.2	Lette kjøretøy

Av de 1 108 249 lette kjøretøyene (≤ 3 500 kg) som var inne til kontroll i 2011 ble 51,8 % godkjent ved førstegangs kontroll. Det vil si at de ikke hadde markeringene 2 eller 3 på noen av kontrollpunktene. I forhold til 2010 økte godkjenningsandelen for denne gruppen noe, med 0,3 prosentpoeng. I 2009 og 2008 var godkjenningsandelen for lette kjøretøy på henholdsvis 51,3 % og 51,6 %. Godkjenningsandelene for lette kjøretøy har altså holdt seg ganske stabilt de siste årene.

I tabell 3 er det vist godkjenningsandelene for de ulike kjøretøygruppene blant lette kjøretøy.

Personbil og varebil har en godkjenningsandel på henholdsvis 52,0 og 52,5 %. For personbiler er det en økning på 0,3 prosentpoeng i forhold til 2010, mens det er en nedgang på 0,3 prosentpoeng for varebiler. For buss registrert som lett kjøretøy er resultatet det samme som for 2010, kombinertbil 1,4 prosentpoeng reduksjon.

Hos de resterende tre kjøretøygruppene ser man store endringer i godkjenningsandeler fra år til år. Dette kommer av at det er veldig få kjøretøy som er registrert i disse gruppene i forhold til det totale antall lette kjøretøy, og endringer i antall godkjente i disse gruppene slår derfor veldig sterkt ut når prosentandelen utregnes. For ordens skyld kan det nevnes at gruppen lastebil/trekkbil hadde en økning på 2,8 prosentpoeng. For påhengsvogn/slepvogn/semitrailer og motorredskap er det så få kjøretøy at det gir liten mening å registrere prosentvis endring fra år til år.

Tabell 3 Antall kontroller og godkjenningsandeler for lette kjøretøy (inntil 3500 kg), fordelt på kjøretøygruppe.

| Kjøretøygruppe | Antall kjøretøy | Godkjenningsandel |
| --- | --- | --- |
| Personbil | 928673 | 52,0 % |
| Buss | 4 724 | 41,0 % |
| Kombinertbil | 17 267 | 35,4 % |
| Varebil | 157 376 | 52,5 % |
| Lastebil/trekkbil | 197 | 45,2 % |
| Påhengsvogn/slepvogn/semitrailer | 4 | 50,0 % |
| Motorredskap | 8 | 87,5 % |
| Totalt | 1108249 | 51,8 % |

Tabell 4 viser godkjenningsandelen for de ulike hovedgruppene som kontrollpunktene ved periodisk kjøretøykontroll er inndelt i. Pilene illustrerer hvorvidt resultatet er en nedgang eller en oppgang i forhold til det foregående året. I 2008 hadde alle verdiene økt eller var på samme nivå som tidligere. Dette var første året man kunne vise til slik fremgang. For 2011 har en rekke av hovedgruppene hatt en fremgang. To av hovedgruppene har hatt en nedgang, men ved å studere tallene nærmere finner man at det er mindre endringer for disse (0,4 prosentpoeng). Størst endring var det i gruppen miljø hvor økningen var på 0,5 prosentpoeng. For bremser var det en nedgang på 0,4 prosentpoeng i forhold til 2010. Dette kontrollpunktet er for øvrig det punktet med lavest godkjenningsandel med 69,2 %. Bremser har hatt lav godkjenningsandel også tidligere år. Ser man på trenden over tid, har godkjenningsandelen for bremser totalt sett vært nedadgående siden 2004.

Tabell 4 Godkjenningsandeler for de enkelte hovedgruppene - lette kjøretøy med tillatt totalvekt inntil 3 500 kg.

|  | Godkjenningsandeler (%) |
| --- | --- |
| Hovedgruppe | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Bremser | 69,2  | 69,6  | 69,7  | 70,1  | 70,0  | 70,3  | 71,3  |
| Styring | 90,4  | 90,8  | 91,0  | 91,1  | 91,0  | 90,8  | 90,7 – |
| Sikt | 97,1  | 96,9  | 96,5  | 96,6 – | 96,6 – | 96,6 – | 96,6  |
| Lys/refleks/el.utstyr | 84,1 - | 84,1  | 83,7  | 84,0  | 83,9  | 84,1  | 84,9  |
| Hjul/hjuloppheng | 74,4 - | 74,4  | 74,6  | 75,3  | 75,2  | 75,0  | 75,8  |
| Karosseri/påbygg/… | 94,2  | 93,8  | 93,4  | 93,2  | 92,7  | 92,0  | 91,7  |
| Annet utstyr | 98,7  | 98,6 – | 98,5  | 98,4 – | 98,4  | 98,3 – | 98,3 – |
| Miljø | 93,6  | 93,1  | 92,8  | 92,6  | 92,1  | 91,6 – | 91,6  |

Andre grupper som har relativt lav godkjenningsandel er hjul/hjuloppheng med 74,4 %, samme resultat som i 2010. Lys/refleks/el. utstyr hadde også samme resultat som i 2010, med en godkjenningsandel på 84,1 %. De resterende kontrollpunktene har alle en godkjenningsandel på over 90 %.

## 4.3	Mellomtunge kjøretøy

Det ble i 2011 foretatt 37 572 periodiske kontroller av mellomtunge kjøretøy (> 3 500 kg og

≤ 7 500 kg). 44,7 % av kjøretøyene i denne gruppen ble godkjent ved førstegangs kontroll mot 45,6 % i 2010 og 46,3 i 2009.

Tabell 5 viser godkjenningsandelen til de ulike kjøretøygruppene i kategorien mellomtunge kjøretøy. Den største endringen i forhold til 2010 var i kjøretøygruppen påhengsvogn/slepevogn/semitrailer hvor det er notert en økning i godkjenningsandel på 6,8 prosentpoeng, imidlertid er det forholdsvis få kjøretøy som er registrert i denne gruppen slik at endringer i antall godkjente slår sterkt ut når prosentandelen utregnes. Kjøretøygruppen personbil hadde en nedgang i godkjenningsandel på 0,4 prosentpoeng i 2011 i forhold til året før. Lastebil/trekkbil hadde en nedgang i godkjenningsandel på 1,0 prosentpoeng, mens varebil hadde en økning i godkjenningsandel på 1,1 prosentpoeng.

Kombinertbil og motorredskap hadde en nedgang på 0,9 prosentpoeng, mens buss hadde en nedgang på 0,2 prosentpoeng i forhold til året før.

Tabell 5 Antall kontroller og godkjenningsandel for mellomtunge kjøretøy (over 3500 kg og inntil 7500 kg), fordelt på kjøretøygruppe.

| Kjøretøygruppe | Antall kjøretøy | Godkjenningsandel |
| --- | --- | --- |
| Personbil | 2502 | 43,1 % |
| Buss | 4 344 | 40,8 % |
| Kombinertbil | 5 922 | 43,8 % |
| Varebil | 32 | 59,4 % |
| Lastebil/trekkbil | 24 550 | 45,7 % |
| Påhengsvogn/slepvogn/semitrailer | 142 | 59,2 % |
| Motorredskap | 80 | 41,3 % |
| Totalt | 37572 | 44,7 % |

For de mellomtunge kjøretøyene har fire av hovedgruppene av kontrollpunkter hatt en nedgang i sine godkjenningsandeler, og fire av hovedgruppene har hatt en fremgang i forhold til 2010. Dette er illustrert med piler i Tabell 6. Som for lette kjøretøy er det kontrollpunktet bremser som har lavest godkjenningsandel også for mellomtunge kjøretøy; her med 65,0 %. Det er en nedgang på 1,7 prosentpoeng i forhold til 2010, godkjenningsandelen på dette punktet har vært nedadgående siden oppdelingen av tunge/mellomtunge kjøretøy i 2002.

Hovedgruppene hjul/hjuloppheng hadde en nedgang på 0,6 prosentpoeng, lys/refleks/el.utstyr en nedgang på 0,5 prosentpoeng, og karosseri/påbygg en nedgang på 0,3 prosentpoeng.

Hovedgruppen miljø hadde en fremgang på 0,1 prosentpoeng, hovedgruppen sikt en fremgang på 0,3 prosentpoeng, hovedgruppen styring en fremgang på 0,4 prosentpoeng, og hovedgruppen annet utstyr hadde en fremgang på 0,8 prosentpoeng.

Resultatene og trendene er vist i tabell 6.

Tabell 6 Godkjenningsandeler for de enkelte hovedgruppene - mellomtunge kjøretøy med tillatt totalvekt 3 501 – 7 500 kg.

|  | Godkjenningsandeler (%) |
| --- | --- |
| Hovedgruppe | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Bremser | 65,0  | 66,7  | 68,4  | 68,7  | 69,1  | 70,2  | 71,9  |
| Styring | 89,2  | 88,8  | 89,3  | 88,9  | 88,5 – | 88,5 – | 88,5  |
| Sikt | 96,2  | 95,9 - | 95,9  | 96,2  | 96,1 – | 96,1  | 96,3 – |
| Lys/refleks/el.utstyr | 77,5  | 78,0  | 78,5  | 78,9  | 78,2  | 78,4  | 80,2  |
| Hjul/hjuloppheng | 76,7  | 77,3  | 77,7  | 77,4  | 77,8 – | 77,8  | 78,6  |
| Karosseri/påbygg/… | 88,1  | 88,4  | 88,2  | 88,4  | 87,9  | 88,3  | 88,6 – |
| Annet utstyr | 93,9  | 93,1  | 92,8  | 91,8  | 94,6  | 93,9  | 92,9  |
| Miljø | 94,1  | 94,0  | 94,5  | 94,7  | 94,6  | 94,4  | 94,7  |

## 4.4	Tunge kjøretøy

70 233 tunge kjøretøy var inne til periodisk kjøretøykontroll i løpet av 2011. Av disse ble

32,2 % godkjent ved førstegangs kontroll. Dette er en nedgang på 0,7 prosentpoeng i forhold til 2010. I 2009 var godkjenningsandelen for tunge kjøretøy på 33,0 %. Godkjenningsandelene på de ulike kjøretøygruppene er for øvrig vist i tabell 7.

Kategorien tunge kjøretøy består for det meste av busser, lastebiler/trekkbiler og påhengsvogn/slepvogn/semitrailer (tilhengere). Det er også disse tre kjøretøygruppene som har lavest godkjenningsandel i 2011: Buss med 37,2 %, lastebil/trekkbil med 31,3 % etterfulgt av påhengsvogn/slepvogn/semitrailer med 31,4 %. Disse tallene forteller imidlertid om 2,6 prosentpoeng økning i godkjenningsandel for buss, en nedgang på 0,7 prosentpoeng for lastebil/trekkbil og for påhengsvogn/slepvogn/semitrailer en nedgang på 2,1 prosentpoeng fra året før.

I gruppen personbil ble 85 kjøretøy kontrollert og 50,6 % godkjent ved førstegangs kontroll, en nedgang på 4,8 prosentpoeng fra året før. Gruppen motorredskap har en førstegangsgodkjenning på 48,3 %, 2,9 prosentpoeng høyere enn i 2009.

Gruppen kombinertbil hadde en nedgang på 1,4 prosentpoeng. Varebil var i denne kjøretøyklassen kun representert med fire kjøretøy i 2011, dette gjør at variasjonene blir større enn hvis utvalget hadde vært større. Resultatet nevnes likevel, en nedgang på 30,0 prosentpoeng.

Totalt hadde to av kjøretøygruppene i kategorien tunge kjøretøy en økning i sine godkjenningsandeler i 2011 i forhold til 2010, mens fem av gruppene hadde en nedgang.

Tabell 7 Antall kontroller og godkjenningsandel for tunge kjøretøy (over 7500 kg), fordelt på kjøretøygruppe.

| Kjøretøygruppe | Antall kjøretøy | Godkjenningsandel |
| --- | --- | --- |
| Personbil | 85 | 50,6 % |
| Buss | 8 372 | 37,2 % |
| Kombinertbil | 250 | 38,4 % |
| Varebil | 4 | 50,0 % |
| Lastebil/trekkbil | 40 744 | 31,3 % |
| Påhengsvogn/slepvogn/semitrailer | 20 356 | 31,4 % |
| Motorredskap | 422 | 48,3 % |
| Totalt | 70233 | 32,2 % |

I 2008 hadde alle hovedgruppene av kontrollpunkter ved periodisk kjøretøykontroll av tunge kjøretøy økning eller tilsvarende verdier i godkjenningsandelene. I 2009 så vi også økninger i alle hovedgrupper bortsett fra i gruppene sikt og miljø. I 2010 så vi ytterligere økning for alle hovedgrupper, unntatt lys/refleks/el. utstyr som hadde en reduksjon på 3,2 prosentpoeng og miljø som hadde en reduksjon på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med året før.

I 2011 ser vi en økning i godkjenningsandel for hovedgruppene sikt, miljø, og annet utstyr.  Vi ser en nedgang i godkjenningsandel for hovedgruppene bremser, styring, lys/refleks/el.utstyr, hjul/hjuloppheng, og karosseri/påbygg.

Også for tunge kjøretøy er den laveste godkjenningsandelen å finne ved kontrollpunktet bremser. Som for kjøretøykategoriene lette og mellomtunge finner vi at trenden knyttet til godkjenningsandel for bremser har vært nedadgående, men de senere årene har verdiene stabilisert seg og også økt de senere årene for tunge kjøretøy. Blant tunge kjøretøy er godkjenningsandelen for bremser i 2011 på 56,0 %, dette er 1,2 prosentpoeng nedgang fra året før. Høyest godkjenningsandel finner vi i kontrollgruppen sikt med 93,5 %, etterfulgt av kontrollgruppen styring med 92,6 %.

Gruppen hjul/hjuloppheng hadde en nedgang på 1,2 prosentpoeng, karosseri/påbygg hadde en nedgang på 0,8 prosentpoeng, styring hadde en nedgang på 0,4 prosentpoeng, og lys/refleks/el.utstyr hadde en nedgang på 0,6 prosentpoeng.

Hovedgruppen miljø hadde en økning i godkjenningsandel på 0,1 prosentpoeng, annet utstyr hadde en økning på 0,6 prosentpoeng, og sikt økte med 1,9 prosentpoeng.

Resultatene er vist i tabell 8.

Tabell 8 Godkjenningsandeler for de enkelte hovedgruppene - tunge kjøretøy med tillatt totalvekt over 7 500 kg.

|  | Godkjenningsandeler (%) |
| --- | --- |
| Hovedgruppe | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Bremser | 56,0  | 57,2  | 57,0  | 54,8  | 52,7 – | 52,7  | 54,2  |
| Styring | 92,6  | 93,0  | 92,6  | 92,1  | 91,5  | 91,6 – | 91,6  |
| Sikt | 93,5  | 91,6  | 91,5  | 93,9 – | 93,9  | 94,3  | 94,5  |
| Lys/refleks/el.utstyr | 74,6  | 75,2  | 78,5  | 74,6  | 72,9  | 73,5  | 75,7  |
| Hjul/hjuloppheng | 71,5  | 72,7  | 72,5  | 70,6  | 69,0  | 68,5  | 69,3  |
| Karosseri/påbygg/… | 70,1  | 70,9  | 70,5  | 69,8  | 69,7  | 70,3  | 72,6  |
| Annet utstyr | 92,0  | 91,4  | 90,9  | 89,9  | 87,7  | 86,6  | 86,3  |
| Miljø | 92,3  | 92,2  | 92,4 - | 92,4  | 91,9  | 92,4  | 93,3  |

# 5.0	Mål

For de tre kjøretøykategoriene er det fastsatt mål for andelen godkjente kjøretøy under de ulike hovedkontrollgruppene. Et godkjent kjøretøy er definert som et kjøretøy som ikke har feil av type 2 eller 3 ved den periodiske kontrollen. Måltallene for de tre kjøretøykategoriene, som er vist i tabell 9, har vært de samme siden denne grupperingen av kjøretøy ble innført i 2002.

Tabell 9 Måltall

| Hovedgruppe | Lette minimum godkjent | Mellomtunge minimum godkjent | Tunge minimum godkjent |
| --- | --- | --- | --- |
| Bremser | 78 % | 74 % | 70 % |
| Styring | 92 % | 92 % | 92 % |
| Sikt | 98 % | 98 % | 98 % |
| Lys/refleks/el.utstyr | 90 % | 90 % | 90 % |
| Hjul/hjuloppheng | 80 % | 80 % | 80 % |
| Karosseri/påbygg/… | 94 % | 86 % | 84 % |
| Annet utstyr | 99 % | 95 % | 90 % |
| Miljø | 92 % | 98 % | 98 % |

# 6.0	Måloppnåelse

## 6.1	Grafisk framstilling

I de etterfølgende figurene er resultatene for 2011 sammenlignet med måltallene ved at de er implementert i søylediagram for lette, mellomtunge og tunge kjøretøy. Dette er gjort for å illustrere i hvor stor grad målene ble nådd i året som gikk.

## 6.2	Lette kjøretøy

Figur 2 viser at målene for lette kjøretøy ble nådd for to av hovedgruppene. For kontrollgruppen miljø ble det fastsatte måltallet passert med 1,6 prosentpoeng, og for gruppen karosseri/påbygg ble måltallet passert med 0,2 prosentpoeng.

Størst avstand mellom resultat og mål var det for bremseanlegg som hadde et avvik på 8,8 prosentpoeng, 0,4 prosentpoeng lenger fra måltallet enn i 2010. Andre grupper med store avvik var lys/refleks/el. utstyr hvor godkjenningsandelen var 84,1 % og måltallet 90,0 %, og aksler/fjærer/hjul hvor resultatet var 74,4 % og målet 80,0 %.

De øvrige kontrollgruppene kommer nært opptil måltallene hvor avstander mellom resultat og måltall veksler mellom 0,3 og 1,6 prosentpoeng.

Figur 2 Måloppnåelse for lette kjøretøy

## 6.3	Mellomtunge kjøretøy

For de mellomtunge kjøretøyene var det en hovedgruppe som passerte det fastsatte måltallet. Gruppen karosseri/påbygg passerte måltallet med 2,1 prosentpoeng, resultatet var her 88,1 %.

De resterende hovedgruppene av kontrollpunkter fikk alle resultater som var lavere enn tilstandsmålene. Størst var avviket for lys/refleks/el. utstyr hvor det skilte 12,5 prosentpoeng mellom resultatet på 78,0 % og tilstandsmålet på 90,0 %. For hovedgruppene bremseanlegg og miljø var avviket mindre, men fremdeles et stykke fra ønsket mål, henholdsvis 9,0 og 3,9 prosentpoeng. For de øvrige hovedgruppene varierer avvikene mellom 1,1 og 3,3 prosentpoeng.

Forholdet mellom resultat og måltall for de ulike gruppene er illustrert i figur 3.

Figur 3 Måloppnåelse for mellomtunge kjøretøy

## 6.4	Tunge kjøretøy

For de fleste kontrollhovedgruppene for tunge kjøretøy var resultatene generelt sett et godt stykke fra de oppsatte måltallene. Unntakene var kontrollpunkt 2 – styring hvor resultatet passerte tilstandsmålet med 0,6 prosentpoeng og kontrollpunkt 7 – annet utstyr som passerte med 2,0 prosentpoeng.

Størst avstand mellom resultat og måltall finner vi i gruppen lys/refleks/el.utstyr med 15,4 prosentpoeng tett etterfulgt av hovedgruppene bremseanlegg og karosseri/påbygg med avvik på henholdsvis 14,0 og 13,9 prosentpoeng. For de øvrige hovedgruppene varierer avvikene mellom 4,5 og 8,5 prosentpoeng.

Figur 4 illustrerer måloppnåelsen for tunge kjøretøy.

Figur 4 Måloppnåelse for tunge kjøretøy

# 7.0	Sluttkommentar

Tilstandsundersøkelsen for 2011 viser at det har vært en noe variert utvikling i godkjenningsandelene. Dette er illustrert med grønne og røde piler i tabellene 4, 6 og 8. Totalt hadde 11 av kontrollgruppene fremgang i 2011, 11 grupper hadde nedgang i godkjenningsandel og 2 grupper oppnådde samme nivå som i 2010.

For lette kjøretøy har 4 av kontrollgruppene bedre godkjenningsandeler enn i 2010, mens 2 har lavere. Sett over tid er bremser det kontrollpunktet som har hatt størst tilbakegang med godkjenningsandel på 69,2 % i 2011 mot 71,3 % i 2005. I motsatt ende av skalaen finner vi hovedgruppen karosseri/påbygg som har økt sin godkjenningsandel med 2,5 prosentpoeng siden 2005. Hovedgruppene karosseri/påbygg og miljø passerte i 2011 måltallene som er satt for lette kjøretøy.

I gruppen mellomtunge kjøretøy har 4 av kontrollgruppene bedre godkjenningsandeler enn i 2010, og 4 kontrollgrupper hadde en nedgang i forhold til 2010. Igjen er det kontrollpunktet bremser som har lavest godkjenningsandel. For mellomtunge kjøretøy var det ett kontrollpunkt som passerte det oppsatte måltallet, det var kontrollpunkt 6 – karosseri/påbygg som passerte måltallet med 2,1 prosentpoeng, resultatet var her 88,1 %.

Tunge kjøretøy hadde bedre godkjenningsandeler i 3 av kontrollgruppene, og en nedgang i godkjenningsandel for 5 av kontrollgruppene i forhold til 2010.  Hjul/hjuloppheng hadde en nedgang på 1,2 prosentpoeng, både lys/refleks/el.utstyr og karosseri/påbygg hadde en nedgang på 0,8 prosentpoeng, og styring hadde en nedgang på 0,4 prosentpoeng. Nok en gang kommer kontrollpunktet bremser dårligst ut med godkjenningsandel på 56,0 %, det har vært en god økning de senere år men en nedgang i 2011 på 1,2 prosentpoeng sammenlignet med 2010. Høyest godkjenningsandel finner vi i kontrollpunkt 3 – sikt med 93,5 %. Størst økning over tid har kontrollpunktet annet utstyr som hadde godkjenningsandel på 86,3 % i 2005 og 92,0 % i 2011. To hovedkontrollgrupper passerte måltall satt for tunge kjøretøy i 2010: styring og annet utstyr med henholdsvis 0,6 og 2,0 prosentpoeng.

# Text boxes

| Saksbehandler/innvalgsnr: |
| --- |
| Leif Magne Halvorsen - 22073672 |
| Vår dato: | 11.06.2012 |
| Vår referanse: | 2010/004462-039 |